PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 0238T Kossów – Chycza

w km od 0+000 do km 0+216  w miejscowości Kossów

| Lp | OPIS ROBÓT | Jedn. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni | m2 | 1145 |
| 2. | Wykonanie wykopu pod poszerzenie gł. 30 cm z odwozem urobku na odległość do 2 km | m3 | 57 |
| 3. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm - warstwa dolna grubości 20 cm po zagęszczeniu | m2 | 190 |
| 4. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna grubości 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 190 |
| 5. | Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa wyrównawczo profilująca śr. 100 kg/m2 | t | 114,5 |
| 6. | Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa ścieralna grubości 3 cm | m2 | 1145 |
| 7. | Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa ścieralna grubości 4 cm (zjazdy) | m2 | 123 |
| 8. | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 mm śr. grub. 10 cm – po zagęszczeniu | m2 | 100 |
| 9. | Utwardzenie zjazdów materiałem kamiennym śr. grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 57 |
| 10. | Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacji sanitarnej | szt. | 5 |

PRZEDMIAR ROBÓT – roboty uzupełniające

Przebudowa drogi powiatowej nr 0238T Kossów – Chycza

w km od 0+000 do km 0+216  w miejscowości Kossów - łącznik

| Lp | OPIS ROBÓT | Jedn. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni | m2 | 392 |
| 2. | Wykonanie wykopu pod poszerzenie gł. 30 cm z odwozem urobku na odległość do 2 km | m3 | 30 |
| 3. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm - warstwa dolna grubości 20 cm po zagęszczeniu | m2 | 100 |
| 3. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna grubości 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 100 |
| 4. | Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa wyrównawczo profilująca śr. 100 kg/m2 | t | 39,2 |
| 5. | Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa ścieralna grubości 3 cm | m2 | 392 |
| 6. | Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa ścieralna grubości 4 cm (zjazdy) | m2 | 132 |
| 7. | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 mm śr. grub. 10 cm – po zagęszczeniu | m2 | 130 |