Numer ogłoszenia: 278132 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 256170 - 2013 data 02.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3942519, fax. 041 3942519.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: przebudowa drogi dojazdowej do szpitala we Włoszczowie od strony podjazdu dla karetek Zamówienie obejmuje: frezowanie nawierzchni asfaltowej średnia grubość ścinania do 4 cm z odwozem urobku na plac ZDP we Włoszczowie - 1786 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa sr. 50 kg/m2 - 90 t, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1786 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zageszcz. 4 cm - 1786 m2, regulacja wysokościowa włazów żeliwnych kanalizacyjnych - 1 szt. regulacja wysokościowa żeliwnych kratek ściekowych - 2 szt..

- W ogłoszeniu powinno być: przebudowa drogi dojazdowej do szpitala we Włoszczowie od strony podjazdu dla karetek Zamówienie obejmuje: frezowanie nawierzchni asfaltowej średnia grubość ścinania do 4 cm z odwozem urobku na plac ZDP we Włoszczowie - 1786 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa sr. 50 kg/m2 - 90 t, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1786 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zageszcz. 4 cm - 1786 m2, regulacja wysokościowa włazów żeliwnych kanalizacyjnych - 1 szt.,demontaż kratek oraz studni ściekowych kanalizacji deszczowej - szt. 4, studzienki ściekowe uliczne betonowe średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu i z kratką ściekową typ ciężki - szt. 4, wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej do studzienki ściekowej z rur PVC średnicy 200 mm - 12 m.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 19.07.2013 godzina 10:00.

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 24.07.2013 godzina 10:00.