Zadanie nr 1

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI:    Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Występy

w km od 3+720 do km 3+960

| Lp. | Opis | Jedn.obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ścinka poboczy śr. grub. 10 cm z odwozem urobku na odległość do 5 km | m2 | 240 |
| 2. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. ścinania do 4 cm z wywozem materiału na odległość do 5 km | m2 | 280 |
| 3. | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni | m2 | 1440 |
| 4. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej gr. do 15 cm z wywiezieniem gruzu z budowy | m2 | 11 |
| 5. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej | mb | 20 |
| 6. | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem | mb | 20 |
| 7. | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (Behaton) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm | m2 | 25 |
| 8. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa – śr. 100 kg/m2 1,3mx200m=260m2 240mx6m=1440m2 | t | 170 |
| 9. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – grub.po zagęszcz. 4 cm | m2 | 1440 |
| 10. | Utwardzenie wjazdów z tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 o grub.po zagęszcz. 10 cm | m2 | 60 |
| 11. | Utwardzenie poboczy z tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 o grub.po zagęszcz. 10 cm | m2 | 200 |
| 12. | Pogłębienie rowów przydrożnych z namułu gr. do 50 cm z odwozem urobku na odległość do 5 km | m | 240 |
| 13. | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, i żeliwną kratką ściekową typ ciężki | szt. | 5 |
| 14. | Kanały rurowe PVC śr. zewn. 200 mm układane w wykopie z odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni jezdni | m | 40 |