GKN.V.272.38.2014.BG

Zał. Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I ZAKREAS PRAC DO WYKONANIA

I. Przedmiot zamówienia: modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz aktualizacja istniejących danych ewidencyjnych dotyczących pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębów ewidencyjnych: Bobrowniki, Bobrowska Wola, Boża Wola, Dobromierz, Jeżowiec, Kolonia Bobrowska Wola, Kolonia Łapczyna Wola, Kolonia Mrowina, Łapczyna Wola, Mrowina,  Rączki, gm. Kluczewsko.

OPIS OBIEKTU

##### 11 obrębów ewidencyjnych położonych w gminie Kluczewsko

##### Szacowana ilość budynków do włączenia do ewidencji - 1929 w tym do pomiaru 248 nowe budynki

Charakterystykę obiektu przedstawia poniższa tabela zawierająca orientacyjną ilość budynków przybliżającą zakres obszarowy opracowania określony w oparciu o dostępną dokumentację geodezyjno – kartograficzną

Zmiana zakresu ilościowego może nastąpić w wyniku procesu identyfikacji i zaliczania budynków do obiektów ewidencyjnych. W związku z powyższym Wykonawcy przed złożeniem ofert powinni dokonać analizy zgromadzonej w PZGiK dokumentacji dotyczącej obiektu, dostępnymi ortofotomapami oraz dokonać wywiadu terenowego pozwalającego na zapoznanie się z charakterystyką obiektu, celem rzetelnego przygotowania oferty dotyczącej przedmiotu zamówienia.

| Lp obr. | Nazwa i Nr statysty- czny obrębu | Liczba działek | pow. obrębu [ha] | Ilość budynków | Ilość budynków pozostałych | Ilość lokali w budynkach wielorodzinnych | Ilość nowych budynków do pomiaru wykazanych w tabeli (poz. 5, 7) wartość nie obejmuje budynków, których pomiar będzie konieczny z uwagi na wynik pomiarów weryfikacyjnych | Razem przewidywana ilość budynków, które należy włączyć do ewidencji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mieszkalnych jednorodzinnych | Mieszkalnych wielorodzin-nych |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | BOBROWNIKI 01 | 450 | 674,78 | 60 | 1 | 137 | 9 | 18 | 198 |
| 2 | BOBROWSKA WOLA 02 | 362 | 129,23 | 25 | - | 40 | - | 12 | 65 |
| 3 | BOŻA WOLA 03 | 423 | 461,88 | 41 | - | 112 | - | 24 | 153 |
| 4 | DOBROMIERZ 06 | 735 | 580,61 | 120 | 2 | 243 | 7 | 49 | 365 |
| 5 | JEŻOWIEC 09 | 404 404 | 431,20 | 70 | - | 173 | - | 35 | 243 |
| 6 | KOLONIA BOBROWSKA WOLA 11 | 496 | 287,52 | 20 | - | 43 | - | 9 | 63 |
| 7 | KOLONIA ŁAPCZYNA WOLA 12 | 76 | 78,91 | 20 | - | 80 | - | 25 | 100 |
| 8 | KOLONIA MROWINA 13 | 792 | 400,68 | 55 | - | 79 | - | 21 | 134 |
| 9 | ŁAPCZYNA WOLA 16 | 493 | 406,38 | 49 | - | 128 | - | 14 | 177 |
| 10 | MROWINA 18 | 342 | 228,85 | 27 | - | 95 | - | 15 | 122 |
| 11 | RĄCZKI 21 | 894 | 1123,61 | 107 | - | 202 | - | 26 | 309 |
| RAZEM | 5467 | 4803,65 | 594 | 3 | 1332 | 16 | 248 | 1929 |

II.  MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA

Uwaga: Zamawiający udostępni wykonawcy prac geodezyjnych nieodpłatnie wszystkie niezbędne dane oraz materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w szczególności :

- numeryczna mapa ewidencji gruntów w postaci hybrydowej:

(wpasowane w układ 2000 rastry map ewidencyjnych z numerami  
      działek na warstwie tekstowej uzupełniane na bieżąco danymi wektorowymi o działkach)

- zbiór danych bazy danych EGiB

-  (kopia komputerowych zbiorów danych opisowych i geometrycznych z zakresu ewidencji
      gruntów prowadzonej w programie EWOPIS, EWMAPA)

- osnowa geodezyjna

-     mapa zasadnicza w postaci hybrydowej (rastry + wektor) w układzie 2000

Do pozyskania przez wykonawcę:

- dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej 
i przechowywanej przez organy administracji publicznej

- rejestr zabytków

- dokumentacja prawna stwierdzająca własność nieruchomości budynkowych i lokalowych

- dane z Sądu Rejonowego w Jędrzejowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 
z siedzibą we Włoszczowie dotyczące nieruchomości budynkowych i lokalowych

- wywiad terenowy

- geodezyjne pomiary terenowe

- dane rejestru EMUiA

#### CEL OPRACOWANIA

### Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz aktualizacja istniejących danych ewidencyjnych dotyczących pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych

### IV. ZAKRES OPRACOWANIA

Ewidencją budynków należy objąć obiekty budowlane będące budynkami w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170).

Należy pozyskać dane przedmiotowe oraz podmiotowe dotyczące budynków w zakresie opisanym w rozporządzeniu MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 29.03.2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.) - zwane dalej rozporządzeniem.

Ewidencją nie będą objęte budynki:

- altany i budynki gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych
o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,

- przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy,

- tymczasowe, stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel.

Ewidencją nie będą objęte lokale:

- w odniesieniu do których nie zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (poza lokalami stanowiącymi już odrębny przedmiot własności)

W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku oraz jego bloków należy ujawnić obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: tarasy, werandy, wiatrołapy, schody, podpory, rampy, wjazdy do podziemia, podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

###### OBOWIĄZUJĄCE ZASADY WYKONANIA OPRACOWANIA

- Geodezyjne prace terenowe związane z założeniem ewidencji budynków i lokali
i aktualizacją bazy konturów

Przed przystąpieniem do prac terenowych Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w porozumieniu z Zamawiającym, Gminą Kluczewsko oraz właściwym miejscowo sołtysem spotkania informacyjnego z mieszkańcami obiektu objętego opracowaniem, służącego zapoznaniu mieszkańców z celem, zasadami i zakresem wykonywanego opracowania.

W trakcie wywiadu terenowego należy dokonać porównania z terenem treści istniejącej, mapy zasadniczej (syt.– wys.) lub ewidencji gruntów w zakresie usytuowania budynków oraz zmian w zakresie konturów użytków zabudowanych i opracować mapę wywiadu terenowego.

W ramach powyższych czynności należy zakwalifikować obiekty budowlane 
do odpowiednich rodzajów i klas budynków zgodnie z § 63 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (wyróżniając budynki zakwalifikowane do ewidencji na mapie wywiadu), wykazać budynki brakujące przeznaczone do pomiaru, wykreślić (używając odpowiedniej symboliki) budynki nieistniejące w terenie.

Nie wykazane na mapach budynki należy pomierzyć w oparciu o osnowę geodezyjną  
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572). 
W przypadku pomiaru dobudówek do istniejących na mapie budynków należy pomiarem objąć także przyległe, istniejące budynki.

Należy zaktualizować oznaczenia i kontury użytków zabudowanych, które nie są
 wykazane w ewidencji gruntów, lub których kontur został zmieniony. Należy dokonać ich pomiaru, obliczyć powierzchnię faktyczną użytku zabudowanego i sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych, uwzględniając ewentualne zmiany w klasyfikacji bonitacyjnej gleb. Obliczenie powierzchni użytku nie powinno powodować zmiany powierzchni działki ewidencyjnej. Należy zachować dotychczasową precyzję określenia powierzchni, użytków działce.

Wyniki aktualizacji należy wykazać na odpowiednich warstwach mapy ewidencyjnej numerycznej, bazach konturów klasyfikacyjnych jeśli jest założona i na rastrach mapy ewidencyjnej jak również w części opisowej ewidencji gruntów prowadzonej w systemie EWOPIS.

DODATKOWE POMIARY TERENOWE: Należy dokonać terenowej weryfikacji konturów budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granic nieruchomości 
(za bezpośrednie sąsiedztwo uważa się odległość budynku od granicy na mapie lub w terenie nie przekraczającą 60 cm). Terenowa weryfikacja obejmować będzie budynki, których numeryczny opis konturów pozyskany został na istniejącej mapie w drodze digitalizacji 
i polegać będzie na sprawdzeniu w terenie i wykazaniu na sporządzonej w wyniku powyższego mapie wywiadu faktycznego (stwierdzonego w terenie) usytuowania budynku względem granic nieruchomości, z zamieszczeniem na mapie wywiadu danych liczbowych określających tą wartość. W przypadku stwierdzenia odchyleń w odległościach pomiędzy budynkami a granicami wykazanych na mapie, a tymi odległościami stwierdzonymi 
w wyniku weryfikacji terenowej, przekraczającymi 0.30 m (dokładność mapy zasadniczej)  położenie tych budynków w aktualizowanej mapie numerycznej należy wykazać na podstawie wyników terenowych pomiarów geodezyjnych. Budynki, których kontury zostały wykazane 
w drodze digitalizacji wykazane są na warstwach tematycznych z grupy „A”

Wyłącznie w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych, w aktualizowanej mapie numerycznej należy wykazać wszystkie  budynki, które na istniejących mapach wykazane są

w kolizji z granicami.

- Aktualizacja map - mapa numeryczna

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i geodezyjnych pomiarów terenowych należy 
dokonać aktualizacji oraz uzupełnienia numerycznych map zasadniczych w zakresie ewidencji budynków i aktualizowanych użytków oraz obiektów związanych z budynkami.

Z przekazanej w postaci „bazy do modernizacji” mapy numerycznej należy usunąć nieistniejące w terenie budynki oraz wykazać nowo-pomierzone.

Kontury budynków wykazanych na rastrach istniejących map zasadniczych można pozyskać do postaci numerycznej w drodze wektoryzacji istniejących map zasadniczych lub sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500 oraz 1: 1000 o ile potwierdzono wywiadem terenowym oraz pomiarem kontrolnym czołówek tych budynków, że przedstawiają stan faktyczny na gruncie, przy uwzględnieniu zasad dotyczących wykazywania budynków położonych w bezpośredniej bliskości granic.

W pracach związanych z eksportem i importem czy przekazywaniem danych mapy numerycznej należy ściśle stosować się do zaleceń PODGiK oraz instrukcji programu EWMAPA 11. Kontury oraz bloki budynków należy umieszczać na odpowiedniej warstwach tematycznych wykazując poprzez odpowiedni dobór rozwarstwienia sposób pozyskania obiektów. Budynkom objętym ewidencją należy nadać numer ewidencyjny jednorodny 
z numerem w arkuszu spisu budynków i umieścić go na właściwej warstwie. 
W celu umożliwienia kompletnego, automatycznego obiektowania bazy budynków należy podwójnie wykazywać pokrywające się linie oznaczające pokrywające się ściany budynków 
o różnej charakterystyce odporności ogniowej.

Punkt wstawienia numeru ewidencyjnego powinien znajdować się wewnątrz obrysu właściwego budynku. Na odpowiednich podwarstwach powinny znaleźć się numery budynku, numery podobiektów, (części składowych), numer właściwy (do wyplotu). Istniejącą mapę numeryczną należy uzupełnić numerami porządkowymi (policyjnymi) uzgodnionymi z bazą adresów gminy (zgodnie z EMUiA). Na odpowiednich warstwach, należy umieścić opis funkcji i ilości kondygnacji budynków.

Ilość kondygnacji na mapie należy wykazać zgodnie z wymogami rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. 
w sprawie baz danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 poz. 383).

Edytowane budynki powinny stanowić zamknięte obiekty powierzchniowe. 
Należy przeprowadzić analizę istniejących na mapie numerycznej budynków sprawdzając czy stanowią obiekty powierzchniowe. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku należy przeprowadzić ich edycję prowadzącą do powstania takich obiektów.

Wykazane na istniejących mapach (rastrach) budynki (po weryfikacji terenowej) należy zwektoryzować, przenosząc na właściwe warstwy i usunąć z treści rastra.

Z treści rastrów map zasadniczych i ewidencyjnych należy usunąć także budynki nieistniejące w terenie. Rastry map zasadniczych po aktualizacji nie powinny zawierać

w treści informacji o nieistniejących budynkach, nieaktualnych użytkach zabudowanych oraz nieistniejących obiektach związanych z budynkami.

Zaktualizowane kontury użytków zabudowanych i ich oznaczenia należy nanieść na odpowiednie rastry map zasadniczych i ewidencyjnych, a w przypadku pokrycia bazą użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych aktualizacją należy objąć również te bazy.

Należy rozdzielić na odpowiednie podwarstwy budynki o różnej charakterystyce odporności ogniowej.

W związku z rozszerzeniem bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budowli trwale związanych z budynkami (dalej zwanych obiektami związanymi) Wykonawca dokona założenia inicjalnych baz (warstw tematycznych) zawierających powyższe elementy. Nazwy 
i parametry warstw zostaną nadane po uzgodnieniu z Zamawiającym. Do założonych baz (warstw) Wykonawca wprowadzi dotychczas wykazane w istniejącej mapie numerycznej 
i zgodne ze stanem terenowym informacje o obiektach związanych (w drodze importu lub digitalizacji rastra) oraz informacje wynikające z przeprowadzonych terenowych pomiarów geodezyjnych dotyczących tych obiektów. Wprowadzając do powyższej bazy dane wykazane w istniejącej mapie numerycznej należy zachować wszystkie informacje autoryzacyjne dotyczące zmian odnoszących się do tych obiektów.

Po przeprowadzeniu aktualizacji treści mapy należy przygotować plik do modernizacji mapy prowadzonej przez zleceniodawcę i zgodnie z zaleceniami PODGiK dokonać aktualizacji prowadzonej w ośrodku mapy numerycznej. Wykonanie aktualizacji będzie podstawą do rozpoczęcia prac związanych z obiektowaniem budynków.

Należy dokonać uzupełnienia numerycznej mapy zasadniczej (wektorowej i rastrowej) 
o aktualne nazwy ulic.

Wszystkie wprowadzane w mapie numerycznej zmiany (poza aktualizacją rastrów) powinny być autoryzowane poprzez powiązanie edytowanych w systemie EWMAPA obiektów z podstawą wprowadzania zmian (operatem technicznym). W zaktualizowanych bazach należy również zachować przy istniejących obiektach dotychczasowe informacje autoryzujące podstawy wcześniej wprowadzanych, dotyczących ich zmian, jeżeli nie podlegały edycji w ramach niniejszego opracowania.

- Pozyskanie ewidencyjnych danych opisowych w zakresie budynków i lokali.

  - Zakres danych ewidencyjnych budynków

Ewidencja budynków obejmuje wszystkie budynki trwale związane z gruntem.
W ewidencji należy wykazać także budynki, które nie zostały oficjalnie oddane do użytkowania, a są zagospodarowane w sposób stały – już zamieszkałe lub wykorzystywane stale do innych celów.

Dane opisowe budynków konieczne do założenia ewidencji budynków powinny zawierać 
w szczególności: nr ewidencyjny budynku, nr adresowy (dla każdego budynku na posesji), nr działek ewidencyjnych, na których budynek jest usytuowany, rodzaj budynku według KŚT , klasę budynku według PKOB, liczbę kondygnacji, rodzaj materiału, 
z którego zbudowane są ściany zewnętrzne, rok zakończenia budowy, liczba i numery lokali, pole powierzchni zabudowy, nr rejestru zabytków, wartość - o ile jest określona w operatach taksacyjnych i wszystkie pozostałe określone w §63 rozporządzenia.. 
Dla budynków stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości należy pozyskać także oznaczenia księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku, oznaczenia dokumentów określających inne prawa do budynku niż własność oraz numery jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowano budynek.

Powyższe dane należy zebrać w arkuszu danych ewidencyjnych budynków (wzór arkusza

i jego zawartość należy opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym). Arkusze danych ewidencyjnych należy przygotować także w formie numerycznej w programie EXCEL

i wypełnić zebranymi informacjami.

3.2     Zasady numeracji budynków

Budynkom należy nadać numer ewidencyjny składający się z numeru działki, na której jest położony oraz kolejnego numeru budynku na działce rozpoczynając numerację od budynku, na którym znajduje się tablica z numerem porządkowym i kontynuując w głąb działki (format numeru ewidencyjnego budynku: 8-234/1;1 gdzie 8 – nr obrębu, 234/1 – nr działki, 1 – numer budynku na działce). Numerację wzrastającą można prowadzić alternatywnie w ramach działki lub posesji. Numer powinien uzyskać każdy samodzielny budynek. Samodzielnym budynkiem ewidencyjnym jest budynek wraz z wszystkimi przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi stanowiącymi jednorodna całość architektoniczną. Jeśli samodzielny budynek składa się z części wykazanych na mapie jako przylegające obszary zamknięte (np. dobudowane ganki) należy je zanumerować nadając kolejne numery części składowych budynku po kresce ułamkowej za właściwym numerem budynku tzn. częścią samodzielnego budynku należy nadać numery w formacie 8-234;1/1, 8-234;1/2 itd. gdzie części budynku (w tym przypadku o numerze 1) dostają kolejne numery wykazane po kresce ułamkowej – numerację należy rozpocząć od budynku głównego.

Odrębnymi budynkami mogą być również przybudówki do budynku głównego, spełniające inne niż budynek główny funkcje użytkowe lub różniące się w istotny sposób od budynku głównego materiałem, z którego zostały zbudowane, bądź liczbą kondygnacji

Do komputerowych zbiorów danych opisowych (kartoteki budynków) wprowadzamy budynek bez podziału na części. W identyczny sposób należy dokonać numeracji dla budynków, w których wyróżniono części ze względu na materiał, rok budowy, funkcję użytkową czy ilość kondygnacji. W przypadku wykazywania budynku w postaci bloku zasady numeracji należy ustalić indywidualnie z Zamawiającym. Budynek, którego części stanowią własność różnych podmiotów w ewidencji dzieli się na tyle samodzielnych budynków ile jest podmiotów przy zachowaniu przepisów wynikających z PKOB oraz z instrukcji G-5. Blok mieszkalny składający się z kilku klatek, będący we władaniu jednego podmiotu, tworzący wyraźną całość architektoniczną 
należy uznać za jeden budynek.

- Źródła pozyskania danych

Dane dotyczące roku zakończenia budowy lub ostatniej modernizacji, powierzchni użytkowej, funkcji podstawowej, rodzaju materiału, liczby kondygnacji należy pobrać 
z dokumentacji  znajdującej się w Wydziałach Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Gminy 
i Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  lub 
z dokumentacji budowlanej posiadanej przez właścicieli budynków.  Dane wynikające 
z dokumentacji należy skonfrontować ze stanem faktycznym, wykazując rozbieżności.

W przypadku braku dokumentacji budowlanej powyższe informacje należy pozyskać 
w wyniku oględzin, pomiarów i wizji terenowych. Ilość kondygnacji należy określić uwzględniając wysokość pomieszczeń w budynkach przyjmując zasadę, że pomieszczenia 
o wysokości mniejszej od 1.4 m nie zalicza się jako kondygnacje, pomieszczenia o wys. od 1.4m do 2.2 m wykazuje się jako 0,5 kondygnacji, od 2.2 m do 3,0 m jako jedną kondygnację. 
W przypadku wysokości kondygnacji w budynku powyżej 3.0 m ilość kondygnacji będzie odpowiadała wielokrotności 3.00 m.

Numery policyjne należy ustalić w odpowiednim wydziale U.G. Kluczewsko -  posiłkując się danymi z EMUiA. Należy sprawdzić w terenie zgodność 
numerów porządkowych z wykazanymi w dokumentacji U.G. oraz na mapie 
zasadniczej, a w przypadku rozbieżności uzgodnić z odpowiednim organem. 
Numer wpisu do rejestru zabytków należy pozyskać z rejestru zabytków 
prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.
Liczbę lokali należy pozyskać ze spółdzielni mieszkaniowych, zakładów prowadzących budynki mieszkalne i innych osób i jednostek będących właścicielami lub zarządzającymi budynkami z wyodrębnionymi lokalami. Dane te powinny być uzupełnione o wizje terenowe. Powierzchnię zabudowy należy określić jako powierzchnie utworzonych tam obiektów powierzchniowych – budynków tzn. figur geometrycznych, wyznaczonych przez rzut prostokątny na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian kondygnacji przyziemnej budynku lub w przypadku, gdy ściany kondygnacji nadziemnej wystają poza zewnętrzne kontury ścian kondygnacji przyziemnej rzut konturów ścian kondygnacji nadziemnej. Przy budynku składającym się z części w arkuszu spisowym podajemy powierzchnię poszczególnych części, a do kartoteki budynków przenosimy powierzchnię łączną. Pole powierzchni użytkowej wykazać wyłącznie na podstawie istniejących dokumentów określających te wartości.

3.4   Zakres danych ewidencyjnych lokali

Dane opisowe konieczne do założenia ewidencji powinny zawierać informacje dotyczące lokali określone w §70 rozporządzenia. Dla lokali stanowiących odrębne nieruchomości należy ustalić także oznaczenie ksiąg wieczystych, dokumentów określających inne niż własność  prawa do lokalu, numer jednostki rejestrowej lokali, do której przyporządkowany został lokal. Powyższe dane należy zebrać w arkuszu danych ewidencyjnych lokali (wzór arkusza i jego zawartość należy opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym), który należy opracować w postaci numerycznej w arkuszu kalkulacyjnym i wypełnić pozyskanymi informacjami. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi należy zaznaczyć na rzucie kondygnacji budynku pozyskanej z dokumentacji budowlanej i opisać numerami jednorodnymi z odpowiednimi numerami wykazanymi w arkuszu danych ewidencyjnych lokali. W razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym należy je oznaczyć i opisać właściwym numerem na mapie ewidencji gruntów i budynków.

Powyższe informacje należy pozyskać z dokumentacji posiadanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady prowadzące budynki mieszkalne i inne osoby i jednostki będące właścicielami lub zarządzającymi budynkami z wyodrębnionymi lokalami, organy nadzoru budowlanego, Sądy Rejonowe.

Informacje te powinny być uzupełnione oględzinami i wizjami terenowymi. Pole powierzchni użytkowej (w wypadku braku dokumentacji budowlanej) należy wykazać na podstawie danych w aktach notarialnych lub w K.W.

3.5	Pozyskanie danych podmiotowych

Dla budynków będących częściami składowymi gruntu stanowiącymi ten sam przedmiot własności (jedna nieruchomość) stan prawny budynku zostanie przyjęty zgodnie ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów.

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ewidencji gruntów ze stanem faktycznym należy dokonać badania ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów i innych dokumentów posiadających moc dowodową.

Dla zabudowanych nieruchomości gruntowych, których stan prawny będzie odmienny od wykazanego w ewidencji należy sporządzić oddzielny wykaz, zawierający stan w ewidencji, stan prawny wg dokumentów oraz zebraną przez wykonawcę dokumentację pozwalającą na wykazanie w ewidencji gruntów prawidłowego podmiotu.

Dane dotyczące stanu prawnego budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności i lokali będących odrębnymi nieruchomościami ustalone zostaną na podstawie badania ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów i innych dokumentów posiadających moc dowodową dla ustalenia prawa własności i innych praw w stosunku do opracowanych obiektów. Z badania ksiąg wieczystych oraz zbiorów dokumentów należy sporządzić protokóły.

  - Pozyskiwanie informacji o konturach zabudowanych użytków gruntowych.

Informacje o zmianach dotyczących oznaczeń i konturów użytków zabudowanych pozyskane zostaną w wyniku wywiadu i geodezyjnych pomiarów terenowych.

  - Zasady prowadzenia arkuszy spisowych

W oparciu o zebrane dokumenty należy dane ewidencyjne budynków i lokali wpisać do arkuszy spisowych, nadając budynkom numerację w ramach działki lub posesji, natomiast lokalom w ramach budynków. Numeracja budynków i lokali w arkuszach powinna być jednorodna z numeracją tych obiektów na opracowanych mapach ewidencji gruntów 
i budynków stanowiących załączniki do arkuszy spisowych. Arkusze spisowe budynków należy posegregować wg. ulic, a w obrębie ulicy wg. numerów porządkowych. Dla każdej ulicy numeruje się kolejne karty arkuszy spisowych, dane dotyczące budynków 
położonych na jednej działce (jedna nieruchomość) należy oddzielić 
i podkreślić. Budynki z lokalami o wyodrębnionej własności należy spisywać na odrębnych kartach arkuszy spisowych z załączonym arkuszem spisowym dotyczącym danych 
o lokalach. Numeracja w arkuszach spisowych lokali powinna być jednorodna z numeracją lokali wykazaną na rzutach kondygnacji budynków oraz na mapie ewidencji gruntów 
i budynków. Arkusze spisowe należy skompletować w formie wypełnionych formularzy – wydruków oraz opracować i wypełnić odpowiednimi danymi w arkuszu kalkulacyjnym. 
W skład arkuszy spisowych wchodzi arkusz danych ewidencyjnych budynków ( wzór nr 24 do instrukcji G-5), arkusz spisowy właścicieli nieruchomości budynkowych ), arkusz danych ewidencyjnych  lokali ( wzór nr 23 do instrukcji G-5),Rzuty kondygnacji budynków z opisem numerów lokali należy zeskanować i przekazać także w formie plików graficznych.

- Opracowanie komputerowych zbiorów danych

Na podstawie zebranych danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach należy opracować 
w formacie GML, SWDE lub w formacie EWOPIS komputerowe zbiory danych z zakresu ewidencji budynków i lokali, obiektów związanych oraz zaktualizowanych użytków.

Dla wszystkich budynków i lokali należy utworzyć kartoteki budynków i kartoteki lokali. 
Dla budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności należy utworzyć rejestr budynków, natomiast dla lokali – rejestr lokali. Utworzone zbiory danych ewidencji budynków i lokali powinny być odpowiednio skorelowane z istniejącymi zbiorami danych ewidencji gruntów. Połączenia istniejących danych ewidencyjnych z powstałymi w trakcie opracowania i uruchomienie systemu do prowadzenia EGiB dokona wykonawca w siedzibie zamawiającego. 
Celem aktualizacji baz zaleca się opracowanie plików wsadowych w formacie txt zdefiniowanych przez producenta programu EWOPIS .

- Opracowanie bazy obiektów

Należy utworzyć konieczne pliki i kartoteki do utworzenia bazy obiektów oraz skonfigurować obiekty – budynki umożliwiając ich bezpośredni import do programu EWMAPA. 
Sposób konfiguracji obiektów będzie ustalony przez PODGiK. Bazę obiektów należy skonfigurować w taki sposób aby części budynków stanowiły obiekty podrzędne wobec podstawowego budynku będącego głównym obiektem – budynkiem posiadającym identyfikator równoznaczny z numerem ewidencyjnym jednorodnym z odpowiednim numerem w kartotece budynków.

Na podstawie opracowanej mapy numerycznej ewidencji budynków należy utworzyć bazę budynków wchodzących w zakres ewidencji budynków przenosząc do niej budynki umieszczone na warstwach tematycznych. Utworzona baza obiektów powinna pozwalać na powiązanie przy użyciu odpowiednich interfejsów danych opisowych zawartych w programie EWOPIS z obiektami – budynkami ujawnionymi w EWMAPIE. Zadaniem Wykonawcy jest uruchomienie u Zamawiającego funkcjonalnego systemu do prowadzenia założonych 
i zaktualizowanych baz danych.

- Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

6.1. W okresie nie krótszym niż 21 dni przed datą wyłożenia projekt operatu opisowo-
      kartograficznego opracowana dokumentacja zostanie przekazana do PODGiK celem 
      dokonania kontroli wstępnej.

6.2.   Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Kluczewsko na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz powyższą informację ogłosi w prasie o zasięgu krajowym.

Warunkiem ogłoszenie będzie pozytywny wynik kontroli wstępnej opisanej w pkt 6.1.

6.3.  Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego posiadający uprawnienia z zakresu rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych przy udziale przedstawiciela Wykonawcy wyłoży projekt operatu opisowo-kartograficznego na okres 15 dni roboczych do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w godzinach 8.00 – 15.30.

6.4. Fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego dokumentuje się w formie adnotacji zamieszczonych w rejestrach i kartotekach tego operatu albo na wypisach z tych rejestrów i kartotek

6.5.  Z czynności wyłożenia projektu operatu sporządzony zostanie przez wykonawcę protokół zawierajacy mędzy innymi zebrane zastrzeżenia.

6.6. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których 
     mowa w pkt 6.3.,  przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych, 
     kartograficznych, związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzygnie 
     o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje
      zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządzi wzmiankę o treści 
    zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

6.7. W operacie powinny znaleźć się :

-  informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych wraz z informacją o trybie postępowania
       związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia 
       ewidencji budynków,

- zawiadomienia o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, które 
       wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Kluczewso i Starostwa Powiatowego 
       z adnotacjami oraz zawiadomienie, które było ogłaszane w prasie o zasięgu krajowym .

Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca niezwłocznie przekaże operat celem włączenia go do Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego.

Przekazanie operatu do PZGiK po dokonaniu jego wyłożenia i uruchomieniu systemu informatycznego obsługującego założone bazy danych i imporcie tych baz do systemu  stanowi zakończenie pracy .

7. Pozostałe ustalenia.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić „Dziennik roboty”, w którym zleceniodawca będzie oceniał sposób wykonania poszczególnych etapów prac oraz ustosunkowywał się do przypadków szczególnych wynikłych w toku prowadzonych prac.

- Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca 
w ramach pracy jest zobowiązany do uruchomienia systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych, część kartograficznej i opisowej.

- Uzupełnienie baz danych opisowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji pozyskanych w wyniku niniejszego opracowania odbywać się będzie 
w technologii „modernizacja /import obrębu”.

- Numeryczne bazy zawierające rejestry i kartoteki budynków i lokali oraz rejestry gruntów zmieniające użytki zabudowane, winny być aktualne na dzień wyłożenia.

##### Praca podlega zgłoszeniu w PODGiK we Włoszczowie.

##### VII  SKŁAD OPERATU w szczególności wchodzą

1. Operat ewidencyjny o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Operat opisowo-kartograficzny zawierający raporty obrazujące dane ewidencyjne w momencie zakładania ewidencji

3. Opracowane komputerowe zbiory danych na płycie CD-R (2 egz.)

- rejestr gruntów

- rejestr budynków 
            - rejestr lokali

- kartotekę budynków 
            - kartotekę lokali

- numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków

- pliki graficzne zeskanowanych rzutów kondygnacji

4. Operat techniczny zawierajacy:

- pliki eksportu bazy danych w formacie zgodnym z EWMAPĄ,

- dzienniki obserwacji terenowych w postaci wydruków lub pliki tekstowe raportów 
z obserwacji obliczeń,

- szkice polowe z aktualizacji treści ewidencyjnej,

- arkusze spisowe danych o budynkach i lokalach

- sprawozdanie techniczne z przeprowadzonych prac,

- protokoły wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego i wniesionych uwag,

- informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych wraz z informacją o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków,

- zawiadomienia o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, które wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kluczewsko i Starostwa Powiatowego 
z adnotacjami oraz zawiadomienie, które było ogłaszane w prasie o zasięgu krajowym,

i)  kopia zgłoszenia roboty,

j)    dziennik roboty,

- materiały niewykorzystane w procesie opracowania mapy,

- inne dokumenty o charakterze przejściowym.

ł)    szkice polowe z pomiaru użytków zabudowanych,

m)  obliczenia powierzchni użytków zabudowanych

n)   wykazy zmian gruntowych sporządzone odrębnie dla każdego obrębu ewidencyjnego

o)   pliki danych wyeksportowane z bazy roboczej

VIII. OBOWIĄZUJĄCE  PRZEPISY  PRAWNE.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. (Dz.U. Nr 78 poz. 837).

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591
ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010 Nr 242 poz. 1622 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych(PKOB) (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.).

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 Nr 31 poz. 266 - jednolity tekst 
ze zm).

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r Nr 80 poz. 903.-jednolity tekst ze zm.).

9.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 ze zm.)

10. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 
       z   2002 r. Nr 101, poz. 926).
11. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.  o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity z 2013
       r.  poz.707 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do p.z.g. i k. (DZ.U. Nr 263, poz. 1572).

13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. 
	w sprawie baz danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych 	obiektów 
      topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 poz. 383)

W trakcie opracowania należy stosować także pomocniczo zasady wynikające z instrukcji 
G-5 – ewidencja gruntów i budynków