GKN.II.3431-56/07                  						Załącznik nr 1 do ogłoszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest założenie katalogu warstw wektorowych zawierających uzgodnione przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie powiatu włoszczowskiego.

Uwaga : Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o mapie ZUDP, należy przez to rozumieć mapę zasadniczą z wykazanym usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Materiały do wykorzystania:

-	skalibrowane rastry map ZUDP (format A1) – 1055 szt.

- skalibrowane rastry map zasadniczych (format A1) – 1170 szt.

- Warstwy numerycznej mapy zasadniczej

-	Dokumentacje projektowe niewykazane na mapach ZUDP przeznaczone do wprowadzenia na opracowywaną mapę wektorową: 162 szt.

Dokumentacja zawiera projekty:

- sieci kanalizacji sanitarnej – 41 900 m

- sieci wodociągowej – 21 200 m

- sieci kanalizacji deszczowej – 150 m

- sieci energetyczne – 2800 m

- sieci telefoniczne – 600 m

- przyłącza wodociągowe – 230 szt.

- przyłącza kanalizacji sanitarnej – 230 szt.

- przyłącza kanalizacji deszczowej – 3 szt.

- przyłącza energetyczne – 60 szt.

- przyłącza ciepłownicze – 1 szt.

- przyłącza telefoniczne – 6 szt.

Wśród powyżej wymienionych dokumentacji projektowych znajduje się opinia uzgadniająca projekt sieci kanalizacyjnej opracowany na 16-tu sekcjach mapa zasadniczej formatu A1, opinia uzgadniająca projekt sieci wodociągowej opracowany na 27 sekcjach mapy zasadniczej formatu A1 oraz opinia uzgadniająca jednocześnie projekt przyłączy wodociągowych do 80-ciu posesji.

# Zakres opracowania

Celem pracy jest założenie katalogu warstw wektorowych zawierających  uzgodnione przez ZUDP we Włoszczowie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Obraz wektorowy projektowanych sieci opracowany zostanie w formacie programu EWMAPA zgodnym z wersją nr 7.0.

Pozyskanie informacji o projektowanych sieciach nastąpi w drodze digitalizacji prowadzonych do tej pory przez PODGiK we Włoszczowie map zawierających uzgodnione przez ZUDP przebiegi sieci oraz poprzez digitalizację projektowanych sieci, które na powyższe mapy nie zostały wniesione a są wykazane w dokumentacjach projektowych poddanych uzgodnieniom.

Sposób pozyskania danych

Zaleca się aby pozyskanie danych dotyczących uzgodnionych sieci naniesionych na mapy ZUDP nastąpiło w drodze ich wektoryzacji w zakresie projektowanych obiektów.

Wektoryzacją należy objąć obiekty i sieci, które nie zostały do dnia rozpoczęcia wykonywania zlecenia zinwentaryzowane.

Fakt zinwentaryzowania uzgodnionych przez ZUDP obiektów wykonawca ustali na

podstawie porównania przekazanych przez zleceniodawcę warstw oraz skalibrowanych rastrów map zasadniczych z terenu powiatu z odpowiednimi mapami przeglądowymi ZUDP, zawierającymi naniesione, wcześniej uzgodnione projekty.

Zaleca się aby porównaniu z numeryczną mapa zasadniczą poddać odpowiednie analogowe sekcje mapy ZUDP, zawierające uzgodnione sieci zaznaczone odpowiednią kolorystyką.

Sieci i przyłącza nie zinwentaryzowane należy wnieść na opracowywaną mapę numeryczną ZUDP w drodze wektoryzacji odpowiedniej treści przekazanych przez zleceniodawcę skalibrowanych rastrów mapy analogowej ZUDP. W przypadkach wektoryzacji przyłączy projektowanych do perspektywicznych obiektów budowlanych, wniesionych na przeglądowe mapy ZUDP lub ujawnione w dokumentacji projektowej należy dokonać wektoryzacji także tych obiektów.

Zidentyfikowanie zinwentaryzowanych sieci wykazanych na mapach ZUDP jako projektowane należy oprzeć na porównaniu treści aktualnej mapy zasadniczej z treścią map ZUDP. W przypadku jednoznacznego stwierdzenia na podstawie takiego porównania, że sieć została już wykonana, zinwentaryzowana, a jej przebieg wniesiony na mapę zasadniczą, uzgadnianego przebiegu wykazanego na mapie ZUDP nie należy wektoryzować. 
W przypadku niemożliwości jednoznacznego stwierdzenia wykonania inwentaryzacji projektowanej sieci należy do rozstrzygnięcia niejasności wykorzystać znajdująca się 
w zasobie PODGiK dokumentację geodezyjną z asortymentu „inwentaryzacje powykonawcze”.

Projektowane i uzgodnione sieci uzbrojenia terenu, nie wykazane na mapach ZUDP należy nanieść na podstawie digitalizacji znajdujących się w posiadaniu zleceniodawcy poszczególnych dokumentacji projektowych zawierających mapy jednostkowe 
z naniesionymi, projektowanymi sieciami. Dopuszcza się wniesienie projektowanych obiektów poprzez wektoryzację uzgodnionych sieci z projektów jednostkowych lub inny sposób przeniesienia projektowanych obiektów do postaci numerycznej, przy zachowaniu dokładności ich usytuowania na mapie wektorowej z dokładnością utrzymaną 
w dokumentacji z projektami tych sieci.

W przypadku gdy uzgadniane sieci, przyłącza doprowadzane są do projektowanego 
i uwidocznionego w dokumentacji budynku lub innego obiektu budowlanego, należy dokonać także jego digitalizacji.

Podobną zasadę należy przyjąć przy wektoryzacji map ZUDP.

Z przeprowadzonej analizy porównawczej oraz wektoryzacji należy przygotować tabelaryczny raport(zgodnie z załącznikiem) zawierający informacje dla każdej opinii, na podstawie której wniesiono uzgodnione sieci na mapy przeglądowe ZUDP oraz dla opinii dotychczas na mapy ZUDP nie wniesionych.

# Zasady wektoryzacji

Do założenia numerycznej mapy ZUDP oraz przeniesienia treści map ZUDP a także digitalizacji projektów jednostkowych należy wykorzystać warstwy tematyczne założone przez zleceniodawcę. W razie konieczności uzupełnienia zbioru warstw sposób ich rozszerzenia należy uzgodnić ze zleceniodawcą.

Digitalizowane obiekty należy umieszczać w obrębie odpowiednich warstw z podziałem na projektowane sieci, projektowane przyłącza, projektowane elementy punktowe. W ramach warstw wektoryzowaną treść należy rozdzielić ze względu na rodzaj sieci, zgodnie 
z przyjętym rozwarstwieniem.

Na odpowiednich warstwach tekstowych należy umieścić opis projektowanego obiektu zawierający określenie rodzaju przewodu oraz numer opinii, na podstawie której nastąpiło uzgodnienie jego przebiegu. W przypadku sieci wektoryzowanych z map ZUDP oznaczenie opinii należy umieścić na podstawie informacji zawartej na tej mapie, w przypadku digitalizacji treści projektów jednostkowych numer opinii należy pozyskać z treści zawartego w dokumentacji projektowej uzgodnienia ZUDP.

W trakcie wektoryzacji należy dokonywać dokumentowania wprowadzanych zmian. W tym celu należy w zakładce ZUD bazy operatów (podstawa zmian w EWMAPIE) wykazywać poszczególne opinie uzgodnień ZUDP dotyczące uzgodnionego usytuowania wektoryzowanych sieci i obiektów i dokonywać ich wektoryzacji przy uaktywnieniu w bazie operatów właściwego dokumentu/opinii ZUDP, co pozwoli na powiązanie wprowadzonego na warstwę elementu z właściwą opinią dotyczącą uzgodnienia wektoryzowanej sieci.

# Przekazanie materiałów

- katalog warstw wektorowych zawierający zwektoryzowane, uzgodnione przebiegi sieci

- baza operatów ZUD (format EWMAPY)

-     tabela według poniższego wzoru

TABELA – Raport z analizy i wektoryzacji uzgodnionych sieci (z przykładami)

| Lp | Numer sekcji mapy | Nr opinii ZUDP | Stan sieci |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 153.121.213 | 1/2003 | Zinwentaryzowane |
| 2 | 153.121.213 | 2/2006 | Zwektoryzowano |
| 3 | 142.234.121 | 1/2005 | Zinwentaryzowane |

Firma przed złożeniem oferty na wykonanie zamówienia ma obowiązek zapoznania się 
z ilością treści zawartej na mapach ZUDP i oświadczyć w ofercie, że takie zapoznanie nastąpiło.