Włoszczowa, dn. 05.03.2018 r.

Znak: GKN.272.16.2017.BG

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starosty Włoszczowskiego z dnia  05.03.2018 r.

(zamówienie publiczne, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro)

I. Na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych 
o numerach 4109, 4110, 8048 o łącznej powierzchni ewidencyjnej 0,4851 ha, położonych 
w obrębie ewidencyjnym 06 miasta Włoszczowa i ponownym ich podziale  
w trybie art. 98b ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz sporządzeniu w związku z tym wynikowej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie połączenia 
i ponownego podziału powyższych działek, oraz oznaczenia nowych nieruchomości 
w księgach wieczystych.

- Zakres ilościowy:

Połączeniu ulegną 3 pierwotne, położone w obrębie ewidencyjnym 06 miasta Włoszczowa działki ewidencyjne o numerach 4109, 4110, 8048 o łącznej powierzchni ewidencyjnej 0,4851 ha.

W wyniku ponownego podziału powstanie 5 nowych działek ewidencyjnych.

- Materiały do wykorzystania

Udostępnione przez PODGiK we Włoszczowie do zgłoszenia pracy geodezyjnej:

1. numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków – wydruki lub postać cyfrowa

2. wypisy z rejestru gruntów

3. numeryczna mapa zasadnicza – wydruki lub postać cyfrowa

4. zarys pomiarowy miasta Włoszczowa sporządzony w 1946 r.

5. operat z założenia ewidencji gruntów dla miasta Włoszczowa 1969 r. (w postaci wyciągów z operatu)

6. operat odnowy ewidencji gruntów miasta Włoszczowa 1995 r. (w postaci wyciągów z operatu)

7. inne operaty techniczne z jednostkowych opracowań geodezyjnych w zakresie objętym zleceniem i inne dane, znajdujących się w zasobie prowadzonym w  PODGiK we Włoszczowie uznane za istotne dla opracowania przez Wykonawcę.

8. Wstępny projekt połączenia i podziału opracowany przez Zamawiającego.

We własnym zakresie Wykonawca dokona badanie ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości będącej przedmiotem opracowania i ewentualnie nieruchomości przyległych.

- Zakres prac obejmuje:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej – mapy z projektem podziału niezbędnej 
do postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 98b ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, zmierzającego do połączenia i ponownego podziału objętych zamówieniem nieruchomości.

Zasady wykonania opracowania

Wykonawca dokona przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi. W zależności od istniejących w PZGiK materiałów, wyników ich analizy i stanu faktycznego w terenie, Wykonawca dokona uprzedniego wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, 
w zakresie w jakim jest to konieczne do opracowania projektu podziału nieruchomości.

Do określenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Wykonawca wykorzysta istniejącą w PZGiK dokumentację, dokonując uprzednio jej analizy i oceny pod kątem możliwości jej wykorzystania do niniejszego opracowania.

Powyższą analizę należy oprzeć również na wynikach dokonanego wywiadu terenowego i dokonanych pomiarach terenowych niezbędnych do zweryfikowania wiarygodności i dokładności materiałów PZGiK dotyczących opracowanego obiektu.
	Z wyżej opisanych czynności należy sporządzić szkic zbiorczy zawierający informacje dotyczące opracowywanych granic pozyskane z PZGiK oraz miary kontrolne z terenu. 
Szkic powinien pozwalać na ocenę wiarygodności, rzetelności i dokładności wykorzystywanych danych. Należy również sporządzić zestawienia zawierające porównania współrzędnych punktów wykazanych w bazach PZGiK ze współrzędnymi odpowiednich punktów pozyskanych w wyniku kontrolnych pomiarów terenowych.

W wyniku wyżej przeprowadzonych analiz należy określić właściwy tryb określenia przebiegu granic działki. Przyjęty tryb należy skonsultować z Zamawiającym przed terminem dokonania czynności okazywania przebiegu granicy w terenie.

O czynnościach terenowych związanych z określeniem położenia punktów granicznych i przebiegu granic działki (wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcie granic do podziału) należy w odpowiednim terminie zawiadomić zainteresowane podmioty.

Z czynności granicznych należy sporządzić właściwe dla wykonywanych czynności protokoły.

Punkty graniczne należy pomierzyć po okazaniu i pozyskać ich współrzędne 
w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich „2000”

Na podstawie przyjętych granic działek podlegających połączeniu 
i ponownemu podziałowi należy opracować projekt ich połączenia, zgodny z założeniami wstępnego projektu podziału opracowanymi przez Zamawiającego. 
Zaprojektowane punkty graniczne należy wynieść w terenie i zamarkować kołkami drewnianymi (palikami).

Końcowym wynikiem opracowania będzie opracowanie map i dokumentacji niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej o połączeniu i podziale, niezbędnej jednocześnie do właściwego oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem wykazanym w księgach wieczystych a ustalonym w wyniku wykonanej pracy geodezyjnej należy na mapach zamieścić odpowiednie wykazy synchronizacyjne. 
Z wykonanych czynności należy skompletować operat techniczny 
z przeznaczeniem do włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Forma opracowania i przekazanie dokumentacji wynikowej Zamawiającemu

Wyniki opracowania, zebrane dokumenty, dzienniki i raporty, badania hipoteczne i inne materiały, w tym wyżej opisane dokumenty powstałe w trakcie prowadzenia pracy geodezyjnej należy  skompletować w geodezyjny operat techniczny i przekazać do PZGiK. Celem aktualizacji baz danych wchodzących w skład PZGiK dotyczących zakresu opracowania Wykonawca przekaże wyniki opracowania w postaci cyfrowej, umożliwiającej wprowadzenie zmian na zasadach określonych przez prowadzącego PZGiK (założy bazy danych w systemie EWMAPA). Operat techniczny przekazany do zasobu ma zawierać między innymi wyżej opisany szkic zbiorczy z wynikami analiz dokonanych prze wykonawcę, zestawienia współrzędnych punktów granicznych pozyskanych z PZGiK oraz pomierzonych przez Wykonawcę wraz z podaniem odchyleń pomiędzy nimi oraz zbioru punktów przyjętych do bazy roboczej. Załączone w operacie technicznym sprawozdanie ma zawierać informacje o zakresie przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK wykorzystanych do opracowania i wynikach powyższej analizy.

Włączenie dokumentacji do PZGiK i pozytywny wynik związanej z tym jej weryfikacji będzie zasadniczym kryterium, którego spełnienie będzie  potwierdzeniem technicznej prawidłowości wykonania zlecenia i umożliwi jego odbiór przez Zamawiającego.

Dla Zamawiającego należy przygotować pięć uwierzytelnionych egzemplarzy opracowanej mapy do celów prawnych wraz z opracowanymi wykazami zmian gruntowych 
i wykazami synchronizacyjnymi oraz dwie, odpowiedni oklauzulowane kopie protokołów przyjęcia granic do podziału.

Zamawiający dokona komisyjnego odbioru zamówienia, a pozytywny wynik prac komisji będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Pozostałe zasady i warunki opracowania zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

4. Przepisy obowiązujące przy realizacji zlecenia:

Powyższy przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i techniczne, w tym:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. poz. 1183)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. Zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)

II. Termin wykonania zamówienia do dn. 30.04.2018. r.

- Warunki udziału w postępowaniu jakie musi spełniać Wykonawca i wymagane oświadczenia, dokumenty:

Do realizacji zamówienia Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: 
1. Oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

2. Wykonawca wykaże się posiadaniem uprawnień zawodowych z zakresu 2, lub wskaże 
    osobę, która takie uprawnienia posiada i będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia.

3. Oświadczenie, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia a w razie wybrania oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

4. Do oferty należy załączyć informacje z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji 
      i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzającą prowadzenie działalności 
     gospodarczej.

IV.   Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium czyli najniższą ceną brutto -  Cena - 100%.

V. Sposób przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim

2. Oferta z załącznikiem winna zawierać:

A. nazwisko, imię lub nazwę wykonawcy i adres

B. nazwę przedmiotu zamówienia

C. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

………złotych netto (słownie:…………………………………)

……… złotych brutto (słownie: …………………………………)

Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące

mieć wpływ na cenę, (cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane 
z  wykonaniem zamówienia).
     D. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. III

3. Oferta z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  wykonawcy.

VI.  Ofertę z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:
          „OFERTA na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych o numerach 4109, 4110, 8048 położonych w obrębie ewidencyjnym 06 miasta Włoszczowa i ponownym ich podziale  ” z dopiskiem nie otwierać przed  godz. 11.00 dn. 16.03.2018r. na adres: Starostwo  Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 
29 – 100 Włoszczowa lub składać w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego pok. 100 (parter).

VII.    Termin składania ofert – do dnia 16.03.2018 r. do godz. 11.00.

VIII. Otwarcie ofert – nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 201, I piętro 
            w dniu 16.03.2018 r. o godz. 11.10.

IX.  Osoba do kontaktu: Danuta Kwiecień, pok. 106, parter  Starostwa Powiatowego 
        we Włoszczowie tel. 504753136.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

/-/ Jerzy Suliga

Załącznik:

1. Projekt umowy - Załącznik Nr 1

2. Wstępny projekt podziału – Załącznik Nr 2