Włoszczowa, dnia 09.03.2018r.

Postępowanie nr  ZDP-ZP – 3431/3/2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 0229T i 0235 T na odcinku Wałkonowy Dolne – Wałkonowy Górne

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie przekazuje treść pytania do przetargu nieograniczonego wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie  i odpowiedź:

Pytanie  1

Z dokumentacji przetargowej dostarczonej przez Zamawiającego nie jest w sposób jednoznaczny określone w jaki sposób dojdzie do rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Proszę o jednoznaczne określenie jaki charakter ma rozliczenie.

Odpowiedź:

Rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym (§ 10, pkt. 5 projektu umowy).

Pytanie  2

Proszę o potwierdzenie kategorii ruchu KR3.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu KR3.

Pytanie  3

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-01.02.02 opisującego charakterystykę ścinki poboczy, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

D-01.02.02 została zamieszczona.

Pytanie  4

W poz. Nr 2 przedmiaru nie została doprecyzowana głębokość ścinki poboczy, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Głębokość ścinki pobocza wynosi średnio 20 cm.

Pytanie  5

W poz. Nr 2 przedmiaru szerokość ścinki poboczy użyta do obliczenia powierzchni ścinki poboczy wynosi 1,0 m – natomiast w poz. Nr 15 ( wykonanie utwardzeń poboczy) szerokość tego utwardzenia to już 0,75 m – czy w/w wartości są poprawne?

Odpowiedź:

Wartości przyjęte w przedmiarze są poprawne. Przebudowa zakłada poszerzenie jezdni o 0,5 m.

Pytanie  6

W poz. Nr 3 przedmiaru nie została doprecyzowana głębokość frezowania nawierzchni, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiar w poz. 3 zakłada frezowanie o grubości do 4 cm.

Pytanie  7

W SST dot. poz. Nr 3 nie sprecyzowano do kogo należy materiał z rozbiórki, jak i gdzie należy go odwieźć, proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Materiał z frezowania należy do Zamawiającego i należy go odwieźć na plac składowy Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81.

Pytanie 8

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-04.07.01a  opisującego charakterystykę podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

D-04.07.01a została zamieszczona.

Pytanie  9

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-05.03.26a opisującego charakterystykę siatki na połączeniu jezdni, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

D-05.03.26a została zamieszczona.

Pytanie  10

W poz. Nr 13 przedmiaru brak określenia grubości  jak i rodzaju użytego betonu dla ławy korytek betonowych typu muldowego , proszę o uzupełnienie

Odpowiedź:

Korytka muldowe ułożyć na ławie betonowej grubości 15 cm, beton klasy B-15.

Pytanie  11

Czy Zamawiający posiada dokumentację rysunkową projektów budowlanych. Proszę o zamieszczenie ich na stronie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji rysunkowej projektów budowlanych.

Pytanie  12

Czy Zamawiający posiada wersję edytowalną projektów budowlanych. Proszę o zamieszczenie ich na stronie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej projektów budowlanych.

Pytanie  13

Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania niejasności podczas kalkulacji.

Odpowiedź:

Kalkulacji należy dokonać w oparciu o przedmiar robót i SST.

Pytanie  14

Czy data zakończenia robót to data końcowego odbioru robót bez uwag, czy data zgłoszenia robót do odbioru końcowego?

Odpowiedź:

Data zakończenia robót to data zgłoszenia robót do odbioru końcowego.

Pytanie  15

Czy Zamawiający dopuści do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, gdyż SST D-05.03.05a oraz D-05.03.05b bazują na wycofanych z użytkowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2008 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.

Dyrektor ZDP

mgr Norbert Gąsieniec