SPRAWOZDANIE STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ REJONU DZIAŁANIA 
 KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE
 ZA 2007 ROK

Włoszczowa, styczeń 2008 r.

# I.  Charakterystyka   powiatu.

Powiat włoszczowski utworzony został w 1867 roku z zachodniej części guberni kieleckiej z czternastu gmin: Chrząstów, Irządze, Kluczewsko, Krasocin, Kurzelów, Lelów, Moskorzew, Oleszno, Radków, Rokitno, Secemin, Słupia, Szczekociny i Włoszczowa. Obszar ten wynosił około 1 400 km2 i zamieszkiwało go 49791 osób. Siedziba powiatu mieściła się we Włoszczowie przy ulicy Koniecpolskiej.

W okresie okupacji władze niemieckie połączyły powiat włoszczowskim 
z jędrzejowskim, ustalając siedzibę w Jędrzejowie.

Terytorium powiatu ulegało zmianom: w latach trzydziestych XX wieku przyłączono gminę Dobromierz, po II wojnie światowej odłączono gminę Słupia, w 1960 roku włączono miasto i gromadę Koniecpol (połączoną z Chrząstowem), w 1972 roku gminę Kurzelów włączono do gminy Włoszczowa, a Oleszno do gminy Krasocin.

Na skutek likwidacji powiatów w 1975 roku teren powiatu przypisano do trzech województw: kieleckiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.

Po prawie ćwierćwieczu, w wyniku reformy administracji publicznej, od 1 stycznia 1999 roku ponownie utworzony został powiat włoszczowski. Powstał on z sześciu gmin: Kluczewska, Krasocina, Moskorzewa, Radkowa, Secemina i Włoszczowy. Na obszarze 906 km2, w 128 sołectwach, obecnie zamieszkuje 47 299 osób. Siedziba powiatu znajduje się przy ulicy Wiśniowej.

Mapa powiatu włoszczowskiego

istniejącego w latach 1867 - 1975           		 	  Mapa powiatu włoszczowskiego

Położenie komunikacyjne sprawia, że blisko stąd do ośrodków przemysłowych i regionalnych: 62 km do Kielc, 75 km do Częstochowy, 125 km do Katowic, 130 km do Krakowa, 140 km do Łodzi, 210 km do Warszawy. Przez południowe krańce powiatu przebiega droga krajowa nr 78, łącząca Kielce z Częstochową i Katowicami. Główny węzeł dróg krajowych krzyżuje się w centrum powiatu - we Włoszczowie. Z tego miejsca drogą nr 785 można dojechać do Radomska, drogą nr 742 do Piotrkowa Trybunalskiego, drogą nr 786 do Kielc, drogą nr 742 do Jędrzejowa, drogą nr 786 do Częstochowy, a 795 do Katowic.

Powiat włoszczowski graniczy z 6 innymi powiatami:

od północy powiatem koneckim

od północnego-wschodu powiatem kieleckim

od południa i południowego-wschodu powiatem jędrzejowskim

od zachodu powiatem zawierciańskim i częstochowskim (woj. śląskie)

od północnego-zachodu powiatem radomszczańskim (woj. łódzkie).

Południkową i równoleżnikową rozciągłość powiatu określają współrzędne geograficzne: na północy 510o04'30" N, na południu 500o37'15" N, na wschodzie 200o14'35" E, na zachodzie 190o42'25" E. Rozciągłość południkowa wynosi zatem 27'25", a równoleżnikowa - 32'10".

Powiat włoszczowski wchodzi w skład prowincji Małopolskiej, podprowincji Wyżyny Środkowo-Małopolskiej i makroregionu - Wyżyny Przedborskiej. Wyróżnia się tu pięć mezoregionów: Nieckę Włoszczowską (obejmującą zachodnią i środkową część powiatu - po obu stronach Pilicy), Pasmo Przedborsko - Małogoskie (jego środkowa 
i północno-wschodnia część znajduje się na terenie powiatu), Wzgórza Opoczyńskie i Wzgórza Łopuszańskie (obejmujące północny i północno - wschodni fragment powiatu) oraz Płaskowyż Jędrzejowski (położony w południowo - wschodniej części powiatu i oddzielony od Niecki Włoszczowskiej rzeką Białą Nidą).

Powierzchnia powiatu ogółem wynosi  906 km2

W rozbiciu na gminy:

- Gmina Włoszczowa	- 255 km2

- Gmina Krasocin		- 193 km2

- Gmina Secemin		- 164 km2

- Gmina Kluczewsko	- 137 km2

- Gmina Radków		-  86  km2

- Gmina Moskorzew	-  71 km2

Ilość miejscowości w rozbiciu na gminy:

  - Gmina Włoszczowa 	- 31

  - Gmina Krasocin		- 41

  - Gmina Radków		- 13

  - Gmina Secemin 		- 19

  - Gmina Moskorzew		- 13

  - Gmina Kluczewsko 	- 31

..............................................

ogółem		- 148

Liczba ludno(ci w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

- Gmina Włoszczowa	- 20.484 tys.  /w tym miasto Włoszczowa 10.796./

- Gmina Krasocin		- 10.776 tys.

- Gmina Secemin		- 5.198   tys.

- Gmina Kluczewsko	- 5.204   tys.

- Gmina Radków		- 2.672   tys.

- Gmina Moskorzew	- 2.965   tys.

Razem	           47.299   tys.

Potencjalne zagrożenia powiatu

W obecnych czasach odnotowujemy coraz większy postęp cywilizacyjny 
i techniczny. Skutkiem tego rozwoju jest znaczne zwiększenie istniejących 
i powstawanie nowych zagrożeń życia , zdrowia ludzi oraz ich mienia. Postęp cywilizacyjny zwiększył  także ilość istniejących zagrożeń dla środowiska naturalnego. Rozwijający się przemysł, motoryzacja, a także powstawanie coraz to nowszych obiektów stwarza potencjalne źródło zagrożeń.

Na terenie powiatu włoszczowskiego zagrożenia związane są przede wszystkim z zagrożeniem pożarem i innymi miejscowymi zagrożeniami. Ze względu na ich charakter dzielimy je na:

- zagrożenia związane z istniejącym przemysłem,

- zagrożenia związane z istniejącą  infrastrukturą techniczną,

- zagrożenia związane z występowaniem kompleksów leśnych i terenów rolniczych,

- zagrożenia związane z lokalizacja powiatu,

- zagrożenie powodziowe,

- zagrożenie związane z transportem drogowym i kolejowym,

- zagrożenia związane z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi.

Zagrożenia związane z istnieniem kompleksów leśnych.

Powierzchnia gruntów leśnych na terenie powiatu włoszczowskiego stanowi 40,6%, ogólnej powierzchni powiatu,  co daje 36 840 ha.

Lasy te podlegają pod Nadleśnictwo Włoszczowa, Nadleśnictwo Koniecpol, Nadleśnictwo Przedbórz

Powierzchnia poszczególnych obszarów leśnych przedstawia się następująco :

- Nadleśnictwo Włoszczowa 	– 19900 ha

w tym: 	- lasy państwowe 	– 14700 ha

- lasy prywatne 	–   5200 ha

- Nadleśnictwo Koniecpol  – 23858 ha

w tym:

na terenie powiatu włoszczowskiego – 11919 ha

- lasy państwowe 	        – 7730 ha

- lasy prywatne 	        – 4189 ha

- Nadleśnictwo Przedbórz 	– 34447 ha

w tym:

na terenie powiatu włoszczowskiego  – 5021 ha							- lasy państwowe	       – 3025  ha

- lasy prywatne	       – 1996  ha

Dominującym gatunkiem panującym na terenach leśnych jest sosna, która zajmuje ponad 80% powierzchni leśnej. Występujące tu drzewostany sosnowe są przeważnie jednowiekowe i jednopiętrowe, nierzadko z niewielką domieszką brzozy, dębu, świerka i modrzewia.

Struktura wiekowa drzewostanów przedstawia się następująco:

- I klasa wieku (1-20 lat)			- 14,3%

- II klasa wieku (21-40 lat)			- 16,3%

- III klasa wieku (41-60lat)			- 29,6 %

- IV klasa wieku (61-80 lat)		- 21,2%

- V klasa wieku (81-100 lat)		- 11,9%

- VI klasa wieku (powyżej 100 lat)	  - 6,4%

Zagrożenie pożarowe

Zgodnie z „Zarządzeniem  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych” lasy poszczególnych Nadleśnictw  zostały zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego, czyli do kategorii o dużym zagrożeniu pożarowym. Kwalifikacji dokonano na podstawie następujących kryteriów: procentowy udział siedliskowych typów lasu, klas wieku drzewostanów, średniej liczby pożarów w roku obliczanej co najmniej z okresu 10 lat, wartość współczynnika hydrotermicznego biorąc jego wartość z najbliższej stacji hydrometeorologicznej co najmniej za okres 5 lat oraz zanieczyszczeń przemysłowych występujących na terenie i intensywności ruchu turystycznego.

Największe zagrożenie występuje w okresie suszy letniej oraz w okresie wiosennym i częściowo jesiennym, kiedy dno lasu pokryte jest suchym runem 
o dużym stopniu zapalności. Także duża penetracja przez zbieraczy runa leśnego stwarza potencjalne zagrożenie. Pożar jaki może powstać w tych okresach, będzie miał charakter pożaru przyziemnego z tendencją przejścia w pożar wierzchołkowy, szczególnie w drzewostanach sosnowych młodszych klas wieku. Okres swobodnego rozwoju pożaru, to jest od momentu jego powstania do momentu wkroczenia pierwszych sił i środków będzie się wahał od 15 do 40 minut w zależności do możliwości dojazdu oraz lokalizacji pożaru. Przy wkraczaniu pierwszych sił i środków wielkość powierzchni objętej pożarem mieści się w granicach od 0,1 ha do 1 ha. Zagrożenie stwarzają również trasy komunikacyjne (kolejowe i drogowe) biegnące przez obszary leśne  oraz  grunty rolnych graniczące z lasami, na których wypalane są trawy i ścierniska.

Punkty obserwacyjne

Tereny leśne obserwowane są przez cztery  dostrzegalnie stałe zlokalizowaną na terenie leśnictwa Perzyny i leśnictwa Gabrielów (Koniecpol) oraz leśnictwa Czarnca i Motyczno (Włoszczowa). Są to dosyć nowe dostrzegalnie o konstrukcji metalowej i betonowej . Obserwacje uruchamiane są w miesiącu marzec – kwiecień.

Punkty czerpania wody

Punkty poboru wody do celów gaśniczych na terenach leśnych stanowią rzeki, stawy rybne i sztuczne zbiorniki.

Drogi dojazdowe i pożarowe

Drogi dojazdowe i pożarowe na terenach leśnych są przejezdne i oznakowane. Na terenach leśnych wyznaczonych jest ponad 100 odcinków dróg i dojazdów do punktów czerpania wody.

Drogi i dojazdy wytyczone na obszarach leśnych powiatu przebiegają w sposób który pozwala jednostkom straży pożarnej na dojazd do miejsca zdarzenia bez większych utrudnień.

Zagrożenia związane z istniejącym przemysłem oraz z  przetwarzaniem i magazynowaniem substancji materiałów niebezpiecznych.

Struktura przemysłu na terenie powiatu jest zróżnicowana począwszy od produkcji i przetwórstwa artykułów spożywczych (przemysł mleczarski, owocowo-warzywny, młynarski) poprzez produkcję wyrobów z drewna (przemysł stolarski) kończąc na produkcji wyrobów służących budownictwu (przemysł wapienniczy, przemysł wyrobów elektroenergetycznych). W zakładach przemysłowych na terenie powiatu stosuje się i przetwarza w procesach technologicznych około 28,45 ton materiałów niebezpiecznych takich jak: amoniak, kwas azotowy, podchloryn sodu, ług sodowy, kwas solny, soda kaustyczna oraz około 2700 litrów kwasu siarkowego oraz 9,2 tony materiałów wybuchowych. Na terenie powiatu magazynowane są,  
w większości w stacjach paliw płynnych i gazowych   około 593,8m3 oleju napędowego, 344,2m3 etyliny, 92,15m3 gazu LPG, a także 1240m3 mazutu i 620m3 oleju opałowego lekkiego. Żaden z zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu nie jest zakwalifikowany do grupy zakładów  o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wg kryteriów zawartych w Dyrektywie Komisji Europejskiej (SEVESO II).

Właściwości fizyko-chemiczne materiałów niebezpiecznych, decydować będą o charakterze zagrożenia, możliwości zapalenia, zapłonu bądź wybuchu. Natomiast ich wielkości fizyczne w przypadku zaistniałego zdarzenia, będą miały decydujący wpływ na wielkość zagrożenia, to jest rozprzestrzeniania się pożaru, intensywność i zasięg strefy skażenia.

Na terenie powiatu włoszczowskiego zlokalizowane są  zakłady, w  których występują substancje lub materiały niebezpieczne. Znajdują się w nich magazynowane lub wykorzystywane w procesie technologicznym produkty destylacji ropy naftowej, rozpuszczalniki, materiały wybuchowe, amoniak, różnego rodzaju kwasy.

Rozmieszczenie na terenie powiatu zakładów magazynujących materiały niebezpieczne.

Zagrożenie powodziowe.

Powiat położony jest na terenie zlewni hydrograficznych dwóch rzek: Pilicy i Nidy – lewobrzeżnych dopływów Wisły. Południowo – wschodnia część powiatu odwadniana jest przez rzekę Białą Nidę bezpośrednio lub pośrednio poprzez cieki bez nazwy. Pozostała część powiatu odwadniana jest przez rzekę Pilicę, która tworzy jej naturalną zachodnią granicą. Największymi dopływami tej rzeki są Zwlecza z Jeżówką i Kurzelówką. Długość rzeki Zwleczy na obszarze powiatu wynosi  17 km, natomiast dł. jej dopływu – Jeżówki 13 km, a powierzchnia zlewni  64 km2. Zlewnia Zwleczy wraz z Jeżówką wynosi 170 km2. Powierzchnia zlewni Kurzelówki wynosi 32 km2.

Przez powiat przepływa Czarna Włoszczowska, która po części jest rzeką uregulowaną. Ponadto na obszarze gminy występuje szereg cieków, które wpadają do wymienionych rzek, kanałów, rowów melioracyjnych i stawów rybnych. Niezależnie od wymienionych rzek, cieków i stawów na całym terenie znajdują się bagna, moczary oraz oczka wodne, które spełniają rolę zbiorników retencyjnych 
i maja wpływ na kształtowanie się stosunków wodnych i mikroklimatu.

Zasoby wód powierzchniowych na obszarze powiatu rozłożone są w sposób równomierny. W obrębie rozległych dolin zasoby wód powierzchniowych wzbogacane są przez stawy hodowlane oraz zbiorniki wodne. W obrębie granic powiatu na rzece Czarna Struga istnieją trzy duże kompleksy stawów hodowlanych (Nieznanowice, Biadaszek). Na rzece Jeżówce istnieje zbiornik retencyjny „Klekot” 
o powierzchni 25 ha, przeznaczony do celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Mniejsze stawy prywatne funkcjonują też na rzekach Pilica, Czarna Włoszczowska, Czarna Stara, Czarna Nowa, Nida.

#### Tereny zalewowe i poldery

Po obu stronach rzeki Czarnej Nowej od miejscowości Zeliżnica do Mieczyna wielkość zlewni 150 km2 – rzeka na terenie powiatu uregulowana stan techniczny średni. Poldery zalewowe stanowią grunty rolne (w 70 % użytki zielone).

Rzeka Nida – tereny zalewowe po obu stronach na odcinku koryta od Podłazia do Krasowa. Rzeka na tym odcinku uregulowana – stan techniczny średni.

Tereny zalewowe zlokalizowane są w okolicach rzeki Pilicy (woj. śląski – lewa strona, prawa strona woj. świętokrzyskie)

Przepływy max. notowane są w okresach roztopowych oraz w okresie czerwca.

##### Długość i stan wałów przeciwpowodziowych

Rzeki występujących na obszarze powiatu włoszczowskiego nie posiadają obwałowania wałami przeciwpowodziowymi.

Na terenie powiatu prowadzi się monitoring na rzecze Czarnej Włoszczowskiej w miejscowości :

Januszewice – stan ostrzegawczy wynosi : 320 cm – 400 cm  i alarmowy wynosi  400 cm

## Parametry hydrologiczne głównych zbiorników retencyjnych :

| Lp. | Zbiornik | Max. spiętrzenie (poziom) | Max. pojemność | Powierzchnia (km2) | Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | dopływ | odpływ |
| 1 | Klekot | 4 m | 500 000 m3 | 2,5 | 9,9 m3/s | 9,9 m3/s |
| 2 | Pilczyca | 3 m | 375 000 m3 | 2 |  |  |

## Występujące zagrożenie powodziowe dla miejscowości :

| Lp. | Rzeka, zbiornik | Zagrożone miejscowości | Ilość osób do ewakuacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czarna Włoszczowska | Komorniki | 12 |
| 2 | Czarna Włoszczowska | Rzewuszyce | 8 |
| 3 | Czarna Włoszczowska | Januszewice | 12 |
| 4 | Czarna Włoszczowska | Jakubowice | 8 |
| 5 | Czarna Włoszczowska | Kluczewsko | 10 |
| 6 | Czarna Włoszczowska | Pliczyca | 6 |
| 7 | Czarna Włoszczowska | Ciemiętniki | 10 |
| 8 | Pilica | Bobrowniki | 6 |
| 9 | Pilica | Kolonia Mrowina | 8 |
| 10 | Pilica | Mrowina | 10 |
| 11 | Pilica | Dobromierz | 8 |
| 12 | Pilica | Rączki | 12 |
| 13 | Czarna | Mieczyn | 22 |
| 14 | Czarna | Wojciechów | 10 |
| 15 | Czarna | Karolinów | 10 |
| 16 | Czarna | Brygidów | 10 |

Zagrożenia związane z transportem.

Stały wzrost liczby pojazdów, a co za tym idzie zwiększenie natężenia w ruchu drogowym potęguje zagrożenia dla dużych grup ludzi i środowiska naturalnego. Zagrożenie to związane jest z ruchem tranzytowym i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz słabym stanem dróg.

Drogowy transport tranzytowy (TIR) i transport materiałów niebezpiecznych odbywa się praktycznie po wszystkich drogach powiatu  i związany jest przede wszystkim z dostawami etyliny, oleju napędowego oraz gazu propan-butan do dystrybutorów paliw. Po drogach powiatu przewozi się przede wszystkim produkty ropopochodne (olej napędowy, etylina, gaz propan-butan) lecz występują też pewne ilości  amoniaku (ok. 28,96t),  oraz materiałów wybuchowych (ok. 5t).

Największe zagrożenie w drogowym transporcie materiałów i substancji niebezpiecznych odbywa się na następujących trasach:

- trasa nr E-78 Zawiercie – Jędrzejów

- trasa nr E-742 Przedbórz – Włoszczowa – Nagłowice

- trasa nr E-786 Kielce – Włoszczowa – Koniecpol

Rocznie przez teren powiatu przewozi się transportem kolejowym ok. 324 wagony różnorodnych substancji niebezpiecznych stwarzających zagrożenie (chlor, amoniak,  ciekłe produkty ropopochodne, chlorek winylu, tlenek siarki, tlenek etylenu).

Kolejowy transport opiera się na dwóch trasach, z czego bardziej niebezpieczna jest trasa CMK Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie. Tą trasą przewożona jest największa ilość substancji. Newralgiczne punkty, w których może nastąpić największe zagrożenie w przypadku wycieku niebezpiecznych substancji transportowanych przez powiat to przede wszystkim tereny zamieszkałe, gdzie w wyniku zdarzenia będzie zachodzić potrzeba ewakuacji miejscowej ludności z zagrożonego terenu.

Wykaz miejscowości leżących na poszczególnych trasach po których przewożone są materiały niebezpieczne:

-E-78: Moskorzew, Damiany, Chlewice, Kolonia Chlewska

-E-742: Międzylesie, Kluczewsko, Wilczyca, Stanowiska, Dobromierz,

Nieznanowice, Przygradów

-E-785: Kurzelów, Danków Duży,

-E-786: Czarnca, Secemin, Brzozowa, Krasocin, Sułków, Mieczyn

-CMK: Kozia Wieś, Oleszno, Czarnca

Wszystkie trasy przebiegają przez miasto Włoszczowa.

Brak obwodnic drogowych na głównych szlakach komunikacyjnych, powoduje że transport odbywa się przez centrum miejscowości, stwarzając potencjalne zagrożenie. Zły stan nawierzchni dróg przebiegających przez teren powiatu powoduje także wzrost zagrożenia powstaniem miejscowych zagrożeń w transporcie drogowym.

Główne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej przebiegające przez powiat włoszczowski

Zagrożenia związane z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi

W ciągu ostatnich lat na terenie kraju, a także na terenie powiatu włoszczowskiego widoczna jest nasilająca się tendencja do występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych o katastrofalnych skutkach. Spodziewany jest wzrost ilości klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych oraz wszelkich zdarzeń związanych z działaniem sił natury, w szczególności wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych, długotrwałego występowania ekstremalnych temperatur, osuwisk ziemi, wielkoobszarowych pożarów, susz, powodzi, zjawisk lodowych na rzekach oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowego występowania szkodników, chorób roślin lub zwierząt i działań innych żywiołów.

II. Działalność Kontrolno – Rozpoznawcza

W okresie roku 2007 stanowisko ds. kontrolno - rozpoznawczych, realizując zadania przyjęte na ten rok, przeprowadził ogółem 103 kontrole obejmujące 167 obiektów, w tym:

- 47 obiekty użyteczności publicznej ,

- 9 obiektów zamieszkania zbiorowego,

- 10 obiektów wielorodzinnych,

- 67 obiekty produkcyjne i magazynowe,

- 21 obiektów resortu leśnego ,

- 4 obiektów gospodarstw rolnych.

W czasie wykonywania czynności kontrolno rozpoznawczych stwierdzono ogółem 918 nieprawidłowości, w tym m.in.:

- 62 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego obiektów użyteczności publicznej,

- 852 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego obiektów produkcyjnych i magazynowych

- 2   	nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego obiektów gospodarstw rolnych,

- 2 	nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego obiektów zamieszkania zbiorowego,

W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, najwięcej nieprawidłowości dotyczyło:

- stanu instalacji użytkowych – w  11 obiektach,

- wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy – w 19,

- warunków ewakuacji – w 7,

- zaopatrzenia wodnego – w 36,

- opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  – w 5,

- instrukcji postępowania na wypadek pożaru – w 5.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia nieprawidłowości przez właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komenda Powiatowa PSP wszczęła 30 postępowań administracyjnych 
w wyniku których wydano stosowne decyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień.

W ramach prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z przekazywaniem obiektów do eksploatacji w 2007 r. inwestorzy zgłosili do odbioru przez Państwową Straż Pożarną 27 obiekty.

Były to m.in. następujące obiekty :

- Stacja LPG w Olesznie, Krasocinie i Czarncy

- Hale produkcyjne w ZPUE we Włoszczowie oraz „Strunobet” Kuzki

- Hala magazynowa w Effektor we Włoszczowie

HYDRANTY

W okresie wiosenno – letnim 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach służby kontrolno – rozpoznawcze Komend Powiatowych PSP Województwa Świętokrzyskiego przeprowadziły kontrole sieci hydrantowych na terenie województwa.

Ta kontrola była efektem poważnych trudności, jakie wystąpiły podczas największego w ubiegłym roku na terenie powiatu kieleckiego – pożaru budynku po byłej świetlicy kolejowej przy ul. Żelaznej w Kielcach. Podczas akcji nastąpiły problemy z zaopatrzeniem w wodę. Znajdujące się w pobliżu dworca PKP hydranty były niesprawne, a najbliższy sprawny hydrant znajdował się w miejscu oddalonym  o ok. 500 m od terenu akcji. To znacznie utrudniło działania prowadzone przez Państwową Straż Pożarną .

Aby taka sytuacja więcej się nie powtórzyła Świętokrzyski Komendant Wojewódzki polecił przeprowadzić kontrole stanu sieci wodociągowych wraz z hydrantami.

W całym województwie skontrolowano 360 sieci w tym – ponad 22 tysiące hydrantów (nadziemnych i podziemnych). Ponad połowa ze skontrolowanych budziła zastrzeżenia. W przypadku ponad jednej piątej ze skontrolowanych hydrantów okazało się, że ich wyposażenie jest niekompletne, bądź uszkodzone. Około jedna trzecia hydrantów była niewłaściwie oznakowana albo nie posiadała oznakowania. Ponad tysiąc ze skontrolowanych hydrantów było zasypanych ziemią.

W sumie stwierdzono ponad 27 tysięcy nieprawidłowości, które w znaczny sposób utrudniały, bądź uniemożliwiały pobór wody do działań gaśniczych.

Na terenie powiatu włoszczowskiego kontrolą  objęto 28 sieci hydrantowych oraz sprawdzono 1318 hydrantów zlokalizowanych na sieciach.

Podczas kontroli wykryto 803 nieprawidłowości, które dotyczyły:

- niekompletnego wyposażenia bądź uszkodzenia hydrantu – 224,

- prawidłowego oznakowania – 498,

- utrudnionego dostępu uniemożliwiającego pobór wody – 38,

- zasypane – 4,

- braku pomiarów wydajności sieci wodociągowych – 28

- inne – 11.

W wyniku podjętych czynności wydano  3  decyzje administracyjne nakazujące usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości.

Podejmowano także inne działania, a mianowicie :

  - dokonano aktualizacji „Katalogu zagrożeń pożarowych powiatu”, oraz „oceny zagrożenia powodziowego”

  - opracowano analizę zagrożenia pożarowego w podstawowych grupach obiektów, tj.:

- obiektów oddawanych do użytkowania,

- zakresu wstępnego ustalenia przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru,

- administracji leśnej,

- letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,

- punktów obrotu materiałami pirotechnicznymi,

- obiektów wyposażonych w Instalację Sygnalizacji Alarmowej,

W ramach działań prewencyjnych prowadzono :

1. Turnieje Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turnieje prowadzono w gminach:

- Kluczewsko,

- Secemin,

- Krasocin,

- Włoszczowa,

- Radków,

Zorganizowano  także turniej na szczeblu powiatu, który odbył się w budynku Starostwa Powiatowego. Organizacja turniejów polegała na przygotowaniu pytań testowych, zarówno pisemnych jak i ustnych, dla poszczególnych grup wiekowych oraz uczestnictwo w jury poszczególnych konkursów

- opracowywano apele do ludności i rozpowszechniano je za pomocą mediów, urzędów i instytucji

- w „Głosie Włoszczowy” ukazuje się poradnik z zakresy ochrony przeciwpożarowej w którym ukazują się zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach stosownie do występujących zagrożeń w danym czasookresie

- przeprowadzono szereg pokazów sprzętu oraz pogadanek w szkołach i przedszkolach. Uczestniczono w akcji pod nazwą „Bezpieczne Wakacje 2007” W akcji uczestniczyli także przedstawiciele Policji oraz służby zdrowia, a tematem wiodącym było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

III. Działalność interwencyjna jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu włoszczowskiego od 1 stycznia 2007r.  do  31 grudnia 2007r.

W bieżącym roku Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dysponowało jednostki ratownicze PSP

i OSP do 463 zdarzeń.

| Lp. | Rodzaj zdarzenia | Ilość zdarzeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pożary | 179 |
| 2 | Miejscowe zagrożenia | 268 |
| 3 | Alarmy fałszywe | 16 |
| 4 | Razem | 463 |

Procentowy udział zdarzeń w 2007 r.

## Ilość pożarów wg wielkości.

| Lp. | Wielkość pożaru | Ilość pożarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnie | 11 |
| 2 | Małe | 168 |
|  | Razem | 179 |

Pożary wg wielkości w 2007 r.

Dla porównania  statystyka ilości interwencji prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu włoszczowskiego w latach 2006 - 2007 przedstawia się następująco:

Spadek o 60 interwencji.

##### Ilość pożarów w podziale na zasadnicze grupy obiektów w latach 2006 – 2007.

| Lp. | Rodzaje obiektów | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Środki transportu | 7 | 9 |
|  | Obiekty mieszkalne | 15 | 22 |
|  | Obiekty magazynowe | 3 | 1 |
|  | Obiekty produkcyjne | 2 | 0 |
|  | Lasy | 98 | 55 |
|  | Uprawy rolnictwo | 76 | 51 |
|  | Inne obiekty | 48 | 40 |
| 8. | 0biekty użyteczności publicznej | 1 | 1 |
| 9. | Razem | 250 | 179 |

Grupy obiektów, w których dochodzi do największej ilości pożarów to: uprawy rolnictwo ( 51 - 2007 r.), lasy ( 55 - 2007r.), inne obiekty ( 40 - 2007 r.)

Zdarzenia w rozbiciu na gminy.

| Lp. | Gmina | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kluczewsko | 13 | 22 | 0 |
| 2. | Krasocin | 65 | 46 | 4 |
| 3. | Moskorzew | 6 | 17 | 0 |
| 4. | Radków | 6 | 9 | 0 |
| 5. | Secemin | 38 | 27 | 3 |
| 6. | Włoszczowa | 51 | 147 | 9 |
| 7. | Razem | 179 | 268 | 16 |

Największe zagrożenie związane z występowaniem pożarów znajduje się na terenie gmin: Krasocin ( 65 – 2007r.), Włoszczowa (51 – 2007r.), Secemin (38 – 2007r.),

Gminy, w których najczęściej dochodzi do miejscowych zagrożeń to: Włoszczowa (147 – 2007r.), Krasocin ( 46 – 2007r.),  Secemin ( 27 – 2007r.) Kluczewsko (22 – 2007r.).

W 2007 roku w akcjach ratowniczo – gaśniczych brały udział 692 samochody 
 i 2623 strażaków - ratowników z PSP i OSP.

W poszczególnych gminach udział jednostek przedstawia się następująco:

| Gmina | Załogi ogółem | Załogi JRG | Załogi OSP w KSRG | Załogi OSP poza KSRG | Osoby ogółem | Osoby JRG | Osoby OSP w KSRG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kluczewsko | 53 | 30 | 16 | 7 | 212 | 94 | 81 |
| Krasocin | 180 | 77 | 102 | 0 | 731 | 215 | 510 |
| Moskorzew | 34 | 14 | 20 | 0 | 151 | 44 | 107 |
| Radków | 23 | 11 | 10 | 2 | 97 | 28 | 58 |
| Secemin | 131 | 58 | 45 | 27 | 537 | 165 | 233 |
| Włoszczowa | 271 | 230 | 37 | 4 | 895 | 663 | 212 |
| Razem | 692 | 420 | 230 | 40 | 2623 | 1209 | 1201 |

Współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami  
w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

| Lp. | Gmina | Pogotowie ratunkowe | Pogotowie energetyczne | Służby leśne | Policja | Straż Miejska | Inne służby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kluczewsko | 6 | 7 | 1 | 24 | 0 | 2 |
| 2. | Krasocin | 27 | 0 | 14 | 123 | 0 | 4 |
| 3. | Moskorzew | 3 | 0 | 3 | 55 | 0 | 4 |
| 4. | Radków | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Secemin | 31 | 6 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 6. | Włoszczowa | 117 | 7 | 5 | 294 | 13 | 52 |
| 7. | Razem | 184 | 24 | 29 | 536 | 13 | 62 |

Analizując ilość powyższych zdarzeń stwierdza się, że samochody gaśnicze PSP i OSP wyjeżdżały w roku 2007 do likwidacji zdarzeń co ok.  19  godz.,  w tym do pożarów co 49 godz., do miejscowych zagrożeń co  32 godz. i co 23 dni do alarmów fałszywych.

Pożary i miejscowe zagrożenia w podziale na miesiące.

|  | Pożary | Miejscowe zagrożenia |
| --- | --- | --- |
| LP. | Miesiąc | RAZEM | małe | średnie | RAZEM | małe | lokalne | średnie |
| 1. | styczeń | 6 | 6 | 0 | 49 | 6 | 43 | 0 |
| 2. | luty | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 |
| 3. | marzec | 14 | 12 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 4. | kwiecień | 49 | 47 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 5. | maj | 42 | 41 | 1 | 36 | 6 | 30 | 0 |
| 6. | czerwiec | 11 | 10 | 1 | 16 | 3 | 13 | 0 |
| 7. | lipiec | 11 | 10 | 1 | 28 | 7 | 21 | 0 |
| 8. | sierpień | 14 | 14 | 0 | 44 | 11 | 33 | 0 |
| 9. | wrzesień | 12 | 9 | 3 | 24 | 4 | 20 | 0 |
| 10. | październik | 11 | 11 | 0 | 24 | 5 | 19 | 0 |
| 11. | listopad | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 12. | grudzień | 6 | 5 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 |
|  | RAZEM | 179 | 168 | 11 | 268 | 51 | 217 | 0 |

Poniższy wykres przedstawia ilość pożarów w roku 2007 w rozbiciu na miesiące.

Poniższy wykres przedstawia ilość miejscowych zagrożeń  w roku 2007 w rozbiciu na miesiące.

Wybrane zdarzenia.

Na początku roku przez teren powiatu włoszczowskiego „przeszło” szereg nawałnic powietrznych, których skutkiem były poprzewracane i pochylone drzewa stwarzające zagrożenie.

W miejscowości Pilczyca pochylone 25 m  drzewo zagrażało przejeżdżającym samochodom, linii energetycznej i budynkom mieszkalnym. Na miejsce zdarzenia zadysponowany został podnośnik hydrauliczny z firmy "Strunobet" z Kuzek, Policja, pogotowie energetyczne. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odcinaniu konarów topoli. Po wykonaniu ww. prac przystąpiono do ścięcia topoli, pocięciu jej na mniejsze części i sprzątnięciu drzewa poza pobocze drogi.

26 marca 2007r. – w miejscowości Kuzki doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód osobowy Skoda Octavia kierowany przez 33 letnią kobietę uderzył w drzewo. Po dojeździe działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wykonaniu przy użyciu sprzętu hydraulicznego dojścia do uwięzionej  osoby. Następnie przystąpiono do ewakuacji, przy użyciu deski ratowniczej, 
i przekazaniu zespołowi medycznemu. Lekarz stwierdził zgon poszkodowanej osoby.

28 marca 2007r. – w miejscowość Belina na drodze woj. nr 786 samochód ciężarowy Man, w wyniku zablokowania przedniego koła, zjechał z drogi do rowu. Przyczepa ciągnięta przez ten samochód zatarasowała pas drogi. Kierujący pojazdem oraz pasażer nie odnieśli żadnych obrażeń ciała. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów, uszczelnieniu wycieku ze zbiornika paliwa. Następnie odczepiono przyczepę od samochodu 
i odholowano ją. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia przekazano kierowcy pojazdu do zabezpieczenia.

28 marca – wypadek  w miejscowości Belina.

W okresie od kwietnia do czerwca odnotowaliśmy zwiększoną ilość pożarów suchych traw (37) oraz poszycia w lesie (46).

26 sierpnia 2007 - Zabezpieczenie VIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego " Szlakiem Walk mjr Hubala". Dla zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu kolarzy zaangażowano 9 zastępów PSP i OSP, w sumie 60 strażaków.

Byli oni  rozlokowani wzdłuż trasy wyścigu.

25 września 2007r. – odnotowaliśmy pożar izolacji instalacji CO. Zdarzenie miało miejsce na zewnątrz budynku, na wysokości 3 piętra. Działania straży polegały na częściowym usunięciu izolacji i podaniu 1 prądu W-52 w celu ugaszenia ognia. Działania prowadzono z podnośnika hydraulicznego.

Pożar ocieplenia budynku mieszkalnego.

W dniu 5 października w miejscowości Gabrielów doszło do wypadku 
w którym uczestniczyły  2 samochody dostawcze i 1 samochód osobowy.

W zdarzeniu brały udział cztery osoby, z czego jedną po wydobyciu przy użyciu sprzętu hydraulicznego, w stanie ciężkim pogotowie przewiozła do szpitala.

W działaniach ratowniczych oprócz zastępu JRG Włoszczowa uczestniczył zastęp JRG Koniecpol (woj. śląskie), który pomagał w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

Wypadek w miejscowości Gabrielów.

# Text boxes

Ważniejsze zakłady magazynujące materiały niebezpieczne

Stacje paliw płynnych

Stacje LPG

Stacje paliw płynnych i LPG

CMK

E 78

E 785

E 786

E 742

Kielce

Częstochowa

Kozłów

Kielce