GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Warszawa 1998

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych

Zgodnie z decyzj¹ Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê sporz¹dzenia szczegó³owej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Bran¿owy Zak³ad Doœwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul. Miñska 65, tel. (0-22) 331-79-45, 871-87-90, fax (0-22) 331-79-46

www.drogowa.strefa.pl

Konsultacje:

Wydzia³ Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treœæ ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzieñ 30 kwietnia 1998 r.

Przy sporz¹dzaniu szczegó³owej specyfikacji technicznej nale¿y ewentualnie uaktualniæ przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS SPECYFIKACJI

D - 01.00.00

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŒCIOWYCH 	3

D-01.02.01 	USUNIÊCIE DRZEW I KRZAKÓW	13

D-01.02.02	ZDJÊCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 	21

D-01.02.03	WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	27

D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEÑ

I PRZEPUSTÓW 	33

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |
| GUGiK | - G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii |

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.01.01

ODTWORZENIE  TRASY

I  PUNKTÓW  WYSOKOŒCIOWYCH

Warszawa 1998

SPIS TREŒCI

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŒCIOWYCH

1. WSTÊP	5

2. MATERIA£Y	6

3. SPRZÊT	6

4. TRANSPORT	7

5. WYKONANIE ROBÓT	7

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	9

7. OBMIAR ROBÓT	10

8. ODBIÓR ROBÓT	10

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	10

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE	11

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokoœciowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wszystkimi czynnoœciami umo¿liwiaj¹cymi i maj¹cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz po³o¿enia obiektów in¿ynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokoœciowych

W zakres robót pomiarowych, zwi¹zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoœciowych wchodz¹:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoœciowego punktów g³ównych osi trasy   i punktów wysokoœciowych,

uzupe³nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoœciowych (reperów roboczych),

wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

zastabilizowanie punktów w sposób trwa³y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u³atwiaj¹cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych

Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokoœciowych, zastabilizowanie ich w sposób trwa³y, ochronê ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób u³atwiaj¹cy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Punkty g³ówne trasy - punkty za³amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz¹tkowy i koñcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Do utrwalenia punktów g³ównych trasy nale¿y stosowaæ pale drewniane z gwoŸdziem lub prêtem stalowym, s³upki betonowe albo rury metalowe o d³ugoœci oko³o 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granic¹ robót ziemnych, w s¹siedztwie punktów za³amania trasy, powinny mieæ œrednicê od  0,15 do 0,20 m  i d³ugoœæ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozosta³ych punktów nale¿y stosowaæ paliki drewniane œrednicy od 0,05 do 0,08 m i d³ugoœci oko³o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej¹cej nawierzchni bolce stalowe œrednicy 5 mm i d³ugoœci od  0,04 do 0,05 m.

„Œwiadki” powinny mieæ d³ugoœæ oko³o 0,50 m i przekrój prostok¹tny.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokoœciowych nale¿y stosowaæ nastêpuj¹cy sprzêt:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

³aty,

taœmy stalowe, szpilki.

Sprzêt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokoœciowych powinien gwarantowaæ uzyskanie wymaganej dok³adnoœci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzêtu i materia³ów

Sprzêt i materia³y do odtworzenia trasy mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byæ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien przej¹æ od Zamawiaj¹cego dane zawieraj¹ce lokalizacjê i wspó³rzêdne punktów g³ównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materia³y dostarczone przez Zamawiaj¹cego, Wykonawca powinien przeprowadziæ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbêdne do szczegó³owego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny byæ wykonane przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaæ In¿yniera o wszelkich b³êdach wykrytych w wytyczeniu punktów g³ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B³êdy te powinny byæ usuniête na koszt Zamawiaj¹cego.

Wykonawca powinien sprawdziæ czy rzêdne terenu okreœlone w dokumentacji projektowej s¹ zgodne z rzeczywistymi rzêdnymi terenu. Je¿eli Wykonawca stwierdzi, ¿e rzeczywiste rzêdne terenu istotnie ró¿ni¹ siê od rzêdnych okreœlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomiæ o tym In¿yniera. Ukszta³towanie terenu w takim rejonie nie powinno byæ zmieniane przed podjêciem odpowiedniej decyzji przez In¿yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj¹ce z ró¿nic rzêdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzêdnych rzeczywistych, akceptowane przez In¿yniera, zostan¹ wykonane na koszt Zamawiaj¹cego. Zaniechanie powiadomienia In¿yniera oznacza, ¿e roboty dodatkowe w takim przypadku obci¹¿¹ Wykonawcê.

Wszystkie roboty, które bazuj¹ na pomiarach Wykonawcy, nie mog¹ byæ rozpoczête przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In¿yniera.

Punkty wierzcho³kowe, punkty g³ówne trasy i punkty poœrednie osi trasy musz¹ byæ zaopatrzone w oznaczenia okreœlaj¹ce w sposób wyraŸny i jednoznaczny charakterystykê i po³o¿enie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeñ powinny byæ zaakceptowane przez In¿yniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronê wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeñ w czasie trwania robót. Je¿eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj¹cego zostan¹ zniszczone przez Wykonawcê œwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan¹ one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozosta³e prace pomiarowe konieczne dla prawid³owej realizacji robót nale¿¹ do obowi¹zków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g³ównych osi trasy i punktów

wysokoœciowych

Punkty wierzcho³kowe trasy i inne punkty g³ówne powinny byæ zastabilizowane w sposób trwa³y, przy u¿yciu pali drewnianych lub s³upków betonowych, a tak¿e dowi¹zane do punktów pomocniczych, po³o¿onych poza granic¹ robót ziemnych. Maksymalna odleg³oœæ pomiêdzy punktami g³ównymi na odcinkach prostych nie mo¿e przekraczaæ          500 m.

Zamawiaj¹cy powinien za³o¿yæ robocze punkty wysokoœciowe (repery robocze) wzd³u¿ osi trasy drogowej, a tak¿e przy ka¿dym obiekcie in¿ynierskim.

Maksymalna odleg³oœæ miêdzy reperami roboczymi wzd³u¿ trasy drogowej w terenie p³askim powinna wynosiæ 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna byæ odpowiednio zmniejszona, zale¿nie od jego konfiguracji.

Repery robocze nale¿y za³o¿yæ poza granicami robót zwi¹zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzysz¹cych. Jako repery robocze mo¿na wykorzystaæ punkty sta³e na stabilnych, istniej¹cych budowlach wzd³u¿ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale¿y za³o¿yæ w postaci s³upków betonowych lub grubych kszta³towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj¹cy osiadanie, zaakceptowany przez In¿yniera.

Rzêdne reperów roboczych nale¿y okreœlaæ z tak¹ dok³adnoœci¹, aby œredni b³¹d niwelacji po wyrównaniu by³ mniejszy od 4 mm/km, stosuj¹c niwelacjê podwójn¹ w nawi¹zaniu do reperów pañstwowych.

Repery robocze powinny byæ wyposa¿one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj¹ce wyraŸne i jednoznaczne okreœlenie nazwy reperu i jego rzêdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale¿y wykonaæ w oparciu o dokumentacjê projektow¹ oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj¹cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pañstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreœlonej w dokumentacji projektowej.

Oœ trasy powinna byæ wyznaczona w punktach g³ównych i w punktach poœrednich w odleg³oœci zale¿nej od charakterystyki terenu i ukszta³towania trasy, lecz nie rzadziej ni¿ co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo¿e byæ wiêksze ni¿ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozosta³ych dróg. Rzêdne niwelety punktów osi trasy nale¿y wyznaczyæ z dok³adnoœci¹ do 1 cm w stosunku do rzêdnych niwelety okreœlonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale¿y u¿yæ materia³ów wymienionych w pkt 2.2.

Usuniêcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast¹pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic¹ robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawêdzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okreœlenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz w miejscach wymagaj¹cych uzupe³nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In¿yniera.

Do wyznaczania krawêdzi nasypów i wykopów nale¿y stosowaæ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale¿y stosowaæ w przypadku nasypów o wysokoœci przekraczaj¹cej 1 metr oraz wykopów g³êbszych ni¿ 1 metr. Odleg³oœæ miêdzy palikami lub wiechami nale¿y dostosowaæ do ukszta³towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg³oœæ ta co najmniej powinna odpowiadaæ odstêpowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo¿liwiaæ wykonanie nasypów i wykopów o kszta³cie zgodnym z dokumentacj¹ projektow¹.

5.6. Wyznaczenie po³o¿enia obiektów mostowych

Dla ka¿dego z obiektów mostowych nale¿y wyznaczyæ jego po³o¿enie w terenie poprzez:

wytyczenie osi obiektu,

wytyczenie punktów okreœlaj¹cych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególnoœci przyczó³ków i filarów mostów i wiaduktów.

W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawieraæ opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.

Po³o¿enie obiektu w planie nale¿y okreœliæ z dok³adnoœci¹ okreœlon¹ w                punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoœci prac pomiarowych

Kontrolê jakoœci prac pomiarowych zwi¹zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoœciowych nale¿y prowadziæ wed³ug ogólnych zasad okreœlonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robót zwi¹zanych z wyznaczeniem obiektów jest czêœci¹ obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót zwi¹zanych z odtworzeniem trasy w terenie nastêpuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó³u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk³ada In¿ynierowi.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktów g³ównych osi trasy i punktów wysokoœciowych,

uzupe³nienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoœciowych,

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

zastabilizowanie punktów w sposób trwa³y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u³atwiaj¹ce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

P³atnoœæ robót zwi¹zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujêta w koszcie robót mostowych.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs³uga inwestycji, G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoœciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoœciowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.01

USUNIÊCIE DRZEW I KRZAKÓW

Warszawa 1998

SPIS TREŒCI

D-01.02.01

USUNIÊCIE DRZEW I KRZAKÓW

1. WSTÊP	15

2. MATERIA£Y	15

3. SPRZÊT	15

4. TRANSPORT	16

5. WYKONANIE ROBÓT	16

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	18

7. OBMIAR ROBÓT	18

8. ODBIÓR ROBÓT	18

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	19

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE .............................................................................................19

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z usuniêciem drzew i krzaków.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z usuniêciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Stosowane okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

Nie wystêpuj¹.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót zwi¹zanych z usuniêciem drzew i krzaków nale¿y stosowaæ:

pi³y mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniêcia z pasa drogowego,

spycharki,

koparki lub ci¹gniki ze specjalnym osprzêtem do prowadzenia prac zwi¹zanych z wyrêbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpinê oraz ga³êzie nale¿y przewoziæ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiaj¹ce wartoœæ jako materia³ u¿ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byæ transportowane w sposób nie powoduj¹cy ich uszkodzeñ.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

Roboty zwi¹zane z usuniêciem drzew i krzaków obejmuj¹ wyciêcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i ga³êzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie do³ów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozosta³oœci po wykarczowaniu.

Teren pod budowê drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byæ oczyszczony z drzew i krzaków.

Zgoda na prace zwi¹zane z usuniêciem drzew i krzaków powinna byæ uzyskana przez  Zamawiaj¹cego.

Wycinkê drzew o w³aœciwoœciach materia³u u¿ytkowego nale¿y wykonywaæ w tzw. sezonie rêbnym, ustalonym przez In¿yniera.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nale¿y oczyœciæ z roœlinnoœci, wykarczowaæ pnie i usun¹æ korzenie tak, aby zawartoœæ czêœci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekracza³a 2%.

W miejscach nasypów teren nale¿y oczyœciæ tak, aby czêœci roœlinnoœci nie znajdowa³y siê na g³êbokoœci do 60 cm poni¿ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj¹tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.

Roœlinnoœæ istniej¹ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuniêcia, powinna byæ przez Wykonawcê zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je¿eli roœlinnoœæ, która ma byæ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcê, to powinna byæ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie w³adze.

5.3. Usuniêcie drzew i krzaków

Pnie drzew i krzaków znajduj¹ce siê w pasie robót ziemnych, powinny byæ wykarczowane, za wyj¹tkiem nastêpuj¹cych przypadków:

w obrêbie nasypów - je¿eli œrednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej¹ca rzêdna terenu w tym miejscu znajduje siê co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny byæ œciête nie wy¿ej ni¿ 10 cm ponad powierzchni¹ terenu. Powy¿sze odstêpstwo od ogólnej zasady, wymagaj¹cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je¿eli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawê nasypu,

w obrêbie wyokr¹glenia skarpy wykopu przecinaj¹cego siê z terenem. W tym przypadku pnie powinny byæ œciête równo z powierzchni¹ skarpy albo poni¿ej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów do³y po wykarczowanych pniach nale¿y wype³niæ gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagêœciæ, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Do³y w obrêbie przewidywanych wykopów, nale¿y tymczasowo zabezpieczyæ przed gromadzeniem siê w nich wody.

Wykonawca ma obowi¹zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj¹ce wartoœæ jako materia³ u¿ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraci³y tej w³aœciwoœci w czasie robót.

M³ode drzewa i inne roœliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byæ wykopane z du¿¹ ostro¿noœci¹, w sposób który nie spowoduje trwa³ych uszkodzeñ, a nastêpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozosta³oœci po usuniêtej roœlinnoœci

Sposób zniszczenia pozosta³oœci po usuniêtej roœlinnoœci powinien byæ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami In¿yniera.

Je¿eli dopuszczono przerobienie ga³êzi na korê drzewn¹ za pomoc¹ specjalistycznego sprzêtu, to sposób wykonania powinien odpowiadaæ zaleceniom producenta sprzêtu. Nieu¿yteczne pozosta³oœci po przeróbce powinny byæ usuniête przez Wykonawcê z terenu budowy.

Je¿eli dopuszczono spalanie roœlinnoœci usuniêtej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowi¹zek zadbaæ, aby odby³o siê ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeñstwa i odpowiednich przepisów.

Zaleca siê stosowanie technologii, umo¿liwiaj¹cych intensywne spalanie, z powstawaniem ma³ej iloœci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w do³ach z wymuszonym dop³ywem powietrza. Po zakoñczeniu spalania ogieñ powinien byæ ca³kowicie wygaszony, bez pozostawienia tl¹cych siê czêœci.

Je¿eli warunki atmosferyczne lub inne wzglêdy zmusi³y Wykonawcê do odst¹pienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materia³ do spalenia stanowi przeszkodê w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usun¹æ go w miejsce tymczasowego sk³adowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez In¿yniera, w którym bêdzie mo¿liwe dalsze spalanie.

Pozosta³oœci po spaleniu powinny byæ usuniête przez Wykonawcê z terenu budowy. Jeœli pozosta³oœci po spaleniu, za zgod¹ In¿yniera, s¹ zakopywane na terenie budowy, to powinny byæ one uk³adane w warstwach. Ka¿da warstwa powinna byæ przykryta warstw¹ gruntu. Ostatnia warstwa powinna byæ przykryta warstw¹ gruntu o gruboœci co najmniej 30 cm i powinna byæ odpowiednio wyrównana i zagêszczona. Pozosta³oœci po spaleniu nie mog¹ byæ zakopywane pod rowami odwadniaj¹cymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa siê przep³yw wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci usuniêcia roœlinnoœci, wykarczowania korzeni i zasypania do³ów. Zagêszczenie gruntu wype³niaj¹cego do³y powinno spe³niaæ odpowiednie wymagania okreœlone w OST                      D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ robót zwi¹zanych z usuniêciem drzew i krzaków jest:

dla drzew	- sztuka,

dla krzaków	- hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlega sprawdzenie do³ów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

P³atnoœæ nale¿y przyjmowaæ na podstawie jednostek obmiarowych wed³ug pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

wyciêcie i wykarczowanie drzew i krzaków,

wywiezienie pni, karpiny i ga³êzi poza teren budowy lub przerobienie ga³êzi na korê drzewn¹, wzglêdnie spalenie na miejscu pozosta³oœci po wykarczowaniu,

zasypanie do³ów,

uporz¹dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. przepisy zwi¹zane

Nie wystêpuj¹.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.02

ZDJÊCIE  WARSTWY  HUMUSU  I/LUB  DARNINY

Warszawa 1998

SPIS TREŒCI

D-01.02.02

ZDJÊCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTÊP	23

2. MATERIA£Y	23

3. SPRZÊT	23

4. TRANSPORT	24

5. WYKONANIE ROBÓT	24

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	25

7. OBMIAR ROBÓT	26

8. ODBIÓR ROBÓT	26

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	26

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE .............................................................................................26

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Stosowane okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

Nie wystêpuj¹.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do zdjêcia humusu i/lub darniny

Do wykonania robót zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadaj¹cej siê do powtórnego u¿ycia nale¿y stosowaæ:

równiarki,

spycharki,

³opaty, szpadle i inny sprzêt do rêcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawid³owe wykonanie robót sprzêtem zmechanizowanym nie jest mo¿liwe,

koparki i samochody samowy³adowcze - w przypadku transportu na odleg³oœæ wymagaj¹c¹ zastosowania takiego sprzêtu.

Do wykonania robót zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy darniny nadaj¹cej siê do powtórnego u¿ycia, nale¿y stosowaæ:

no¿e do ciêcia darniny wed³ug zasad okreœlonych w p. 5.3,

³opaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nale¿y przemieszczaæ z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewoziæ transportem samochodowym. Wybór œrodka transportu zale¿y od odleg³oœci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darninê nale¿y przewoziæ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona byæ transportowana w sposób nie powoduj¹cy uszkodzeñ.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Teren pod budowê drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien byæ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjêcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byæ zdjêta z przeznaczeniem do póŸniejszego u¿ycia przy umacnianiu skarp, zak³adaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynnoœci okreœlonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byæ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami In¿yniera.

Humus nale¿y zdejmowaæ mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj¹tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj¹ce dla prawid³owego wykonania robót, wzglêdnie mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa robót (zmienna gruboœæ warstwy humusu, s¹siedztwo budowli), nale¿y dodatkowo stosowaæ rêczne wykonanie robót, jako uzupe³nienie prac wykonywanych  mechanicznie.

Warstwê humusu nale¿y zdj¹æ z powierzchni ca³ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okreœlonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In¿yniera.

Gruboœæ zdejmowanej warstwy humusu (zale¿na od g³êbokoœci jego zalegania, wysokoœci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byæ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez In¿yniera, wed³ug faktycznego stanu wystêpowania. Stan faktyczny bêdzie stanowi³ podstawê do rozliczenia czynnoœci zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu.

Zdjêty humus nale¿y sk³adowaæ w regularnych pryzmach. Miejsca sk³adowania humusu powinny byæ przez Wykonawcê tak dobrane, aby humus by³ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak¿e naje¿d¿aniem przez pojazdy. Nie nale¿y zdejmowaæ humusu w czasie intensywnych opadów i bezpoœrednio po nich, aby unikn¹æ zanieczyszczenia glin¹ lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjêcie darniny

Je¿eli powierzchnia terenu w obrêbie pasa przeznaczonego pod budowê trasy drogowej jest pokryta darnin¹ przeznaczon¹ do umocnienia skarp, darninê nale¿y zdj¹æ w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeñ i przechowywaæ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny byæ skoszone przed zdjêciem darniny. Darninê nale¿y ci¹æ w regularne, prostok¹tne pasy o szerokoœci oko³o 0,30 metra lub w kwadraty o d³ugoœci boku oko³o 0,30 metra. Gruboœæ darniny powinna wynosiæ od 0,05 do 0,10 metra.

Nale¿y d¹¿yæ do jak najszybszego u¿ycia pozyskanej darniny. Je¿eli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi byæ sk³adowana, to zaleca siê jej roz³o¿enie na gruncie rodzimym. Je¿eli brak miejsca na takie roz³o¿enie darniny, to nale¿y j¹ magazynowaæ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roœlin darninê nale¿y sk³adowaæ w warstwach traw¹ do do³u. W pozosta³ym okresie darninê nale¿y sk³adowaæ warstwami na przemian traw¹ do góry i traw¹ do do³u. Czas sk³adowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaæ 4 tygodni.

Darninê nie nadaj¹c¹ siê do powtórnego wykorzystania nale¿y usun¹æ mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieŸæ na miejsce wskazane w SST lub przez In¿yniera.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniêcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci usuniêcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”      pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) zdjêtej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”          pkt 8.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

zdjêcie humusu wraz z ha³dowaniem w pryzmy wzd³u¿ drogi lub odwiezieniem na odk³ad,

zdjêcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sk³adowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. przepisy zwi¹zane

Nie wystêpuj¹.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.03

WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Warszawa 1998

SPIS TREŒCI

D-01.02.03

WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. WSTÊP	29

2. MATERIA£Y	29

3. SPRZÊT	30

4. TRANSPORT	30

5. WYKONANIE ROBÓT	30

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	31

7. OBMIAR ROBÓT	32

8. ODBIÓR ROBÓT	32

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	32

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE .............................................................................................32

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wyburzeniem obiektów budowlanych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wyburzeniem obiektów budowlanych, to jest:

budynków,

budowli (mostów, estakad, tuneli, zbiorników, œcian oporowych, przepustów),

obiektów ma³ej architektury.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Stosowane okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materia³y wybuchowe

Materia³y wybuchowe powinny odpowiadaæ wymaganiom ustalonym w SST.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót zwi¹zanych z wyburzeniem obiektów

Do wykonania robót zwi¹zanych z wyburzeniem obiektów budowlanych nale¿y stosowaæ:

spycharki,

³adowarki,

dŸwigi,

m³oty pneumatyczne,

a w razie potrzeby specjalistyczny sprzêt do wyburzeñ i prac strza³owych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów z rozbiórki

Materia³ z rozbiórki mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu. Wybór œrodka transportu zale¿y od odleg³oœci i warunków lokalnych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Czynnoœci wstêpne

Roboty rozbiórkowe obejmuj¹ usuniêcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku do których zosta³o to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Obiekty znajduj¹ce siê w pasie robót drogowych, nie przeznaczone do usuniêcia, powinny byæ przez Wykonawcê zabezpieczone przed uszkodzeniem. Je¿eli obiekty, które maj¹ byæ zachowane, zostan¹ uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcê, to powinny one byæ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiaj¹cego.

5.3. Roboty rozbiórkowe

Jeœli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej obiektów przewidzianych do rozbiórki, In¿ynier mo¿e poleciæ Wykonawcy sporz¹dzenie takiej dokumentacji, w której bêdzie okreœlony przewidziany odzysk materia³ów.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów mo¿liwych do powtórnego wykorzystania powinny byæ usuwane bez powodowania zbêdnych uszkodzeñ. O ile uzyskane elementy nie staj¹ siê w³asnoœci¹ Wykonawcy, powinien on przewieŸæ je na miejsce okreœlone w SST lub wskazane przez In¿yniera.

Je¿eli jest mo¿liwe oraz dopuszczone przez In¿yniera spalenie nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac rozbiórkowych, niezbêdne czynnoœci nale¿y przeprowadzaæ z zachowaniem ustaleñ okreœlonych w OST D-01.02.01 p. 5.4.

Elementy i materia³y, które zgodnie z SST staj¹ siê w³asnoœci¹ Wykonawcy, powinny byæ usuniête z terenu budowy.

Do³y (wykopy) po usuniêtych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajduj¹ce siê w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ bêd¹ wykonywane wykopy drogowe, powinny byæ tymczasowo zabezpieczone. W szczególnoœci nale¿y zapobiec gromadzeniu siê w nich wody opadowej.

Do³y, w miejscach gdzie nie przewiduje siê wykonania wykopów drogowych, nale¿y wype³niæ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj¹cego terenu i zagêœciæ zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Je¿eli obiekty budowlane przeznaczone do usuniêcia stanowi¹ elementy u¿ytkowanego uk³adu komunikacyjnego (mosty, estakady, tunele itp.) Wykonawca mo¿e przyst¹piæ do robót rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.4. Usuniêcie kamieni i bloków skalnych

Du¿e kamienie i bloki skalne powinny byæ usuniête z powierzchni pasa robót ziemnych w obrêbie wykopów oraz w obrêbie nasypów w przypadku, gdy wysokoœæ kamieni lub bloków skalnych przekracza 1/3 wysokoœci nasypu.

Je¿eli wielkoœæ kamieni lub bloków skalnych uniemo¿liwia ich usuniêcie bez wczeœniejszego podzielenia na mniejsze czêœci, a przewidziano w tym celu u¿ycie materia³ów wybuchowych, Wykonawca ma obowi¹zek zadbaæ, aby roboty strzelnicze by³y prowadzone przez personel posiadaj¹cy wymagane kwalifikacje, przy zachowaniu zasad bezpieczeñstwa okreœlonych odpowiednimi przepisami oraz przy spe³nieniu ustaleñ zawartych w rozdziale OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Do³y (wykopy) po usuniêtych kamieniach i blokach skalnych powinny byæ zabezpieczone lub wype³nione zgodnie z zasadami okreœlonymi w p. 5.3.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoœci robót wyburzeniowych

Sprawdzenie jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci usuniêcia resztek budynków i budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeñ elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagêszczenie gruntu wype³niaj¹cego do³y po usuniêtych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych powinno spe³niaæ odpowiednie wymagania okreœlone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m3 (metr szeœcienny) wyburzonych obiektów budowlanych, usuniêtych  kamieni i/lub bloków skalnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 8.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia  dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 robót obejmuje:

rozebranie i wyburzenie obiektów budowlanych,

odwiezienie materia³u z rozbiórki,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materia³ów,

ewentualne zasypanie i zagêszczenie gruntu w do³ach (wykopach) po usuniêtych obiektach,

usuniêcie kamieni i bloków skalnych,

uporz¹dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

Nie wystêpuj¹.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEÑ

I PRZEPUSTÓW

Warszawa 1998

SPIS TREŒCI

D-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEÑ I PRZEPUSTÓW

1. WSTÊP	35

2. MATERIA£Y	35

3. SPRZÊT	36

4. TRANSPORT	37

5. WYKONANIE ROBÓT	37

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	38

7. OBMIAR ROBÓT	38

8. ODBIÓR ROBÓT	38

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	39

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE	40

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg, ogrodzeñ i przepustów.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z rozbiórk¹:

warstw nawierzchni,

krawê¿ników, obrze¿y i oporników,

œcieków,

chodników,

ogrodzeñ,

barier i porêczy,

znaków drogowych,

przepustów: betonowych, ¿elbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Stosowane okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mog¹ byæ wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

rusztowañ koz³owych, wysokoœci od 1,0 do 1,5 m, sk³adaj¹cych siê z le¿ni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z krawêdziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stê¿eñ (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

rusztowañ drabinowych, sk³adaj¹cych siê z drabin (np. d³ugoœci 6 m, szerokoœci 52 cm), usztywnionych stê¿eniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uk³ada siê pomosty z desek,

przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych œrednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek oko³o 1,2 x 1,5 m lub p³askich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych œrednicy 108 mm i k¹towników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek oko³o 1,1 x 1,5 m,

rusztowañ z rur stalowych œrednicy od 33,5 do 76,1 mm po³¹czonych ³¹cznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nale¿y wykonaæ z materia³ów odpowiadaj¹cych nastêpuj¹cym normom:

drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez In¿yniera,

gwoŸdzie wg BN-87/5028-12 [8],

rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez In¿yniera,

k¹towniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez In¿yniera.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do rozbiórki

Do wykonania robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg, ogrodzeñ i przepustów mo¿e byæ wykorzystany sprzêt podany poni¿ej, lub inny zaakceptowany przez In¿yniera:

spycharki,

³adowarki,

¿urawie samochodowe,

samochody ciê¿arowe,

zrywarki,

m³oty pneumatyczne,

pi³y mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów z rozbiórki

Materia³ z rozbiórki mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeñ i przepustów obejmuj¹ usuniêcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazanych przez In¿yniera.

Jeœli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In¿ynier mo¿e poleciæ Wykonawcy sporz¹dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okreœlony przewidziany odzysk materia³ów.

Roboty rozbiórkowe mo¿na wykonywaæ mechanicznie lub rêcznie w sposób okreœlony w SST lub przez In¿yniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale¿y spe³niæ warunki okreœlone w OST D-05.03.11 „Recykling”.

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu nale¿y dokonaæ:

odkopania przepustu,

ew. ustawienia przenoœnych rusztowañ przy przepustach wy¿szych od oko³o 2 m,

rozbicia elementów, których nie przewiduje siê odzyskaæ, w sposób rêczny lub mechaniczny z ew. przeciêciem prêtów zbrojeniowych i ich odgiêciem,

demonta¿u prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czêœciowym usuniêciu ³aw, wzglêdnie ostro¿nego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy za³o¿eniu ponownego ich wykorzystania,

oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego u¿ycia                      (z zaprawy, kawa³ków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mo¿liwe do powtórnego wykorzystania powinny byæ usuwane bez powodowania zbêdnych uszkodzeñ. O ile uzyskane elementy nie staj¹ siê w³asnoœci¹ Wykonawcy, powinien on przewieŸæ je na miejsce okreœlone w SST lub wskazane przez In¿yniera.

Elementy i materia³y, które zgodnie z SST staj¹ siê w³asnoœci¹ Wykonawcy, powinny byæ usuniête z terenu budowy.

Do³y (wykopy) powsta³e po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeñ i przepustów znajduj¹ce siê w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ bêd¹ wykonane wykopy drogowe, powinny byæ tymczasowo zabezpieczone. W szczególnoœci nale¿y zapobiec gromadzeniu siê w nich wody opadowej.

Do³y w miejscach, gdzie nie przewiduje siê wykonania wykopów drogowych nale¿y wype³niæ, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj¹cego terenu i zagêœciæ zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoœci robót rozbiórkowych

Kontrola jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagêszczenie gruntu wype³niaj¹cego ewentualne do³y po usuniêtych elementach nawierzchni, ogrodzeñ i przepustów powinno spe³niaæ odpowiednie wymagania okreœlone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg i ogrodzeñ jest:

dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

dla krawê¿nika, opornika, obrze¿a, œcieków prefabrykowanych, ogrodzeñ, barier i porêczy - m (metr),

dla znaków drogowych - szt. (sztuka),

dla przepustów i ich elementów

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szeœcienny),

b) prefabrykowanych betonowych, ¿elbetowych - m (metr).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 8.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materia³u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u¿ycia, z u³o¿eniem na poboczu,

za³adunek i wywiezienie materia³ów z rozbiórki,

wyrównanie pod³o¿a i uporz¹dkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki krawê¿ników, obrze¿y i oporników:

odkopanie krawê¿ników, obrze¿y i oporników wraz z wyjêciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ³aw,

za³adunek i wywiezienie materia³u z rozbiórki,

wyrównanie pod³o¿a i uporz¹dkowanie terenu rozbiórki;

c) dla rozbiórki œcieku:

ods³oniêcie œcieku,

rêczne wyjêcie elementów œciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materia³u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u¿ycia, z u³o¿eniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupe³nienie i wyrównanie pod³o¿a,

za³adunek i wywóz materia³ów z rozbiórki,

uporz¹dkowanie terenu rozbiórki;

d) dla rozbiórki chodników:

rêczne wyjêcie p³yt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materia³ów chodnikowych,

ew. przesortowanie materia³u uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego u¿ycia, z u³o¿eniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

za³adunek i wywiezienie materia³ów z rozbiórki,

wyrównanie pod³o¿a i uporz¹dkowanie terenu rozbiórki;

e) dla rozbiórki ogrodzeñ:

demonta¿ elementów ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie s³upków wraz z fundamentem,

zasypanie do³ów po s³upkach z zagêszczeniem do uzyskania Is ( 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materia³u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u¿ycia, z u³o¿eniem w stosy na poboczu,

za³adunek i wywiezienie materia³ów z rozbiórki,

uporz¹dkowanie terenu rozbiórki;

f) dla rozbiórki barier i porêczy:

demonta¿ elementów bariery lub porêczy,

odkopanie i wydobycie s³upków wraz z fundamentem,

zasypanie do³ów po s³upkach wraz z zagêszczeniem do uzyskania Is ( 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

za³adunek i wywiezienie materia³ów z rozbiórki,

uporz¹dkowanie terenu rozbiórki;

g) dla rozbiórki znaków drogowych:

demonta¿ tablic znaków drogowych ze s³upków,

odkopanie i wydobycie s³upków,

zasypanie do³ów po s³upkach wraz z zagêszczeniem do uzyskania Is ( 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

za³adunek i wywiezienie materia³ów z rozbiórki,

uporz¹dkowanie terenu rozbiórki;

h) dla rozbiórki przepustu:

odkopanie przepustu, fundamentów, ³aw, umocnieñ itp.,

ew. ustawienie rusztowañ i ich póŸniejsze rozebranie,

rozebranie elementów przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materia³ów,

za³adunek i wywiezienie materia³ów z rozbiórki,

zasypanie do³ów (wykopów) gruntem z zagêszczeniem do uzyskania Is ( 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

uporz¹dkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

Normy

| 1. | PN-D-95017 | Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-D-96000 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia |
| 3. | PN-D-96002 | Tarcica liœciasta ogólnego przeznaczenia |
| 4. | PN-H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gor¹co ogólnego stosowania |
| 5. | PN-H-74220 | Rury stalowe bez szwu ci¹gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia |
| 6. | PN-H-93401 | Stal walcowana. K¹towniki równoramienne |
| 7. | PN-H-93402 | K¹towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor¹co |
| 8. | BN-87/5028-12 | GwoŸdzie budowlane. GwoŸdzie z trzpieniem g³adkim, okr¹g³ym i kwadratowym |
| 9. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaŸnika zagêszczenia gruntu. |