|  | Powiat Włoszczowski ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

„Rozbudowa funkcjonującego w powiecie włoszczowskim Geoportalu PZGiK   oraz wdrożenie nowych aplikacji udostępniających usługi o wysokim poziomie dojrzałości”

w ramach projektu:

„e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny

Powiatu Włoszczowskiego”

Spis treści.

1.	Słownik pojęć i skrótów	2

2.	Przedmiot zamówienia	2

3.	Uwarunkowania prawne	2

4.	Stan istniejący	2

4.1.	Oprogramowanie dziedzinowe (back-office)	2

4.2.	Funkcjonujący Geoportal (front-office)	2

4.2.1.	Zestaw usług realizowanych przez istniejący Geoportal	2

4.2.2.	Szczegółowy opis działania poszczególnych e-usług	2

4.3.	Posiadany (nowo zakupiony) sprzęt	2

5.	Rozbudowa Systemu front-office	2

5.1.	Zestaw e-usług do uruchomienia w ramach rozbudowanego geoportalu	2

5.1.1.	Zestaw e-usług uzupełniających związanych z procesem obsługi wykonawców prac geodezyjnych	2

5.1.2.	Zestaw e-usług związany z procesem udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydaniem wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu w ewidencji gruntów i budynków.	2

5.1.3.	Zestaw e-usług związany z procesem obsługi rzeczoznawców	2

5.1.4.	Zestaw e-usług uzupełniających, podnoszących poziom dojrzałości, związanych z obsługą inwestorów i projektantów	2

5.1.5.	Zestaw e-usług wewnątrz administracyjnych (związany z procesem pozyskiwania atrybutów i geokodowaniem obiektów zgromadzonych w bazach danych przez uprawnionych użytkowników – pracowników administracji, branże, itp.)	2

5.2.	Wykaz APi do realizacji	2

5.3.	Komponenty wykorzystywane w e-usługach	2

5.3.1.	Komponent PE – płatność elektrooniczna	2

5.3.2.	Komponent AK – autoryzacja klienta	2

5.3.3.	Komponent LZD – lokalizacji zakresu danych	2

5.4.	Szczegółowy opis realizacji poszczególnych e-usług w ramach rozbudowanego Geoportalu	2

5.4.1.	Usługa generowania Dokumentu Obliczenia Opłaty wraz z płatnością elektroniczną	2

5.4.2.	Usługa pobieranie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy wraz z Licencją	2

5.4.3.	Usługa udostępniania dużych plików poprzez łącze szyfrowane	2

5.4.4.	Usługa przyjęcia do PZGiK dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę  w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych	2

5.4.5.	Udostępnianie zbioru EGiB	2

5.4.6.	Udostępnienie rejestrów, kartotek, wykazów, skorowidzów i zestawień z bazy EGiB	2

5.4.7.	Udostępnienie mapy ewidencyjnej i zasadniczej	2

5.4.8.	Udostępnienie zbioru danych GESUT/BDSOG/BDOT500	2

5.4.9.	Wydawanie wyrysów i wypisów z bazy EGIB	2

5.4.10.	Usługa wyszukiwania i  przeglądania danych z bazy RCiWN (bez cen i wartości)	2

5.4.11.	Usługa zamówienia zbioru danych RCiWN	2

5.4.12.	Usługa pobrania danych z RCiWN i generowania Licencji	2

5.4.13.	Usługa geokodowania adresu	2

5.4.14.	Przyjęcie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.	2

5.4.15.	Przeprowadzenia narady koordynacyjnej	2

5.4.16.	Przekazania protokołu z ustaleń związanych z wnioskiem	2

5.5.	Usługi wewnątrz administracyjne (dla uprawnionych użytkowników)	2

5.5.1.	Usługa wyszukiwania i przeglądania atrybutów obiektów z bazy EGiB	2

5.5.2.	Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych GESUT	2

5.5.3.	Przeglądanie atrybutów obiektów z bazy BDOT500	2

5.5.4.	Przeglądanie atrybutów obiektów z bazy BDSOG	2

5.5.5.	Geokodowanie podmiotu ewidencyjnego	2

5.5.6.	Nieodpłatne pobieranie danych z rejestrów publicznych w trybie art.15	2

5.5.7.	Udostępnianie informacji wg wskazanych instytucji z bazy EgiB	2

5.5.8.	Udostępnianie informacji wg wskazanych osób fizycznych z bazy EGiB	2

5.5.9.	Udostępnianie informacji wg wskazanych działek z bazy EGiB	2

6.	Inne ustalenia	2

6.1.	Harmonogram realizacji zamówienia	2

6.2.	Zasady oraz warunki organizacji szkolenia	2

6.3.	Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego, wsparcia użytkowników i asysty technicznej	2

# Słownik pojęć i skrótów

| A2A | Administration to administration (ang.) – usługi administracji dla administracji. |
| --- | --- |
| A2B | Administration to business (ang.) – usługi administracji dla biznesu. |
| A2C | Administration to citizen (ang.) - usługi administracji dla obywateli. |
| ACID | Zbiór właściwości, które gwarantują poprawne przetwarzanie transakcji w bazach danych. |
| awaria | Stan niesprawności lub zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) moduł Systemu, ograniczające wydajność lub funkcjonalność Systemu i uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie z całego Systemu lub jego modułu. |
| awaria niekrytyczna | Awaria, która negatywnie wpływa na wydajność i funkcjonalność Systemu lub modułu, lecz nie uniemożliwia korzystanie z Systemu. |
| awaria krytyczna | Awaria, która uniemożliwia Zamawiającemu korzystanie z Systemu bądź modułu. |
| baza danych przestrzennych | Zbiór danych przestrzennych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, w znaczeniu węższym obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi do danego programu komputerowego przeznaczonego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. |
| BDOT500 | Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2028). |
| BDSOG | Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 352). |
| dane przestrzenne | Wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego. |
| dane referencyjne | Dane stanowiące odniesienie przestrzenne dla danych tematycznych; najczęściej za dane referencyjne uznaje się dane geodezyjne i kartograficzne, takie jak: ewidencja gruntów i budynków, mapa zasadnicza, ortofotomapy. |
| EGiB | Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1034) |
| Formularz DOO | Wzór dokumentu obliczenia opłaty stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia o udostępnianiu PZGiK. |
| Formularz ZG | Wzór zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiący załącznik do rozporządzenia w sprawie formularzy ZG. |
| Formularz P | Część główna wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia o udostępnianiu PZGiK. |
| Formularz P1 | Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia o udostępnianiu PZGiK. |
| Formularz P2 | Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, skorowidzów, zestawień z bazy danych EGiB stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia o udostępnianiu PZGiK. |
| Formularz P3 | Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia o udostępnianiu PZGiK. |
| Formularz P5 | Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia o udostępnianiu PZGiK. |
| Formularz P6 | Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia o udostępnianiu PZGiK. |
| Formularz P7 | Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500 stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia o udostępnianiu PZGiK. |
| GESUT | Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r., poz. 1938). |
| Geoportal | Oznacza witrynę internetową (lub jej odpowiednik) zapewniającą dostęp do usług danych przestrzennych. Geoportale spełniają istotną rolę w infrastrukturze informacji przestrzennej. W Europie działa geoportal INSPIRE, na szczeblu krajowym geoportal.gov.pl. Powiatowy węzeł infrastruktury informacji przestrzennej ma zostać rozbudowany w wyniku Projektu. |
| infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) | Opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie. |
| interoperacyjność | Możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona. |
| licencja | Dokument, o którym mowa w rozporządzeniu o udostępnieniu PZGiK (wzór w załączniku nr 6 i 7). |
| metadane | Informacje opisujące zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie. |
| moduł | Integralna część Systemu. |
| obiekt przestrzenny | Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska świata rzeczywistego związana z określonym położeniem lub obszarem geograficznym. |
| PGiK | Prawo geodezyjne i kartograficzne – ustaw z dnia z 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 725z późn. zm.) |
| PODGiK | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. |
| Projekt | Oznacza projekt pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego". |
| PZGiK | Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie PZGiK. |
| rejestr publiczny | Rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych. |
| RCiWN | Rejestr cen i wartości nieruchomości, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 542 wraz ze zmianą zawartą w Dz.U. z 2015 r., poz. 2109). |
| rozporządzenie o udostępnieniu PZGiK | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (D.U z 2014 r., poz. 917) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 13 września zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1989). |
| rozporządzenie w sprawie formularzy ZG | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (D.U. z 2014 r., poz. 924). |
| rozporządzenie w sprawie PZGiK | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183), które weszło w życie 7 stycznia 2014 r. |
| RPO WŚ | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. |
| SIT | System informacji o terenie, w skład którego wchodzą zbiory danych gromadzone w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1ai 1b PGiK. |
| System | Spójna całość wszystkich wdrożonych aplikacji składających się na przedmiot zamówienia (geoportalu i e-usług specjalistycznych). |
| System teleinformatyczny | Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego – w Projekcie utożsamiany z modułami realizującymi usługi. |
| System PZGIK | Uporządkowany i całościowy układ wraz z zintegrowanymi systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych w odpowiadających im bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–5 i pkt 7–11 oraz ust. 1b, art. 7a pkt 16a, art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz w zintegrowanych kopiach baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy, zintegrowany z systemem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, t.j. ze zm.). |
| tryb 24/7 | Oznacza całodobową dostępność usługi 7 dni w tygodniu. |
| usługi danych przestrzennych | Operacje, które mogą być wykonywane przez aplikację komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych. |
| ustawa IIP | Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1472) stanowiąca transpozycję Dyrektywy INSPIRE. |
| ustawa PGiK | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101). |
| WFS | Web Future Service - międzynarodowy standard internetowego udostępniania danych wektorowych (map). |
| WMS | Web Map Service – międzynarodowy standard internetowego serwisu do tworzenia i udostępniania map. |
| zbiór danych przestrzennych | Rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych. |
| Zgłoszenie | Powiadomienie przez użytkownika lub administratora o zdarzeniu, awarii, błędzie, problemie lub wadzie dotyczącej przeniesienia danych ujawnionej w trakcie trwania serwisu gwarancyjnego. |

# Przedmiot zamówienia

Zamówienie pn. „Rozbudowa funkcjonującego w powiecie włoszczowskim Geoportalu PZGiK   oraz wdrożenie nowych aplikacji udostępniających usługi o wysokim poziomie dojrzałości” jest jednym z zadań projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś piorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje rozbudowę Geoportalu o kolejne e-usługi udostępniające dane zgromadzone w zaktualizowanych i dostosowanych do obowiązujących przepisów prawa zbiorach danych.  W tym celu należy:

- utworzyć e-usługi związane z udostępnieniem materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydaniem wypisu/wypisu 
i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków;

- rozbudować e-usługi związane z procesem obsługi wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych;

- utworzyć e-usługi związane z obsługą rzeczoznawców;

- utworzyć e-usługi związane z pozyskiwaniem atrybutów i geokodowaniem obiektów zgromadzonych w bazach danych przez administrację publiczną, branże i innych uprawnionych użytkowników;

Zamówienie zostanie wykonane poprzez:

- dostawę i wdrożenie aplikacji rozbudowujących istniejący Geoportal o nowe funkcjonalności oraz uruchomienie nowych i zmodernizowanych e-usług w oparciu o istniejące lub utworzone (zmodernizowane bazy danych).

Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne, pod warunkiem że:

- Geoportal będzie działał w siedzibie Starostwa Powiatowego w Włoszczowej, na  sprzęcie opisanym w punkcie 4.3.

- Geoportal będzie działał w oparciu o bazy danych systemów dziedzinowych, tj. bazy systemu STRATEG  (back-office), bez konieczności ich kopiowania do oddzielnej bazy danych (hurtowni)  w celu ich udostępniania. Nie dopuszcza się także kopiowania baz poza wskazaną w pkt 1. siedzibę Starostwa Powiatowego.

- Nowy Geoportal będzie posiadał wszystkie funkcjonalności dotychczasowego Geoportalu, w tym będzie w trybie on-line aktualizował niektóre dane w systemie dziedzinowym,  o których mowa w punkcie 4.1.

W wyniku realizacji zamówienia powinny zostać osiągnięte następujące wskaźniki:

- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3. dwustronna interakcja – 6 szt.  (rozdz. 5.1.5)

- Liczba usług o dojrzałości co najmniej 4. Transakcja - 10 szt. (rozdz. 5.1.1 – 5.1.4)

- Liczba udostępnionych usług wewnątrz administracyjnych – 9 szt. (rozdz. 5.1.1 – 5.1.4)

- Liczba utworzonych API - 3 szt. (rozdz. 5.2)

Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie wszelkich prac wdrożeniowych oraz integracyjnych, a także dostarczenie wszystkich niezbędnych modułów aplikacyjnych niezbędnych do skutecznego uruchomienia i świadczenia e-usług wymienionych w rozdziale 5.1, nawet jeśli nie zostały one opisane w niniejszym dokumencie.

Dostarczone oprogramowanie należy zainstalować na serwerach wskazanych przez Zamawiającego.

# Uwarunkowania prawne

Wykonawca oprócz uwarunkowań szczegółowych zawartych w niniejszym dokumencie musi uwzględniać:

- Przepisy ogólne służące powstaniu infrastruktury informacji przestrzennej  we Wspólnocie Europejskiej, które ustanowiła:

  - Dyrektywa INSPIRE - dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE); (Dz. U. Unii Europejskiej nr L 108/1); Dyrektywa INSPIRE

i które zostały zaimplementowane do warunków polskich. W konsekwencji powstała:

  - Ustawa o IIP - ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1472).

- Przepisy branżowe, które zostały zmienione po ustanowieniu przepisów ogólnych, tj.:

  - ustawa PGiK - ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.) oraz nowe akty wykonawcze:

    - rozporządzenie EGiB - rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 393)

    - rozporządzenie zmieniające EGiB – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27 września 2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2017, poz. 1990)

    - rozporządzenie BTOT500 - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2028)

    - rozporządzenie GESUT - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.  z 2015 r., poz. 1938)

    - rozporządzenie BDSOG - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z  14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 352)

    - rozporządzenie PZGiK - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183), które weszło w życie 7 stycznia 2014 r.

    - rozporządzenie w sprawie standardów - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. nr 263, poz. 1572)

    - rozporządzenie w sprawie uwierzytelniania - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 914)

    - rozporządzenie w sprawie formularzy - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z  8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.  z 2014 r. poz. 924)

    - rozporządzenie w sprawie udostępniania - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).

    - rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 13 września zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1989).

- Przepisy dotyczące ogólnych zasad informatyzacji Państwa, które nie zostały zaimplementowane w przepisach branżowych, a głównie:

  - Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych:

    - rozporządzenie Rady Ministrów z  12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247)

    - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych z rejestru publicznego - art. 15 ust. 3 ustawy (Dz. U. Nr 2005,  poz. 1692)

    - rozporządzenie Rady Ministrów  z 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U z 2016 r., poz.1634)

    - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2016 r., poz.1633)

    - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz.U. 2016 r., poz.1626)

    - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2016 r., poz.1626)

  - Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123)

  - Ustawa z 29 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 162).

Wykonawca przy tworzeniu aplikacji powinien uwzględniać nie tylko schematy aplikacyjne, które zostały opublikowane w przepisach branżowych wymienionych w punkcie 2., ale również  schematy aplikacyjne,  które mogą być publikowane w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Udostępnianie danych powinno odbywać się w formacie GML z zastosowaniem schematów aplikacyjnych oraz systemów zapewniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, zapewniając tym samym interoperacyjność semantyczną i technologiczną.

# Stan istniejący

## Oprogramowanie dziedzinowe (back-office)

W Starostwie Powiatowym w Włoszczowej systemem dziedzinowym (back-office) jest system STRATEG, w którym głównym programem do przetwarzania danych graficznych jest program EWMAPA.

Autorem systemu STRATEG jest firma GEOBID sp. z o.o. w Katowicach.

System składa się z następujących zintegrowanych ze sobą programów

służących do obsługi PZGiK:

EWMAPA - do prowadzenia baz graficznych: EGiB, GESUT, BDOT500,

EWOPIS - do prowadzenia bazy opisowej EGiB, zintegrowany z EWMAPĄ

REJCEN - do prowadzenie RCiWN, zintegrowany z EWOPISEM

OŚRODEK - do prowadzenia materiałów PZGiK, zintegrowany z EWMAPĄ

BANK OSNÓW - do prowadzenia BDSOG, zintegrowany z EWMAPĄ

związanych z gospodarką nieruchomościami:

MIENIE – do prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa i mienia Powiatu

UW – do prowadzenia kartotek użytkowania wieczystego i zarządu na gruntach SP.

Szczegółowa informacja o programach i ich cenach znajduje się na stronie internetowej:

https://geobid.pl/

Wyżej wymieniony system umożliwia prowadzenie dotychczasowych zbiorów danych, a najnowsze wersje programów pozwalają na przekształcenie baz danych do struktur i wymagań dotyczących baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,3,7 i 10 i ust. 1b oraz art. 40 w powiązaniu z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  za które odpowiedzialny jest powiat.

System STRATEG jest systemem modułowym, łatwym do rozbudowy. Funkcjonuje w oparciu o bazę danych Firebird typu open source. Jest to relacyjna baza typu SQL z wysokim stopniu bezpieczeństwem, działająca w oparciu o rozwiązania ACID.

Zamawiający nie zakłada wymiany posiadanych systemów dziedzinowych, natomiast zakłada zakup gotowych modułów np. STRATEG SECURITY - program do zarządzania użytkownikami w bazie Firebird oraz zakup najnowszych wersji modułów dziedzinowych przez okres trwałości Projektu (60 m-cy).

## Funkcjonujący Geoportal (front-office)

Program EWMAPA jest równocześnie serwerem danych WMS, jak i klientem danych WMS udostępnianych przez inne podmioty.

W oparciu o serwer EWMAPA WMS, w ramach wcześniejszego projektu (RPO WŚ na lata 2007-2013) został utworzony Geoportal pod adresem  http://wloszczowa.geoportal2.pl/

Funkcjonujący Geoportal  oparty jest głównie na usłudze WMS i umożliwia  proste połączenie adresów innych usług WMS. Działa w standardowych przeglądarkach internetowych typu MS Explorer, Mozilla FireFox, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji typu plug-in.

Geoportal wyposażony jest w podstawowe funkcjonalności, takie jak:

- Nawigacja na mapie:

- płynne (szybkie) pomniejszanie i powiększanie widoku mapy;

- lokalizacja widoku mapy na mapie referencyjnej;

- przesuwanie mapy we wszystkich kierunkach;

- lokalizacja wg współrzędnych;

- lokalizacja wybranych obszarów (dzielnic, obrębów itp.).

- Operacje zapalania/gaszenia poszczególnych warstw tematycznych.

- Prezentowanie podstawowych danych, takich jak:

- granice gmin

- rastry mapy ewidencyjnej

- rastry mapy zasadniczej

- dane ewidencji gruntów i budynków z bazy EGiB;

- dane ewidencji sieci uzbrojenia terenu z bazy GESUT;

- inne obiekty przestrzenne z bazy BDOT500;

- Identyfikacja obiektów na mapie i prezentację informacji opisowych (powiązanych z  obiektami graficznymi) zarówno podstawowych, jak i skojarzonych, zawartych w różnych bazach systemu (np. w bazie ewidencji gruntów i budynków, banku osnów, bazie adresowej).

- Wyszukiwanie informacji graficznych w oparciu o dane opisowe, co najmniej w zakresie:

  - numerów działek;

  - właścicieli nieruchomości;

  - współrzędnych geograficznych;

  - współrzędnych geodezyjnych.

- Drukowanie zarówno obrazu mapy, jak i informacji opisowych, w tym wydruków w skali do formatu pdf wraz z możliwością wyboru drukowanych warstw, formatu papieru, skali wydruku.

- Udostępnianie informacji z uwzględnieniem uprawnień użytkownika dotyczących:

  - zakresu tematycznego;

  - zakresu obszarowego;

  - zakresu czasowego;

  - listy adresów (dostęp z konkretnych adresów IP);

  - ograniczeń w zakresie udostępniania danych osobowych.

- Wykonywanie operacji pomiaru odległości (po linii łamanej) oraz powierzchni.

- Automatyczne tworzenie rejestru zdarzeń z uwzględnieniem uprawnień użytkownika.

- Zapamiętywanie aktualnego widoku mapy wraz z możliwością zapisywania tej informacji.

Geoportal posiada podłączenie do adresów innych e-usług danych przestrzennych, takich jak:

- OpenStreetMap

- GEOPORTAL.GOV.PL (ortofotomapa).

### Zestaw usług realizowanych przez istniejący Geoportal

Geoportal  realizuje następujące usługi:

| Nr | Nazwa usługi | Opis (proces biznesowy) | Stopień dojrzałości | Relacja | Tryb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Usługa przeglądania mapy | Na żądanie użytkownika generowanie obrazu mapy w oparciu o usługę WMS. Użytkownik wybiera poprzez stronę internetową obszar oraz zakres tematyczny, usługa zwraca obraz mapy. | 3 | A2A A2B A2C | publiczny |
| 2 | Usługa pozyskiwania danych o działce i budynkach na działce | Użytkownik wskazuje na obrazie mapy działkę ewidencyjną, a usługa w oparciu o bazę danych EGiB zwraca informację o działce i budynkach bez danych osobowych (ograniczony zakres informacji). | 3 | A2A A2B A2C | publiczny |
| 3 | Usługa geokodowania nazwy gminy | Użytkownik wybiera nazwę gminy, a usługa zwraca obraz mapy obejmujący daną gminie. | 3 | A2A A2B A2C | publiczny |
| 4 | Usługa geokodowania numeru działki ewidencyjnej | Użytkownik w wywołanym oknie wpisuje numer działki (lub fragment numeru działki), usługa zwraca obraz graficzny wybranej działki lub działek - w przypadku wyboru przez fragment numeru. | 3 | A2A A2B A2C | publiczny |
| 5 | Usługa geokodowania współrzędnych geograficznych lub geodezyjnych | Użytkownik w wywołanym oknie wpisuje współrzędne, a usługa transformuje je i wskazuje obraz na mapie. | 3 | A2A A2B A2C | publiczny |
| 6 | Usługa zgłaszania prac geodezyjnych | Zalogowanemu użytkownikowi zostaje udostępniony częściowo wypełniony formularz zgłoszenia (ZG), użytkownik wskazuje na mapie zakres przestrzenny wykonywanej pracy, a usługa przetwarza ten zakres na ciąg współrzędnych, powoduje zapisanie zgłoszenia w systemie dziedzinowym oraz pobranie i przekazanie on-line zalogowanemu użytkownikowi numeru ewidencyjnego z rejestru zgłoszeń. | 4 | A2B | niepubliczny |
| 7 | Usługa uzgadniania listy materiałów zasobu | Użytkownikowi zostaje udostępniony specjalistyczny komunikator działający pomiędzy nim a ośrodkiem, umożliwia on wykonanie uzgodnienia listy materiałów on-line w ramach zgłoszonego zakresu pracy wraz z możliwością wstępnej kalkulacji opłaty. | 3 | A2B | niepubliczny |
| 8 | Usługa obsługi zgłoszeń uzupełniających | Zalogowanemu użytkownikowi zostaje udostępniony częściowo wypełniony formularz zgłoszenia danej pracy geodezyjnej (ZG) wraz z nadanym numerem z rejestru zgłoszeń w celu modyfikacji (uzupełnienia) zapotrzebowania na materiały zasobu, np. w związku ze zmianą zakresu pracy. | 4 | A2B | niepubliczny |
| 10 | Usługa przeglądania zgłoszonych zakończonych/ niezakończonych prac geodezyjnych | Uprawniony użytkownik może zażądać wyświetlenia z Rejestru zgłoszeń prac, robót zakończonych/niezakończonych, a usługa zidentyfikuje zalogowanego użytkownika i wyświetli informacje o jego wykonanych i zakończonych/ niezakończonych pracach. | 3 | A2B | niepubliczny |
| 11 | Usługa potwierdzająca istnienie określonej osoby w bazie EGiB | Uprawniony użytkownik (komornik) podaje w wywołanym oknie dane dotyczące osoby fizycznej (np. nazwisko i imię, PESEL), a usługa sprawdza zawartość danych w bazie EGiB i zwrotnie informuje, czy osoba o wskazanych danych występuje lub nie występuje w bazie EGiB. | 3 | A2B | niepubliczny |
| 12 | Usługa potwierdzająca istnienie określonej instytucji w bazie EGiB | Uprawniony użytkownik (komornik) podaje w wywołanym oknie dane dotyczące instytucji (np. nazwa, NIP), a usługa sprawdza zawartość danych w bazie EGiB i zwrotnie informuje, czy instytucja o wskazanych danych występuje lub nie występuje w bazie EGiB. | 3 | A2B | niepubliczny |

### Szczegółowy opis działania poszczególnych e-usług

- Usługa przeglądania mapy

Usługę przeglądania wykonano w oparciu o usługę WMS. Do realizacji tego zadania wykorzystywany jest serwer WMS wbudowany w system dziedzinowy i rozszerzony o następujące funkcjonalności:

- możliwość autoryzacji zapytań (dostępność usługi dla zalogowanych użytkowników),

- możliwość ograniczenia dostępu tylko do wskazanych adresów IP,

- ograniczenie usługi wyłącznie do zapytań WMS,

- kontrolę parametrów zapytań,

- tworzenie logu zapytań.

Oparcie się o serwer WMS (wbudowany w program dziedzinowy) umożliwia dostęp do nieskażonych jakąkolwiek konwersją danych. Obraz prezentowany w systemie dziedzinowym i w usłudze WMS powinien być identyczny.

- Usługa pozyskania danych o wskazanej działce i budynku na działce

Usługa jest wykonana w oparciu o serwer WMS (GetFeatureInfo) i pobieranie danych opisowych ewidencji gruntów i budynków z systemu dziedzinowego, z aktualnie prowadzonej bazy EGiB a nie z jej kopii.

W przypadku usługi udostępnianej publicznie prezentacji podlegają wyłącznie:

- numer jednostki rejestrowej,

- numer działki,

- informacja o położeniu działki,

- użytki na działce,

- powierzchnia ewidencyjna działki,

a jeśli na działce są budynki, jeszcze dodatkowo:

- numery ewidencyjne budynków,

- ich adresy,

- KŚT,

- funkcja budynku,

- liczba kondygnacji,

- powierzchnia zabudowy,

- powierzchnia użytkowa.

- Usługa geokodowania nazwy gminy w powiecie

E-usługa umożliwia wyświetlenie w Geoportalu obszaru odpowiadającego gminie w Powiecie Włoszczowskim. Użytkownik wybiera z rozwijanego menu występujące gminy w powiecie  a usługa zwraca obraz, w którym mieści się dana gmina.

- Usługa geokodowania numeru działki ewidencyjnej

E-usługa geokodowania umożliwia lokalizację działki na mapie wraz z powiększeniem obszaru w celu wizualizacji wyszukiwanej działki.

Jest zapewniona funkcjonalność wyszukiwania:

- poprzez wybór numeru obrębu i numeru działki (pełny identyfikator)

- poprzez wyłącznie numer działki i wówczas zaznaczone powinny być wszystkie działki o podanym numerze z możliwością ich przeglądnięcia.

- Usługa geokodowania współrzędnych geograficznych lub geodezyjnych

E-usługa geokodowania współrzędnych umożliwia lokalizację punktu na mapie 
o określonych współrzędnych wraz z powiększeniem obszaru wokół lokalizowanego punktu. Wyszukiwanie jest realizowane wg współrzędnych geodezyjnych (układ 2000), jak i współrzędnych geograficznych w formatach: stopnie, minuty, sekundy i ułamki sekund oraz stopnie, minuty i ułamki minut, stopnie i ułamki stopnia.

- Usługa zgłaszania prac geodezyjnych

E-usługa umożliwia zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK i zwrotne otrzymanie numeru zgłoszenia z sytemu dziedzinowego (on-line).

Z uwagi na ograniczoną liczbę użytkowników (wykonawców prac geodezyjnych) i ich szczególne uprawnienia, e-usługa ta jest realizowana w trybie niepublicznym (po zalogowaniu się użytkownika) i to w taki sposób, by użytkownik musiał wypełnić tylko niezbędne pola formularza ZG. Zatem:

- pola 1,2,3,4 są uzupełniane automatycznie na podstawie informacji o zalogowanej osobie (personalizacja usługi),

- pole 5 uzupełnia użytkownik, przy czym data jest wstawiana automatycznie,

- pole 6 powinno uzupełniać się automatycznie na podstawie konfiguracji systemu,

- pole 7 uzupełniane przez system po automatycznym nadaniu identyfikatora zgłoszenia pracy w systemie dziedzinowym,

- pole 8 powinno umożliwiać dodanie jednej lub więcej osób, dane pierwszej (domyślnej) osoby powinny uzupełniać się automatycznie na podstawie danych o zalogowanej osobie i danych systemu dziedzinowego,

- pole 9 uzupełnia użytkownik (umożliwia dodanie jednego lub więcej celów),

- pole 10 i 11 jest uzupełniane przez użytkownika,

- pole 12 umożliwia wybranie daty z kalendarza lub jej wpisanie,

- pole 13 umożliwia wprowadzenie działki lub działek na podstawie mapy (wybór działki poprzez jej wskazanie na mapie). Wprowadzanie obszaru odbywa się na podstawie wskazania na mapie. Użytkownik może wprowadzić więcej niż jeden obszar. Podczas wskazywania użytkownik ma możliwość importu/eksportu zaznaczenia (obszaru), jak i jego odłożenia (wyznaczenia bufora),

- pole 14 musi umożliwiać wprowadzenie jednego lub wielu materiałów zasobu. Wyboru listy materiału zasobu dostępnego podczas zgłoszenia i wyboru współczynnika PD i AJ można dokonać wyłącznie spośród pozycji zdefiniowanych w systemie dziedzinowym. Po każdym dodaniu/usunięciu pozycji, zmianie obszaru (zdefiniowanego w polu 13) musi być automatycznie kalkulowana kwota do zapłaty z uwzględnieniem współczynnika K=0,5 oraz ewentualnym uwzględnieniem współczynnika SU=0,8 dla pozycji zdefiniowanych w systemie dziedzinowym,

- pole 15  powinno być uzupełniane przez użytkownika.

Po przesłaniu danych do formularza usługa automatycznie zapisuje dane 
w systemie dziedzinowym i nadaje identyfikator zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń. Należy uwzględnić fakt, iż w systemie dziedzinowym też mogą być w tym samym czasie nadawane identyfikatory zgłoszeń przyjmowane w sposób tradycyjny.

Wynikiem usługi jest także przesłany do PODGiK w pełni wypełniony formularz ZG. Usługa działa w trybie 24/7. Dla zdefiniowanych w systemie dziedzinowym celów 
i pozycji cennikowych użytkownik ma możliwość wyboru obsługi automatycznej. W tym przypadku automatycznie generowany jest oprócz formularza ZG także formularz DOO.

- Usługa uzgadniania listy materiałów  zasobu

Proces uzgadniania listy materiałów zasobu ma na celu dobór właściwych materiałów zasobu z zakresu wcześniej zdefiniowanego obszaru (personalizacja obszarowa związana ze zgłoszeniem) w celu osiągnięcia najlepszego wyniku wykonanej pracy. Uzgodnienie polega na wykorzystaniu komunikatora wbudowanego w system dziedzinowy. Od strony użytkownika usługa (po zalogowaniu) ma możliwość przesłania komunikatów i ich odbioru. Komunikaty posiadają potwierdzania odczytu przez drugą stronę (zaznaczanie przeczytanych). Komunikaty są związane ze zgłoszeniem, którego dotyczą. Funkcjonuje specjalne okno do obsługi komunikatów, które umożliwia wyświetlenie wszystkich komunikatów oraz przejście do zgłoszenia, którego komunikat dotyczy. Zaimplementowana została także funkcjonalność  powiadamiania o nowym komunikacie.

- Usługa obsługi zgłoszeń uzupełniających

Formularz ZG dopuszcza zgłoszenie uzupełniające do wcześniej zgłoszonej pracy. 
E-usługa umożliwia użytkownikowi uzupełnienie minimalną liczbę pól w formularzu ZG.

Po  zalogowaniu się i podaniu pierwotnego numeru zgłoszonej pracy (której dotyczy uzupełnienie):

- pola 1,2,3,4 uzupełniają się automatycznie na podstawie informacji o zalogowanej osobie (personalizacja usługi),

- pole 5 uzupełnia użytkownik, data jest wstawiona automatycznie,

- pole 6 uzupełnia się automatycznie na podstawie konfiguracji systemu,

- pole 7 jest uzupełniane przez system po nadaniu identyfikatora zgłoszenia pracy,

- pole 14 umożliwia wprowadzenie jednego lub wielu materiałów zasobu. Wyboru listy materiału zasobu dostępnego podczas zgłoszenia i wyboru współczynnika PD i AJ dokonuje się  wyłącznie spośród pozycji zdefiniowanych w systemie dziedzinowym. Po każdym dodaniu/usunięciu pozycji automatycznie kalkulowana jest kwota do zapłaty z uwzględnieniem współczynnika K=0,5 oraz ewentualnym uwzględnieniem współczynnika SU=0,8 dla pozycji zdefiniowanych w systemie dziedzinowym,

- pole 15 uzupełniane jest przez użytkownika.

Po przesłaniu danych dotyczących formularza usługa automatycznie zapisuje dane w systemie dziedzinowym i nadaje kolejny numer ewidencyjny w rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów w systemie dziedzinowym, uwzględniając fakt, iż w systemie dziedzinowym też mogą być wprowadzane wnioski o udostępnienie materiałów w tym samym czasie. Wynikiem usługi jest także uzupełniony formularz ZG. Usługa działa w trybie 24/7. Dla zdefiniowanych w systemie dziedzinowym celów i pozycji cennikowych użytkownik ma  możliwość wyboru obsługi automatycznej. W tym przypadku automatycznie generowany jest oprócz formularza ZG także formularz DOO.

- Usługa przeglądania zgłoszonych zakończonych lub niezakończonych prac geodezyjnych

Po zalogowaniu użytkownik (wykonawca pracy geodezyjnej) ma możliwość przeglądania zgłoszonych przez tego użytkownika prac. Usługa ta jest podstawą panelu wykonawcy prac geodezyjnych i umożliwia zarówno przeglądanie listy zgłoszonych prac, jak i zapoznanie się ze szczegółami każdego zgłoszenia. Dla prac niezakończonych prezentowana lista zawiera:

- numer zgłoszenia,

- datę rozpoczęcia pracy,

- status,

- informację o opłacie,

- informację o udostępnieniu zasobu,

- liczbę dni do upływu terminu zakończenia prac.

Dla prac zakończonych:

- numer zgłoszenia,

- datę rozpoczęcia pracy,

- datę przyjęcia operatu,

- kwotę opłaty.

Wybierając odpowiednią pozycję (numer zgłoszenia) z prezentowanej listy, użytkownik może  uzyskać pełną informację o zgłoszeniu:

- nazwę jednostki ewidencyjnej,

- datę rozpoczęcia prac,

- aktualny status obsługi wraz z datą statusu,

- poprzednie statusy obsługi wraz z datami,

- informacje o wykonawcy i płatniku,

- informacje o celach pracy,

- numery działek ze zgłoszenia,

- obszary (poligony) ze zgłoszenia,

- listę komunikatów (zarówno wysłanych, jak i odebranych) wraz z możliwością wysłania nowego komunikatu,

- zamówione materiały zasobu.

Prezentowane dane są pobierane z systemu dziedzinowego.

- Usługa potwierdzająca występowanie określonej osoby fizycznej w bazie EGiB

Zalogowany użytkownik (np. komornik) ma możliwość wpisania danych wyszukiwanej osoby. Jako minimum należy podać jej imię i nazwisko. Dodatkowo użytkownik może podać numer PESEL, imię matki i imię ojca. E-usługa przeszukuje bazy EGiB systemu dziedzinowego. Ponieważ nie wszystkie osoby mają uzupełnione pole: PESEL, imię matki i imię ojca, podczas wyszukiwania w pierwszym wariancie za wybrane (zgodne) są uznane także osoby, które nie mają wypełnionych tych danych. Rezultatem działania usługi jest informacja, czy dana osoba występuje w jakiejś jednostce rejestrowej (gruntowej, budynkowej lub lokalowej). W ramach drugiego wariantu e-usługa jest w stanie przeszukiwać bazy EGiB pod kątem zgodności z podanym numerem PESEL, który umożliwia dodatkową analizę wyłącznie pod kątem numeru PESEL.

- Usługa potwierdzania występowania określonej instytucji w bazie EGiB

Zalogowany użytkownik (komornik) ma możliwość wpisania danych wyszukiwanej instytucji. Jako minimum powinien podać nazwę instytucji. Dodatkowo użytkownik może podać numer NIP lub REGON. Wyszukiwanie opiera się o bazy EGiB systemu dziedzinowego. Ponieważ nazwa podmiotu w bazie EGiB może się różnić od wprowadzonej, wyszukiwanie opierać się będzie na wyszukiwaniu fragmentu nazwy, a wynik wyszukiwania będzie prezentować dodatkowo pełne nazwy instytucji, które spełniły warunek wyszukiwania. Nie wszystkie instytucje mają uzupełniony NIP i REGON, dlatego podczas wyszukiwania za zgodne uznawane są także instytucje, które nie mają wypełnionych tych danych. W przypadku podania numeru NIP lub REGON jest przeprowadzona dodatkowa analiza wyłącznie pod kątem tych numerów. Rezultatem działania usługi jest informacja, czy dana instytucja występuje w jakiejś jednostce rejestrowej (gruntowej, budynkowej lub lokalowej).

## Posiadany (nowo zakupiony) sprzęt

Serwer: HPE ProLiant DL360 Gen10

Procesor: Intel Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10-core)

Pamięć RAM: 64GB (4x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666

Oprogramowanie systemowe: Windows Server 2019 Standard

Macierz NAS: QNAP TS-1283XU-RP, zainstalowane 8 dysków HDD o pojemności 6TB (48TB)

Backup: QNAP TVS-1282-i3-8G, zainstalowane 5 dysków HDD o pojemności 6TB (30TB)

Zasilacz UPS: Power Walker UPS On-Line 3000VA, 19'' 2U

# Rozbudowa Systemu front-office

W ramach Zamówienia należy rozbudować istniejący Geoportal  oraz utworzyć  e-usługi o wysokim poziomie dojrzałości oparte o dane geodezyjne dostosowane do struktur określonych w przepisach prawa oraz wymogów dla systemów teleinformatycznych.

Oprócz rozbudowy funkcjonujących specjalistycznych e-usługi dla wykonawców prac geodezyjnych   i kartograficznych rozwój powinien dotyczyć:

- udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

- obsługi rzeczoznawców

- obsługi inwestorów i projektantów

- uprawnionych użytkowników  w tym administracji publicznej w zakresie:

  - tworzenia obrazu mapy w oparciu o bazy danych

  - pozyskiwania atrybutów i geokodowania obiektów zgromadzonych w bazach danych

Rozbudowany Geoportal powinien udostępniać e-usługi, wykorzystując dane przestrzenne zgromadzone w bazach danych systemu back-office i jeśli zachodzi taka konieczność, aktualizować dane zawarte w tych bazach w trybie on-line (np. usługa zamówienia danych czy usługa zgłoszenia pracy geodezyjnej) oraz powinien działać także w urządzeniach mobilnych, tym samym dostęp do usług będzie możliwy różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania.

Zakłada się, że metadane prezentowane będą na serwerze centralnym prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie i wprowadzane za pomocą udostępnionej aplikacji internetowej Edytor Metadanych. Nie zakłada się tworzenia odrębnego serwera metadanych.

Rozszerzony Geoportal powinien:

- Posiadać wygodną obsługę na urządzeniach z ekranami dotykowymi - poprawne działanie na zaawansowanych smartfonach i tabletach. Obsługa mapy przy pomocy gestów z możliwością pozycjonowania za pomocą GPS (geoportal mobilny).

- Posiadać możliwość tworzenia różnych grup użytkowników (np. komorników, rzeczoznawców, wykonawców prac geodezyjnych, przedstawicieli branż, projektantów), w stosunku do których obowiązywać będą różne uprawnienia związane z dostępem do danych.

- Posiadać możliwość udostępniania baz danych uprawnionym użytkownikom (usługa pobierania danych).

- Uwierzytelniać elektroniczne wnioski o udostępnienie materiałów zasobu (formularze P i P1-P8), wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (formularz ZUD), wnioski o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, a także formularze dotyczące zgłaszania prac geodezyjnych (ZG i ZA), zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy PGiK, które w formularzach wniosku przy podpisie stanowią: "Podpis odręczny, podpis elektroniczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie".

- Posiadać interaktywne formularze, który po wypełnieniu przez zalogowanego użytkownika będą zawierały dane do utworzenia wniosku spełniającego wymagania formalne określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji:

- z 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazaniu ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

- Być bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz danych podlegających ochronie poprzez między innymi:

  - zastosowanie szyfrowania 256-bitowego nie tylko do logowania, lecz również do wyświetlania strony oraz wymiany danych we wszystkich usługach, w tym także WMS

  - personalizację połączenia umożliwiającego uwzględnienie:

  - określenia zakresu tematycznego widocznej mapy

  - ograniczenia logowania do konkretnego adresu IP (lub listy adresów)

  - godzinowego ograniczenia logowania do każdego dnia tygodnia

  - ograniczenia dostępu do części opisowej EGiB dla określonych jednostek organizacyjnych

  - ograniczenia zakresu widocznych danych części opisowej EGiB, np. dostęp bez danych osobowych

  - dostępu do części opisowej osnów geodezyjnych

  - dostępu do zgłoszonych prac geodezyjnych (dotyczy wykonawców robót geodezyjnych)

  - dostępu do baz danych GESUT w celu dokonania uzgodnień branżowych

  - dostępu do bazy danych MPZP.

- Tworzyć rejestr zdarzeń, czyli rejestrować każde wykonanie usługi, przy czym dla połączeń niepublicznych powinny być tworzone między innymi rejestry:

  - logowań (poprawnych, błędnych), zablokowań konta użytkownika po kilkakrotnym błędnym wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła

  - dostępów do mapy w usłudze WMS;

  - dostępów do danych opisowych - informacja o wskazanym obiekcie;

  - dostępów do danych opisowych - wyszukiwanie danych;

  - przeglądania rejestru zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych;

  - informacji o zgłoszeniu pracy drogą internetową;

  - informacji o obsłudze rzeczoznawców, komorników, inwestorów i projektantów: przeglądanie danych, pobieranie dokumentów (wniosek, DOO, licencja), opłaty elektroniczne, pobieranie opłaconych danych.

Każdy wpis w rejestrze powinien zawierać dodatkowo: czas, adres IP komputera, z którego dokonano połączenia, a także login użytkownika, umożliwiając tym samym wykonanie odpowiednich statystyk.

- Posiadać przyjazny interface, uwzględniający standardy WCAG 2.0, między innymi poprzez zastosowanie:

  - zmiennego kontrastu strony Geoportalu;

  - zmiennej wielkości czcionki;

  - zmiennej wielkości obrazu graficznego;

  - pomocy przy wprowadzaniu danych;

  - maksymalnej dostępności przy pomocy klawiatury (oprócz myszki).

- Geoportal udostępniający e-usługi powinien cechować się dostępnością co najmniej na poziomie 99,9%, natomiast cały zintegrowany system łącznie z istniejącym już back-officem powinien cechować się dostępnością na poziomie 99% (czyli czasem braku dostępności 3 d 11 h 20 min w skali roku.

## Zestaw e-usług do uruchomienia w ramach rozbudowanego geoportalu

### Zestaw e-usług uzupełniających związanych z procesem obsługi wykonawców prac geodezyjnych

| Nr | Nazwa usługi | Opis (proces biznesowy) | Stopień dojrzałości | Relacja | Tryb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Generowanie dokumentu opłaty wraz z płatnością elektroniczną | Ośrodek generuje Dokument Obliczenia Opłaty (DOO) i automatycznie powiadamia Wykonawcę o konieczności wniesienia opłaty wraz z możliwością dokonania jej drogą elektroniczną. Dla wskazanych celów pracy geodezyjnej istnieje możliwość automatycznej generacji DOO. | 4 | A2B | niepubliczny |
|  | Pobieranie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy wraz z Licencją | Po stwierdzeniu dokonania wpłaty Ośrodek generuje Licencję i przesyła ją wykonawcy, który poprzez usługę zawężoną do obszaru zgłoszonej pracy i uzgodnionej listy materiałów (personalizacja) umożliwia Wykonawcy automatyczne pobranie materiałów zasobu. Dla wskazanych celów pracy geodezyjnej istnieje możliwość automatycznej generacji Licencji. | 4 | A2B | niepubliczny |
|  | Usługa udostępniania dużych plików poprzez łącze szyfrowane | Uprawniony użytkownik (np. pracownik ośrodka dokumentacji) może udostępnić pliki o rozmiarze ponad 2 GB. W ramach usługi generowany jest link do pobrania udostępnianego pliku oraz klucz zabezpieczający, który jest udostępniany użytkownikowi oczekującemu na dane. Pobieranie plików następuje poprzez łącze szyfrowane z serwera geoportalu, na którym powinna być możliwość dokładnego monitorowania i obsługi plików. Powinna również istnieć możliwość powiązania plików z zamówieniami (innymi opisanymi e-usługami). | 3 | A2B | niepubliczny |
|  | Przyjęcie do PZGiK dokumentacji sporządzonej w ramach zgłoszonej pracy | Wykonawca zawiadamia Starostę o wykonaniu zgłoszonych prac wypełniając formularz ZA oraz przekazuje dokumentację sporządzoną w ramach prac geodezyjnych w postaci elektronicznej. PODGiK weryfikuje operat i zmienia status sprawy. | 3 | A2B | niepubliczny |

### Zestaw e-usług związany z procesem udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydaniem wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu w ewidencji gruntów i budynków.

| Nr | Nazwa usługi | Opis (proces biznesowy) | Stopień dojrzałości | Relacja | Tryb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Udostępnienie zbioru danych EGiB wraz z generowaniem Licencji i wydaniem zbioru danych EGiB | Użytkownik uzupełnia on-line wniosek formularz P+P1 wraz ze wskazaniem przestrzennej lokalizacji obszaru, którego dotyczy zamówienie i podpisuje go z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP lub systemu PZGiK. Ośrodek generuje i wysyła DOO. Użytkownik dokonuje wpłaty (on-line lub przesyła dokument wpłaty). Ośrodek generuje Licencję i wysyła ją do użytkownika oraz wydaje produkt (zbiór danych). | 4 | A2B A2C | publiczny |
|  | Udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień wraz z usługą generowania Licencji i wydaniem produktu utworzonego w oparciu o dane w bazie EGiB | Użytkownik uzupełnia on-line wniosek formularz P+P2 wraz ze wskazaniem przestrzennej lokalizacji obszaru, którego dotyczy wniosek i podpisuje go z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP lub systemu PZGiK. Ośrodek generuje i wysyła DOO. Użytkownik dokonuje opłaty (on-line lub przesyła dokument opłaty). Ośrodek generuje Licencję i wysyła ją do użytkownika oraz generuje określony produkt: w postaci elektronicznej (wysyłka on-line), w postaci nieelektronicznej (papierowej lub nośnika zewnętrznego) i przesyła go pocztą tradycyjną. | 4 | A2B A2C | publiczny |
|  | Udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wraz z generowaniem Licencji i wydaniem produktu | Użytkownik uzupełnia on-line wniosek formularz P+P3 wraz ze wskazaniem przestrzennej lokalizacji obszaru, którego dotyczy wniosek i podpisuje go z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP lub systemu PZGiK. Ośrodek generuje i wysyła DOO. Będzie istniała także możliwość automatycznej generacji DOO. Użytkownik dokonuje opłaty (on-line lub przesyła dokument opłaty). Ośrodek generuje Licencję (lub będzie ona generowana automatycznie) i wysyła ją do użytkownika oraz generuje określony produkt: w postaci elektronicznej (wysyłka on-line), w postaci nieelektronicznej (papierowej lub nośnika zewnętrznego) i przesyła go pocztą tradycyjną. | 4 | A2B A2C | publiczny |
|  | Udostępnienie zbioru danych GESUT/BDOT500 wraz z usługą generowania Licencji i wydaniem zbioru danych GESUT/BDSOG /BDOT500 | Użytkownik uzupełnia on-line wniosek formularzy P+P5/P+P6/P+P7 wraz ze wskazaniem przestrzennej lokalizacji obszaru, którego dotyczy wniosek i podpisuje go z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP lub systemu PZGiK. Ośrodek generuje i wysyła DOO. Powinna istnieć także możliwość automatycznej generacji DOO. Użytkownik dokonuje opłaty (on-line lub przesyła dokument opłaty). Ośrodek generuje Licencję (lub będzie ona generowana automatycznie) i wysyła ją do użytkownika oraz wydaje produkt (zbiór danych GESUT/ BDSOG/BDOT500). | 4 | A2B A2C | publiczny |
|  | Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z bazy EGiB wraz z generowaniem Licencji i wydaniem produktu | Użytkownik uzupełnia on-line wniosek formularz EGiB wraz ze wskazaniem przestrzennej lokalizacji obszaru, którego dotyczy zamówienie, i przesyła go z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP lub systemu PZGiK. Ośrodek generuje i wysyła DOO. Użytkownik dokonuje opłaty (on-line lub przesyła dokument opłaty). Ośrodek generuje określony produkt: w postaci elektronicznej (wysyłka on-line), w postaci nieelektronicznej (papierowej lub nośnika zewnętrznego) i przesyła go pocztą tradycyjną. | 4 | A2B A2C | publiczny |

### Zestaw e-usług związany z procesem obsługi rzeczoznawców

| Nr | Nazwa usługi | Opis (proces biznesowy) | Stopień dojrzałości | Relacja | Tryb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Wyszukiwanie i przeglądanie danych z bazy RCiWN | Uprawniony użytkownik (rzeczoznawca) może zażądać wyświetlenia obiektów (transakcji, operatów) wg określonych kryteriów, a usługa na podstawie bazy danych RCiWN prezentuje wyniki bez podania cen (wartości szacunkowych). | 3 | A2B | niepubliczny |
|  | Zamówienie zbioru danych RCiWN | Na udostępnionym do wglądu wykazie obiektów (transakcji, operatów) rzeczoznawca zaznacza pozycje, które go interesują i je zamawia. Automatycznie generowany jest i wysyłany DOO. | 3 | A2B | publiczny |
|  | Pobrania danych RCiWN i generowania Licencji | Rzeczoznawca dokonuje wpłaty (on-line lub przesyła dokument opłaty). Automatycznie generowana jest Licencja, a dla zaznaczonych pozycji ukazują się ceny transakcji lub wartości nieruchomości, które może pobrać rzeczoznawca. | 4 | A2B | publiczny |

### Zestaw e-usług uzupełniających, podnoszących poziom dojrzałości, związanych z obsługą inwestorów i projektantów

| Nr | Nazwa usługi | Opis (proces biznesowy) | Stopień dojrzałości | Relacja | Tryb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Usługa geokodowania adresu | Użytkownik w wywołanym oknie (odpowiednik formularza) podaje nazwę ulicy i nr porządkowy nieruchomości, a usługa zwraca obraz graficzny nieruchomości. | 3 | A2A A2B A2C | publiczny |
|  | Usługa przyjęcia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu | Zalogowany użytkownik ma możliwość wypełnienia niezbędnych pół w formularzu, wskazania na mapie przestrzennej lokalizacji obszaru, którego dotyczy wniosek oraz dołączenia w wersji elektronicznej propozycji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawiona na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej . Po wystawieniu przez ośrodek DOO i jego opłaceniu wnioskodawca jest poinformowany o terminie narady koordynacyjnej. | 4 | A2B A2C | publiczny |
|  | Przeprowadzenie narady koordynacyjnej | Zalogowani przedstawiciele branż mogą przeglądać projekty, które są przedłożone na zaplanowaną najbliższą naradę koordynacyjną w celu przedstawienia swoich stanowisk co do przebiegu projektowanych sieci. Stanowiska branż powinny być zapisywane w systemie dziedzinowym i powinny być elementem protokołu z narady koordynacyjnej. | 4 | A2B | publiczny |
|  | Przekazanie protokołu z ustaleń związanych z wnioskiem | Po zakończeniu narady koordynacyjnej, w oparciu o jej ustalenia powinna pojawić się możliwość wygenerowania protokołu łącznego oraz ustaleń dotyczących konkretnego wniosku o usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia. Protokół z możliwością jego wydrukowania może być widoczny w panelu użytkownika lub na żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość przesłania go drogą tradycyjną. | 3 | A2B A2C | publiczny |

### Zestaw e-usług wewnątrzadministracyjnych (związany z procesem pozyskiwania atrybutów i geokodowaniem obiektów zgromadzonych w bazach danych przez uprawnionych użytkowników – pracowników administracji, branże, itp.)

| Nr | Nazwa usługi | Opis (proces biznesowy) | Stopień dojrzałości | Relacja | Tryb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych EGiB | Zalogowany użytkownik wskazuje na obrazie mapy działkę ewidencyjną, a usługa w oparciu o bazę danych EGiB zwraca pełną informację o działce i budynkach wraz z danymi podmiotowymi. | 3 | A2A | niepubliczny |
|  | Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych GESUT | Zalogowany użytkownik wskazuje na obrazie mapy obiekt (np. przewód, armaturę), a usługa w oparciu o bazę danych GESUT zwraca pełną informację o obiekcie. | 3 | A2A A2B | niepubliczny |
|  | Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych BDOT500 | Zalogowany użytkownik wskazuje na obrazie mapy obiekt (np. jezdnię, zabytek, plan zabaw), a usługa w oparciu o bazę danych BDOT500 zwraca informację o obiekcie. | 3 | A2A A2B | niepubliczny |
|  | Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych BDSOG | Zalogowany użytkownik wskazuje na obrazie mapy punkt geodezyjny, a usługa w oparciu o bazę danych BDSOG zwraca informację o obiekcie ( wraz z opisem topograficznym). | 3 | A2A A2B | niepubliczny |
|  | Usługa geokodowania podmiotu ewidencyjnego | Zalogowany użytkownik w wywołanym oknie podaje dane dotyczące podmiotu ewidencyjnego, a usługa w oparciu o bazę EGiB zwraca obraz graficzny działek należących do wybranego podmiotu ewidencyjnego. | 3 | A2A | niepubliczny |
|  | Nieodpłatne pobierania danych z rejestrów publicznych w trybie art.15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne | Zalogowany użytkownik uzupełnia on-line wniosek formularz RP wraz ze wskazaniem przestrzennej lokalizacji obszaru, którego dotyczy wniosek i podpisuje go z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP lub systemu PZGiK. PODGiK generuje Licencję i wysyła ją do użytkownika oraz wydaje produkt (dane z rejestru publicznego). | 3 | A2A A2B | niepubliczny |
|  | Usługa udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych osób fizycznych | Uprawniony użytkownik (jst) podaje niektóre dane osobowe (nazwisko lub PESEL), usługa pozwala zweryfikować te dane w oparciu o bazę opisową EGiB i zwraca informacje z bazy opisowej EGiB. | 3 | A2A | niepubliczny |
|  | Usługa udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych instytucji | Uprawniony użytkownik (jst) podaje niektóre dane instytucji, usługa pozwala zweryfikować te dane w oparciu o bazę opisową EGiB i zwraca informacje z bazy opisowej EGiB. | 3 | A2A | niepubliczny |
|  | Usługa udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych działek | Uprawniony użytkownik (jst) podaje identyfikatory działek ewidencyjnych, a usługa zwraca informacje o działkach. | 3 | A2A | niepubliczny |

## Wykaz APi do realizacji

W ramach Zamówienia  przewiduje się wykonanie 3 API do wykorzystania przez inne aplikacje WEB. API powinny być publicznie dostępne i nie powinno być konieczności pozyskiwania klucza do ich wykorzystania.

| Symbol | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| API_1 | API do transformacji współrzędnych | API ma umożliwiać konwersję współrzędnych pomiędzy układami 2000 (stosowanymi w geodezji wielkoskalowej) a układem WGS84 (współrzędne geograficzne). Żądanie transformacji powinno być wykonane poprzez protokół http lub https metodą POST lub GET. Zaimplementowane powinny być oba protokoły i obie metody. Osoba wykorzystująca API powinna mieć możliwość wyboru odpowiadającego jej protokołu i metody. API na podstawie parametrów żądania – współrzędnej X, Y oraz układu współrzędnych (2000 lub WGS84) powinno zwracać przeliczone współrzędne w drugim układzie. Współrzędne powinny być zwracane w postaci tekstowej: dwóch liczb rozdzielonych przecinkiem. API powinno zapewniać dokładność przeliczania współrzędnych na obszarze powiatu nie gorszą niż 1 cm. API może być wykorzystywane przez aplikacje nieposługujące się układem 2000 (np. oparte o Google Maps) w celu lokalizacji konkretnej współrzędnej na tej mapie. Przeliczanie odwrotne może być wykorzystane przy ustaleniu współrzędnej płaskiej w układzie 2000 na podstawie danych z GPS (długość i szerokość geograficzna) np. ze smartfona. |
| API_2 | API do lokalizacji działki | API ma umożliwiać ustalenie obszaru, na którym położona jest działka. Żądanie powinno być wykonane poprzez protokół http lub https metodą POST lub GET. Zaimplementowane powinny być oba protokoły i obie metody. Osoba wykorzystująca API powinna mieć możliwość wyboru odpowiadającego jej protokołu i metody. API na podstawie parametrów żądania – pełnego identyfikatora działki w formacie zgodnym z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków zwraca informację o współrzędnych lewego dolnego i prawego górnego narożnika prostokąta opisanego na działce. Dodatkowo API powinno umożliwiać ustalenie punktu środkowego działki. API powinno także zwracać odpowiedź negatywną w przypadku braku działki. API może służyć także jako narzędzie do weryfikacji występowania działki. Zestaw zwracanych informacji powinien umożliwić w niezależnym oprogramowaniu wykorzystującym niniejsze API powiększenie obszaru mapy, na której znajduje się działka oraz wskazanie markerem jej lokalizacji. |
| API_3 | API do pozyskiwania mapy w postaci rastrowej | API ma umożliwiać pobranie obrazu rastrowego mapy w postaci JPEG lub PNG. Żądanie mapy powinno być wykonane poprzez protokół http lub https metodą POST lub GET. Zaimplementowane powinny być oba protokoły i obie metody. Osoba wykorzystująca API powinna mieć możliwość wyboru odpowiadającego jej protokołu i metody. API na podstawie parametrów – listy warstw, rozmiaru wynikowego obrazu (szerokości i wysokości) oraz współrzędnych rzeczywistych obszaru mapy (współrzędnych lewego dolnego i prawego górnego narożnika) przygotuje odpowiedni plik rastrowy (w formacie JPEG lub PNG) zawierający treść mapy. Jest to realizacja funkcji „GetMap” usługi WMS. API umożliwi wyświetlanie mapy w innych geoportalach, internetowych przeglądarkach map czy w aplikacjach desktop typu QuantumGIS. |

## Komponenty wykorzystywane w e-usługach

### Komponent PE – płatność elektroniczna

E-usługi powinny wykorzystywać komponent płatności elektronicznej (internetowej) zrealizowany z udziałem dostępnego na polskim rynku operatora przy następujących założeniach:

- opłata manipulacyjna powinna obciążać płacącego,

- każdy przelew wykonany przez płacącego powinien skutkować przelewem na konto urzędu.

Dokonana wpłata powinna być natychmiast identyfikowana w systemie dziedzinowym, a możliwość pobierania danych z zasobu powinna zostać automatycznie odblokowana.

### Komponent AK – autoryzacja klienta

Komponent autoryzacji klienta powinien być wykorzystywany we wszystkich e-usługach Systemu PZGiK związanych z udostępnieniem PZGiK.

Udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (oprócz wyjątków opisanych w przepisach prawa) jest odpłatne, dlatego autoryzacja klienta zrealizowana powinna być na podobnych zasadach, jakie obowiązują w sklepach internetowych.

Każdy użytkownik, który będzie chciał zamówić materiały zasobu, zobowiązany jest założyć konto w geoportalu.

Zakładane konto po weryfikacji poprzez e-mail powinno posiadać odpowiedni status, np.  „publiczny”. Użytkownik z takim statusem będzie mógł zamawiać tylko część materiałów zasobu, a konkretnie tylko materiały niezawierające danych osobowych.

Po dokonaniu pełnej weryfikacji swojego konta przy użyciu Profilu Zaufanego użytkownik będzie posiadał konto o wyższym statusie np. „chroniony”.

Osoba posiadająca konto o statusie „chroniony” będzie mogła zamawiać wszystkie materiały zasobu, także te, które zawierają dane osobowe. Posiadanie konta w geoportalu powinno umożliwiać przeglądanie historii zamówień i pobieranych danych, które już wcześniej zostały zamówione. Dotyczy to zarówno cyfrowych dokumentów zasobu (udostępnianych materiałów zasobu), jak i formularza DOO oraz Licencji.

Dane te powinny być gromadzone w systemie dziedzinowym do prowadzenia PZGiK.

### Komponent LZD – lokalizacji zakresu danych

Lokalizacja zakresu zamawianych danych powinna następować w oparciu o Geoportal. Lokalizacja danych powinna być możliwa poprzez wskazanie działki ewidencyjnej lub poprzez wskazanie obszaru. Lokalizacja powinna zostać natychmiast zapamiętana w systemie dziedzinowym i być związana  z danych wnioskiem (personalizacja udostępnianych danych).

- Geoportal umożliwiający lokalizację powinien być węzłem krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (o której mowa w ustawie o IIP), opartym o powiatowy  zasób geodezyjny i kartograficzny.

Serwer usług powinien korzystać bezpośrednio z danych zgromadzonych w bazach źródłowych aplikacji dziedzinowych. Obsługa geoportalu nie powinna wymagać stałego dodatkowego nakładu pracy w ośrodku dokumentacji

## Szczegółowy opis realizacji poszczególnych e-usług w ramach rozbudowanego Geoportalu

### Usługa generowania Dokumentu Obliczenia Opłaty wraz z płatnością elektroniczną

DOO powinien być generowany automatycznie (dla usługi zgłoszenia prac geodezyjnych umożliwiających automatyczną generację) lub ręcznie przez pracownika PODGiK 
(w przypadku uzgodnień listy materiałów zasobu). W obu przypadkach zalogowany użytkownik powinien mieć możliwość pobrania dokumentu DOO i dokonania płatności.

E-usługę płatności elektronicznej należy zrealizować z udziałem dostępnego na polskim rynku operatora przy następujących założeniach:

- wyłącznie użytkownik/odbiorca e-usługi ponosi koszty obsługi płatności,

- każdy przelew wykonany przez płacącego będzie skutkował przelewem na konto urzędu,

- płatności są księgowane na koncie urzędu jako bezpośredni przelew z konta użytkownika (nie jako przelew z konta firmy pośredniczącej),

- dostępność serwisu 24/7,

- dokonanie opłaty powinno być natychmiast identyfikowane w systemie dziedzinowym i automatycznie powinna zostać odblokowana możliwość pobierania danych z zasobu.

### Usługa pobieranie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy wraz z Licencją

Po odnotowaniu opłaty (odnotowanie ręczne przez pracownika PODGiK lub automatyczne w przypadku płatności elektronicznych) zalogowany użytkownik powinien mieć możliwość przeglądania i pobrania wyselekcjonowanych cyfrowych kopii dokumentów zasobu (głównie zeskanowanych operatów). W ramach e-usługi dostęp powinien być zorganizowany poprzez panel geodety, w którym może on również przeglądać zgłoszone prace (patrz zrealizowana już  usługa przeglądania zgłoszonych prac).

Aby uniknąć kopiowania dużej liczby danych (skanów), należy zorganizować dostęp na zasadzie listy wyselekcjonowanych materiałów zasobu i udostępnić materiały w przeglądarce wprost z bazy systemu dziedzinowego, bez ich fizycznego kopiowania do oddzielnego repozytorium. Ze względu na rozmiar nie należy ich także przesyłać poprzez e-mail.

### Usługa udostępniania dużych plików poprzez łącze szyfrowane

Należy stworzyć e-usługę udostępniania plików, której podstawowymi założeniami są:

- operowanie wyłącznie z użyciem szyfrowanego połączenia,

- obsługa przez przeglądarkę internetową (zarówno wystawianie pliku jak i jego pobieranie),

- obsługa plików o rozmiarze ponad 2GB,

- brak ograniczenia rozmiaru plików do udostępnienia – limitem jest pojemność dysku serwera geoportalowego,

- składowanie plików lokalnie na serwerze geoportalowym ośrodka dokumentacji bez  żadnych zewnętrznych serwerów, co jest istotne w przypadku przekazywania danych osobowych,

- dokładne monitorowanie operacji pobierania plików – adres IP, z którego było pobieranie, liczba pobrań,

- dodatkowa opcja „usuń po pobraniu” – po udanym pobraniu plik powinien być automatycznie usuwany, nie powinna istnieć możliwości ponownego pobrania,

- dwa sposoby udostępniania – poprzez link z kluczem lub niezależnie przesyłanie linku do pobrania i klucza; w tym drugim przypadku link i klucz mogą być przesyłane niezależnymi kanałami,

- dokładny rejestr wykonanych operacji pobierania danych,

- rozbudowane narzędzia do zarządzania udostępnianymi plikami np. wyszukiwanie po nazwie, usuwanie plików, które zostały pobrane a od pobrania upłynęła określona ilość czasu itp.,

- możliwość stworzenia dowolnej liczby operatorów, którzy wystawiają pliki,

- możliwość powiązania plików z zamówieniem – w tym przypadku nie trzeba wysyłać linku do pobrania, gdyż pobieranie jest zintegrowane z funkcjonalnością modułu udostępniania materiałów zasobu (szczególnie użyteczne przy udostępnianiu materiałów na wniosek z art. 15 (patrz usługa 6 w rozdziale 5.1.5)).

### Usługa przyjęcia do PZGiK dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę 
w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych

Wykonawca zawiadamia Starostę o wykonaniu zgłoszonych prac wypełniając formularz ZA oraz przekazuje dokumentację sporządzoną w ramach prac geodezyjnych w postaci elektronicznej.

PODGiK  potwierdza  przekazanie  wyników  prac  geodezyjnych  i  rozpoczyna  weryfikację  z jednoczesnym przesłaniem informacji o zmianie statusu sprawy. Pracownik PODGiK generuje protokół weryfikacji, który jest widoczny w panelu użytkownika, jednocześnie zmieniając status sprawy. Po pozytywnym wyniku weryfikacji następuje przyjęcie dokumentacji do PZGiK, które kończy proces E-usługi z jednoczesnym przesłaniem informacji o zmianie statusu sprawy.

### Udostępnianie zbioru EGiB

Zalogowany użytkownik (komponent AK) w ramach e-usługi powinien mieć możliwość  wypełnienia elektronicznego formularza umożliwiającego w rezultacie wygenerowanie formularzy P i P1. Ze względu na planowany wysoki stopień dojrzałości usługi część danych występujących na formularzu P powinna być uzupełniona automatycznie na podstawie zalogowanej osoby. Podczas uzupełniania formularza P1 powinna pojawić się możliwość wskazania przestrzennej lokalizacji zbiorów danych poprzez wskazanie obszaru lub działek w Geoportalu (komponent LZD).

Po zatwierdzeniu zamówienia powinno ono zostać automatycznie zarejestrowane w systemie dziedzinowym do prowadzenia PZGiK, w rejestrze wniosków, a zalogowany użytkownik powinien otrzymać automatycznie wypełnione formularze P i P1, gdzie formularz P będzie zawierał automatycznie nadany identyfikator wniosku (numer kancelaryjny).

Po przeanalizowaniu wniosku przez ośrodek dokumentacji (w szczególności po sprawdzeniu interesu prawnego) powinna nastąpić generacja DOO.

Użytkownik po otrzymaniu DOO powinien mieć możliwość zapłaty poprzez płatność elektroniczną (komponent PE).

Po odnotowaniu (automatycznym w przypadku płatności elektronicznej) wpłaty pracownik ośrodka powinien móc wygenerować fragment bazy w formacie GML (lub zbiór w innym formacie odpowiadającym eksportowanym danym, a także pliki z danymi EGiB), z wykorzystaniem systemu dziedzinowego wraz z Licencją. Zasadniczym miejscem udostępniania materiałów i formularzy może być panel użytkownika dostępny po zalogowaniu.

Dodatkowo, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail automatycznie powinno zostać wysyłane powiadomienie o udostępnionych danych widocznych w panelu użytkownika.

E-sługa powinna być dostępna wyłącznie dla zweryfikowanych użytkowników,  np.   przy użyciu Profilu Zaufanego, a użytkownik powinien posiadać konto o odpowiednim statusie, np. „chroniony”.

### Udostępnienie rejestrów, kartotek, wykazów, skorowidzów i zestawień z bazy EGiB

Zalogowany użytkownik (komponent AK) w ramach e-usługi powinien mieć możliwość  wypełnienia elektronicznego formularza umożliwiającego w rezultacie wygenerowanie formularzy P i P2. Część danych występujących na formularzu P powinna być uzupełniona automatycznie na podstawie zalogowanej osoby. Podczas uzupełniania formularza P2 powinna pojawić się możliwość wskazania przestrzennej lokalizacji zbiorów danych poprzez wskazanie obszaru lub działek w Geoportalu (komponent LZD).

Po zatwierdzeniu zamówienia powinno ono zostać automatycznie zarejestrowane w systemie dziedzinowym do prowadzenia PZGiK, w rejestrze wniosków, a zalogowany użytkownik powinien otrzymać automatycznie wypełnione formularze P i P2, gdzie formularz P będzie zawierał automatycznie nadany identyfikator wniosku (numer kancelaryjny).

Po przeanalizowaniu wniosku przez ośrodek dokumentacji (w szczególności po sprawdzeniu interesu prawnego) powinna nastąpić generacja DOO.

Użytkownik po otrzymaniu DOO powinien mieć możliwość zapłaty poprzez płatność elektroniczną (komponent PE).

Po odnotowaniu (automatycznym w przypadku płatności elektronicznej) wpłaty pracownik ośrodka powinien móc wygenerować fragment rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień w formacie odpowiadającym eksportowanym danym, z wykorzystaniem systemu dziedzinowego oraz Licencją. Zasadniczym miejscem udostępniania materiałów i formularzy może być panel użytkownika dostępny po zalogowaniu. Dodatkowo, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail automatycznie powinno zostać wysyłane powiadomienie o udostępnionych danych widocznych w panelu użytkownika.

E-sługa powinna być dostępna wyłącznie dla zweryfikowanych użytkowników,  np.   przy użyciu Profilu Zaufanego, a użytkownik powinien posiadać konto o odpowiednim statusie, np. „chroniony”.

### Udostępnienie mapy ewidencyjnej i zasadniczej

Zalogowany użytkownik (komponent AK) w ramach e-usługi powinien mieć możliwość  wypełnienia elektronicznego formularza umożliwiającego w rezultacie wygenerowanie formularzy P i P3. Część danych występujących na formularzu P powinna być uzupełniona automatycznie na podstawie zalogowanej osoby. Podczas uzupełniania formularza P2 powinna pojawić się możliwość wskazania przestrzennej lokalizacji fragmentu mapy ewidencyjnej lub zasadniczej poprzez wskazanie obszaru lub działek w geoportalu (komponent LZD).

Po zatwierdzeniu zamówienia powinno ono zostać automatycznie zarejestrowane w systemie dziedzinowym do prowadzenia PZGiK, w rejestrze wniosków, a zalogowany użytkownik powinien otrzymać automatycznie wypełnione formularze P i P3, gdzie formularz P będzie zawierał automatycznie nadany identyfikator wniosku (numer kancelaryjny).

Po przeanalizowaniu wniosku przez ośrodek dokumentacji (w szczególności po sprawdzeniu możliwości wydania wskazanych danych oraz poprawnej zależności: obszaru, skali oraz rozmiaru papieru) powinna nastąpić generacja formularza DOO. Użytkownik po otrzymaniu DOO będzie mieć możliwość zapłaty poprzez płatność elektroniczną (komponent PE). Powinna istnieć także możliwość automatycznej generacji DOO i Licencji w zdefiniowanych przez Powiat przypadkach.

Po odnotowaniu (automatycznym w przypadku płatności elektronicznej) wpłaty pracownik ośrodka powinien wygenerować fragment mapy w zamówionym formacie wraz z Licencją. Zasadniczym miejscem udostępniania materiałów i formularzy powinien być panel użytkownika dostępny po zalogowaniu. Dodatkowo na wskazany podczas rejestracji adres e-mail automatycznie powinno zostać wysłane powiadomienie o udostępnionych danych widocznych w panelu użytkownika.

W przypadku, gdy użytkownik wybrał opcję wysyłki pocztą tradycyjną, zamówione materiały powinny zostać przekazane do wysyłki.

### Udostępnienie zbioru danych GESUT/BDSOG/BDOT500

Zalogowany użytkownik (komponent AK) w ramach e-usługi powinien mieć możliwość  wypełnienia elektronicznego formularza umożliwiającego w rezultacie wygenerowanie formularzy P i P5 lub P i P6 lub P i P7. Część danych występujących na formularzu P powinna być uzupełniona automatycznie na podstawie zalogowanej osoby. Podczas uzupełniania formularza P5 lub P6 lub P7 powinna pojawić się możliwość wskazania przestrzennej lokalizacji zbiorów danych poprzez wskazanie obszaru lub działek w geoportalu (komponent LZD).

Po zatwierdzeniu zamówienia powinno ono zostać automatycznie zarejestrowane w systemie dziedzinowym do prowadzenia PZGiK, w rejestrze wniosków, a zalogowany użytkownik powinien otrzymać automatycznie wypełnione formularze P i P5/P6/P7, gdzie formularz P będzie zawierał automatycznie nadany identyfikator wniosku (numer kancelaryjny).

Po przeanalizowaniu wniosku przez ośrodek dokumentacji (w szczególności po sprawdzeniu możliwości wydania (dostępności) wskazanych danych dla zaznaczonego obszaru) powinna nastąpić generacja DOO. Powinna istnieć także możliwość automatycznej generacji DOO i Licencji w zdefiniowanych przez Powiat przypadkach.

Po odnotowaniu (automatycznym w przypadku płatności elektronicznej) wpłaty pracownik ośrodka powinien móc wygenerować fragment bazy w formacie GML, z wykorzystaniem systemu dziedzinowego wraz z Licencją. Zasadniczym miejscem udostępniania materiałów i formularzy może być panel użytkownika dostępny po zalogowaniu.

Dodatkowo, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail automatycznie powinno zostać wysyłane powiadomienie o udostępnionych danych widocznych w panelu użytkownika.

### Wydawanie wyrysów i wypisów z bazy EGIB

Zalogowany użytkownik (komponent AK) w ramach e-usługi powinien mieć możliwość  wypełnienia elektronicznego formularza umożliwiającego w rezultacie wygenerowanie formularzy EGiB. Część danych występujących na formularzu powinna być uzupełniona automatycznie na podstawie zalogowanej osoby. Podczas uzupełniania formularza EGiB powinna pojawić się możliwość wskazania przestrzennej lokalizacji wyrysu/wypisu w zakresie obszaru lub działek w Geoportalu (komponent LZD).

Po zatwierdzeniu zamówienia powinno ono zostać automatycznie zarejestrowane w systemie dziedzinowym do prowadzenia PZGiK, w rejestrze wniosków, a zalogowany użytkownik powinien otrzymać automatycznie wypełniony formularz EGiB, który będzie zawierał automatycznie nadany identyfikator wniosku (numer kancelaryjny).

Po przeanalizowaniu wniosku przez ośrodek dokumentacji (w szczególności po sprawdzeniu interesu prawnego) powinna nastąpić generacja DOO. Użytkownik po otrzymaniu DOO powinien mieć możliwość zapłaty poprzez płatność elektroniczną (komponent PE).

Po odnotowaniu (automatycznym w przypadku płatności elektronicznej) wpłaty pracownik ośrodka powinien wygenerować zamówione dane (wyrys lub wypis).

Zasadniczym miejscem udostępniania wyrysu/wypisu w postaci elektronicznej powinien być panel użytkownika dostępny po jego zalogowaniu. Dodatkowo na wskazany podczas rejestracji adres e-mail automatycznie powinno zostać wysłane powiadomienie o udostępnionych danych widocznych w panelu użytkownika. W przypadku zamówienia dokumentu w postaci analogowej powinien on być wysłany pocztą.

E-sługa powinna być dostępna wyłącznie dla zweryfikowanych użytkowników,  np.   przy użyciu Profilu Zaufanego, a użytkownik powinien posiadać konto o odpowiednim statusie, np. „chroniony”.

### Usługa wyszukiwania i  przeglądania danych z bazy RCiWN (bez cen i wartości)

Usługa przeglądania danych RCiWN ma umożliwiać użytkownikowi posiadającemu konto w Geoportalu (np. rzeczoznawcy majątkowemu) przeglądanie bazy danych systemu dziedzinowego służącego do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości. Prezentowane na wstępie dane w ramach e-usługi powinny być kompletne, jednak nie powinny  zawierać kwot (cen transakcyjnych, wycen).

Usługa powinna umożliwiać (w celu ułatwienia wyboru) użytkownikowi odfiltrowanie danych  według następujących kryteriów:

- jednostki ewidencyjnej,

- przedziału dat transakcji,

- typu transakcji (obrót, wycena, inny),

- rodzaju nieruchomości,

- zawężenia do transakcji zawierających wyłącznie działki lub budynki, lub lokale.

Usługa powinna umożliwić zaznaczenie (odznaczenie) transakcji, które interesują użytkownika w celu zamówienia kompletnej informacji (z cenami i wartościami) występującymi w danych transakcjach.

Usługa powinna działać  w sposób automatyczny bez udziału pracownika PODGiK (operatora w urzędzie) w trybie 24/7.

### Usługa zamówienia zbioru danych RCiWN

Usługa powinna umożliwić dokonanie zamówienia danych ze zbioru RCiWN. W tym celu powinien  ukazać się formularz umożliwiający dokonanie zamówienia. Usługa powinna mieć wysoki poziom dojrzałości, dlatego większość pól powinno być uzupełnianych na podstawie danych konta użytkownika (personalizacja). Użytkownik powinien zdecydować o celu udostępniania danych: do wyceny (współczynnik K=0.5) lub do działalności gospodarczej (współczynnik CL>1). Po wyborze parametrów i zatwierdzeniu zamówienia e-usługa powinna automatycznie generować: Formularz P, Formularz P4  oraz DOO. Dane z formularza  powinny być też zapisane w systemie dziedzinowym, w rejestrze wniosków o udostępnienie zasobu. Identyfikator z rejestru wraz z oznaczeniami kancelaryjnymi powinien znajdować się na formularzu P oraz DOO. Usługa powinna działać w sposób automatyczny bez udziału pracownika ośrodka dokumentacji w trybie 24/7.

### Usługa pobrania danych z RCiWN i generowania Licencji

Po zamówieniu danych poprzez opisaną powyżej usługę zalogowany użytkownik powinien mieć możliwość dokonania płatności drogą elektroniczną (patrz pkt 6.2.1).

Usługa po odnotowaniu płatności powinna wygenerować Licencję i odblokować dostęp do niewidocznych wcześniej cen i wartości nieruchomości występujących w poszczególnych transakcjach. Zamówione i opłacone transakcje powinny zawierać wszystkie dane. Usługa powinna umożliwić zapis tych danych minimum w formacie HTML i TXT.

Usługa powinna działać w sposób automatyczny, bez udziału pracownika ośrodka dokumentacji (operatora w urzędzie) w trybie 24/7.

### Usługa geokodowania adresu

E-usługa geokodowania adresu powinna umożliwić wyświetlenie w geoportalu obszaru mapy w okolicy wyszukanego punktu adresowego. Po wybraniu usługi użytkownik powinien mieć możliwość wskazania nazwy ulicy - po wprowadzeniu kilku liter nazwy ulicy system powinien  podpowiadać pasujące nazwy. Jeśli użytkownik nie wprowadzi numeru domu, system powinien wyświetlić wszystkie numery adresowe z danej ulicy, umożliwiając następnie wybór numerów z zaprezentowanej listy. Podczas gdy użytkownik wprowadził numer domu, system powinien wyszukiwać także numery z dodatkowym oznaczeniem literowym, np. 12, 12a, 12b.

### Przyjęcie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Zalogowany użytkownik (komponent AK) w ramach usługi powinien wypełnić elektroniczny formularz umożliwiający w rezultacie wygenerowanie formularza Wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia (formularza ZUD). Część danych występujących w formularzu ZUD powinna być uzupełniana automatycznie, na podstawie zalogowanej osoby. Podczas uzupełniania formularza ZUD powinna pojawić się możliwość wskazania przestrzennej lokalizacji obszaru, którego dotyczy koordynacja (komponent LZD).

Do wniosku powinna być załączona w wersji elektronicznej propozycja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawiona na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

Po zatwierdzeniu zamówienia wniosek powinien być automatycznie zarejestrowany w systemie dziedzinowym do prowadzenia PZGiK, w rejestrze wniosków.

Pracownik ośrodka powinien dokonać weryfikacji poprawności dołączonych danych numerycznych do wniosku w systemie PZGiK i wygenerować DOO. Po wygenerowaniu DOO zalogowany użytkownik powinien mieć możliwość dokonania płatności drogą elektroniczną (komponent PE). Użytkownik może dokonać opłaty on-line lub przesyłać dokument potwierdzający wpłatę).

Pracownik ośrodka powinien ustalić termin narady koordynacyjnej i powiadomić o tym użytkownika, np. poprzez wprowadzenie terminu w panelu użytkownika i dodatkowo poprzez e-mail.

### Przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Zalogowani przedstawiciele branż (komponent AK) mogą przeglądać projekty, które są przedłożone na zaplanowaną najbliższą naradę koordynacyjną w celu przedstawienia swoich stanowisk co do przebiegu projektowanych sieci. Stanowiska branż powinny być zapisywane w systemie dziedzinowym i powinny być elementem protokołu z narady koordynacyjnej.

Uprawnieni użytkownicy branż mogą posiadać dostęp do niektórych e-usług wewnątrz administracyjnych opisanych poniżej.

### Przekazania protokołu z ustaleń związanych z wnioskiem

Po zakończeniu narady koordynacyjnej, w oparciu o jej ustalenia powinna pojawić się możliwość  wygenerowania protokołu łącznego oraz ustaleń dotyczących konkretnego wniosku o usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia. Protokół z możliwością jego wydrukowania może być widoczny w panelu użytkownika lub na żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość przesłania go drogą tradycyjną.

## Usługi wewnątrzadministracyjne (dla uprawnionych użytkowników)

Niżej opisane e-usługi,  będą możliwe do wykorzystania przez uprawnionych użytkowników. Najczęściej użytkownikami tymi będą pracownicy administracji publicznej, branże i inne osoby, dla których uprawnienia wynikają z przepisów prawa.

Pierwsza e-usługa powinna umożliwić pobieranie danych z systemu dziedzinowego do prowadzenia PZGiK. Dla zalogowanego użytkownika, np. po wskazaniu działki na mapie (komponent LZD), powinny wyświetlić się kompletne dane ewidencyjne dotyczące działki i budynków na działce. Zakres informacyjny powinien pokrywać  się z treścią wypisu z rejestru EGiB.

Prezentacji będą podlegać także dane osobowe, dlatego e-usługa powinna zweryfikować użytkownika nie tylko na podstawie loginu i hasła, lecz także poprzez adres IP, z którego dokonano logowania.

### Usługa wyszukiwania i przeglądania atrybutów obiektów z bazy EGiB

E-usługa powinna umożliwiać wyszukiwanie i przeglądanie danych z systemu dziedzinowego do prowadzenia EGiB i udostępniać je zalogowanemu do Geoportalu uprawnionemu użytkownikowi. Po wskazaniu działki na mapie (poprzez Geoportal) powinien wyświetlać się komplet danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynków na działce. Zakres informacyjny powinien pokrywać się z treścią wypisu z rejestru EGiB. Prezentacji powinny podlegać także dane osobowe. Usługa powinna weryfikować uprawnionego użytkownika nie tylko na podstawie loginu i hasła, lecz także adresu IP, z którego dokonano logowania

### Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych GESUT

E-usługa uprawnionemu użytkownikowi geoportalu powinna udostępniać informacje z bazy GESUT, w szczególności o:

- źródle pozyskania danych,

- istnieniu przewodu, armatury,

- eksploatacji,

- dacie pomiaru,

- rodzaju przewodu/armatury,

- funkcji przewodu,

- przebiegu przewodu,

- średnicy przewodu (jeśli występuje).

Dane będą pochodzić z systemu dziedzinowego do prowadzenia bazy GESUT. Udostępnianie powinno nastąpić po wskazaniu przewodu/armatury na mapie wyświetlanej przez Geoportal (komponent LZD).

### Przeglądanie atrybutów obiektów z bazy BDOT500

E-usługa podobnie jak e-usługa poprzednia powinna uprawnionemu użytkownikowi geoportalu udostępniać informacje z bazy BDOT500.

Dane będą pochodzić z systemu dziedzinowego do prowadzenia bazy BDOT500.

Udostępnianie nastąpi po wskazaniu obiektu na mapie wyświetlanej przez geoportal (komponent LZD).

### Przeglądanie atrybutów obiektów z bazy BDSOG

E-usługa uprawnionemu użytkownikowi geoportalu powinna udostępnić informacje z bazy BDSOG. Jako minimum powinny być wyświetlane informacje o:

- numerze punktu osnowy,

- klasie osnowy,

- współrzędnych punktu w układzie 2000 (ewentualnie w innych układach, jeśli są zdefiniowane),

- współrzędnych geograficznych punktu,

- stanie znaku,

- metodzie pomiaru,

- typie stabilizacji,

- typie zabudowy znaku,

- błędzie pomiaru.

Dodatkowo powinien zostać wyświetlony opis (lub opisy) topograficzny(e).

Dane powinny pochodzić z systemu dziedzinowego do prowadzenia bazy BDSOG.

Udostępnianie powinno nastąpić po wskazaniu obiektu na mapie zaprezentowanej przez geoportal (komponent LZD)

### Geokodowanie podmiotu ewidencyjnego

E-usługa powinna umożliwiać wizualizację w Geoportalu działek będących we własności lub władaniu wskazanego podmiotu ewidencyjnego. Po wprowadzeniu imienia i nazwiska (dla osób fizycznych) lub nazwy (dla instytucji) e-usługa powinna wyświetlić listę osób spełniających wprowadzony warunek wraz z dodatkowymi informacjami o statusie osoby fizycznej (małżeństwo, podmiot grupowy).

E-usługa podczas prezentacji osób powinna wyświetlać ich adres. Użytkownik powinien otrzymać możliwość wskazania jednej lub wielu osób w celu odszukania i wizualizacji ich działek w Geoportalu. Dane do wyszukiwania powinny być pobierane z systemu dziedzinowego do prowadzenia EGiB.

Z uwagi na to, że z wyszukiwaniem działki  związane są dane osobowe, zakłada się, że weryfikacja użytkownika nie będzie możliwa tylko na podstawie loginu i hasła, lecz także adresu IP, z którego dokonano logowania.

### Nieodpłatne pobieranie danych z rejestrów publicznych w trybie art.15

Zalogowany użytkownik powinien mieć możliwość uzupełnienia on-line formularz dotyczącego  nieodpłatnego udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W oparciu o uzupełniony formularz użytkownik będzie mógł wygenerować wniosek, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu  Rady Ministrów z 27 września 2005 r. (tj. z 2018 r. , poz. 29), w postaci pliku PDF w celu podpisania go kwalifikowanym podpisem osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i przesłać go drogą elektroniczną (e-mail) lub poprzez Geoportal.

Pracownik PODGiK powinien mieć możliwość sprawdzenia, czy wniosek spełnia wymogi prawne nieodpłatnego udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrach publicznych. Po  pozytywnej  ocenie  wniosku  pracownik PODGiK powinien mieć możliwość wydania  produktu  (danych  z  rejestru  publicznego) i wygenerowania Licencji oraz udostępnienia ich  użytkownikowi.

### Udostępnianie informacji wg wskazanych instytucji z bazy EGiB

E-usługa powinna umożliwiać zalogowanej osobie (uprawnionemu pracownikowi jednostki samorządu terytorialnego) przeglądanie danych EGiB prowadzonych w systemie dziedzinowym w Powiecie. Po wpisaniu nazwy instytucji (lub fragmentu nazwy) usługa powinna wyświetlić wszystkie instytucje o pasujących nazwach. Użytkownik powinien mieć możliwość wskazania jednej lub więcej instytucji w celu wyświetlenia pełnej informacji o działkach, budynkach i lokalach. Dodatkowo usługa powinna generować zestawienie gruntów dla wskazanej instytucji.

### Udostępnianie informacji wg wskazanych osób fizycznych z bazy EGiB

E-usługa powinna umożliwiać zalogowanej osobie (uprawnionemu pracownikowi jednostki samorządu terytorialnego) przeglądanie danych EGiB prowadzonych w systemie dziedzinowym w powiecie. Po wpisaniu imienia i nazwiska usługa powinna wyświetlić wszystkie podmioty o zgodnym imieniu i nazwisku oraz podmioty, w skład których wchodzą osoby o takim imieniu i nazwisku, tj. małżeństwa i podmioty grupowe wraz z danymi adresowymi. Użytkownik powinien mieć możliwość wskazania jednej lub więcej osób w celu wyświetlenia pełnej informacji o działkach, budynkach i lokalach.

Dodatkowo usługa powinna generować zestawienie gruntów dla wskazanej osoby/osób.

Prezentacji będą podlegać także dane osobowe, dlatego e-usługa powinna zweryfikować użytkownika nie tylko na podstawie loginu i hasła, lecz także poprzez adres IP, z którego dokonano logowania

### Udostępnianie informacji wg wskazanych działek z bazy EGiB

E-usługa powinna umożliwiać zalogowanej osobie (uprawnionemu pracownikowi jednostki samorządu terytorialnego) przeglądanie danych EGiB prowadzonych w systemie dziedzinowym w Powiecie. Po wybraniu obrębu (poprzez numer lub nazwę) oraz działki lub listy działek usługa powinna wyświetlić komplet danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynków na działce. Należy także umożliwić wyszukiwanie z pominięciem arkusza ewidencyjnego, jeśli występuje on w numerze działki. Zakres informacyjny powinien pokrywać się z treścią wypisu z rejestru EGiB. Prezentacji powinny podlegać także dane osobowe. Podczas wyświetlania danych część z nich powinna być aktywnymi linkami umożliwiającymi dalsze przeglądanie danych EGiB:

- oznaczenie dokumentu – przejście do okna wyświetlającego wszystkie działki powiązane z tym dokumentem,

- oznaczenie jednostki rejestrowej – wyświetlenie wszystkich działek z jednostki rejestrowej, w której była wskazana działka wraz z możliwością stworzenia zestawienia gruntów dla tej jednostki,

- oznaczenie ewidencyjne budynku – wyświetlenie pełnych danych z bazy EGiB dotyczących wybranego budynku wraz z informacją o lokalach w budynku.

Ponieważ po wskazaniu działki usługa podaje pełne dane opisowe, powinna ona weryfikować użytkownika nie tylko na podstawie loginu i hasła, lecz także adresu IP, z którego dokonano logowania

# Inne ustalenia

## Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był wykonany do 23 grudnia 2019 roku. Najpóźniej na tydzień przed zakończeniem terminu umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenia w przedmiocie zamówienia.

## Zasady oraz warunki organizacji szkolenia

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi oraz administrowania dostarczonymi modułami Systemu. Szkolenia obejmować będą nie mniej niż 16 godzin dla administratora i użytkowników Systemu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed uruchomieniem danego modułu Systemu.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego lub  poprzez zdalny pulpit.

Celem szkoleń będzie samodzielne i optymalne wykorzystanie wdrożonego przez Wykonawcę Systemu. Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiednio przygotowane przez Wykonawcę materiały szkoleniowe.

## Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego, wsparcia użytkowników i asysty technicznej

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez okres  60 miesięcy,  przy czym:

- Okres świadczenia serwisu gwarancyjnego rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z przekazanego Geoportalu powiatowego i e-usług zwanych łącznie „Systemem”. Koszty te Wykonawca uwzględnia w cenie za realizację przedmiotu zamówienia.

- W okresie trwania serwisu gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania świadczeń gwarancyjnych polegających na:

  - skutecznym rozwiązywaniu Zgłoszeń,

  - dostarczaniu, instalacji i wdrażaniu niezbędnych lub celowych poprawek (w tym tzw. łat programowych - ang. „patch") aplikacji obsługujących System,

  - podnoszeniu wersji bazy danych w ramach serwisu gwarancyjnego,

  - innych koniecznych działaniach zapewniających prawidłowe - tzn. nieograniczone czasowo i funkcjonalnie działanie Systemu.

- Wszelkie świadczenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach serwisu gwarancyjnego będą wykonywane przez wykwalifikowany i posiadający wystarczającą wiedzę na temat Systemu personel.

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować wszelkie świadczenia w ramach serwisu gwarancyjnego w taki sposób, aby zapewnić pełną funkcjonalność Systemu w trakcie i po zrealizowaniu świadczenia.

- Wszelkie działania związane ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego muszą być wykonywane z wiedzą i akceptacją Zamawiającego.

- W okresie trwania serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczania nowych wersji lub uaktualnienia oprogramowania wchodzącego w skład Systemu w przypadku, gdy nastąpią zmiany w obowiązującym prawodawstwie wymagające nowszej wersji lub uaktualnienia oprogramowania,

- instalacji nowych wersji lub uaktualnień oprogramowania w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

- usprawniania obsługi Systemu poprzez wprowadzanie autorskich udoskonaleń w technologii i funkcjonalności oprogramowania,

- szkolenia użytkowników i administratorów z zakresu nowych funkcjonalności, o których mowa w ppkt. a-c, oraz aktualizacji Dokumentacji w tym zakresie.

- Awarie, problemy, incydenty i zdarzenia związane z działaniem Systemu będą usuwane przez Wykonawcę na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego na piśmie, wysłanych na adres Wykonawcy lub w formie elektronicznej poprzez system helpdesk bądź pocztę elektroniczną na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. W zgłoszeniu Zamawiający zobowiązany będzie do podania opisu błędu. Zgłoszenia przesłane do Wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia będą traktowane jako zgłoszenia wpływające następnego dnia roboczego.

- Usuwanie zgłoszeń będzie następowało w zależności od jego typu 
w następujących terminach:

- w przypadku awarii krytycznej Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia i usunie ją lub zastosuje rozwiązanie zastępcze umożliwiające pracę systemu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie do Wykonawcy. W przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego Wykonawca usunie błąd w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym zostało zastosowane rozwiązanie zastępcze,

- w przypadku pozostałych zgłoszeń Wykonawca przystąpi do ich usunięcia nie później niż w ciągu 5 dni roboczych i usunie je w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy.

- W przypadku, gdy realizacja zgłoszenia wymaga przeprowadzania przez Wykonawcę prac za pomocą bezpiecznego połączenia sieciowego z systemem (VPN lub innego ustalonego pomiędzy Stronami) zainstalowanym w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego, terminy określone w ppkt. 9 a i b, przewidziane na usunięcie błędów w działaniu wskazanych elementów przedmiotu Umowy, ulegają zawieszeniu do czasu udostępnienia przez Zamawiającego bezpiecznego połączenia.

11. Dodatkowo w okresie wdrażania oraz w ramach serwisu gwarancyjnego wykonawca będzie świadczył usługi obejmujące:

- Konsultacje dotyczące funkcjonowania Systemu:

  - konsultacje telefoniczne HOT LINE w każdy dzień roboczy, dotyczące rozwiązywania bieżących  problemów użytkowników Systemu,

  - konsultacje w postaci wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres (e-mail), dotyczące rozwiązywania bieżących problemów użytkowników Systemu,

  - konsultacje za pomocą bezpiecznego połączenia sieciowego z Systemem (VPN lub innego ustalonego pomiędzy Stronami) zainstalowanym w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego.

Konsultacje oraz udzielenie porad w zakresie zainstalowania nowej wersji lub uaktualnień oprogramowania