ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH  WE  WŁOSZCZOWIE

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D  -  06 . 03 . 01

ŚCINKA  I  UZUPEŁNIENIE  POBOCZY

1.  W S T Ę P.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy ścinaniu ( uzupełnieniu ) poboczy w ciągu drogi ( dróg )  powiatowych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy          i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w przedmiarze.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze ścinką zawyżonych poboczy na odcinku od km 0+455 do km 1+155 drogi Nr 0266 T Rogalów – Karolinów – Mieczyn obustronnie na odcinku 455 mb

Do wykonania :

niwelacja poboczy równiarką po obu stronach drogi na łącznej powierzchni 455 m2,        średnia gr. 6 cm z odwozem ziemi na odległość do 1 km

- M A T E R I A Ł Y.

Przy ścince zawyżonych poboczy materiały  nie występują. Uzupełnienia zaniżonych poboczy mogą być wykonane gruntem uzyskanym ze ścinki poboczy względnie gruntem dowiezionym dającym się zagęścić.

- S P R Z Ę T.

Do wykonania ścinki poboczy winny być zastosowane maszyny zapewniające należyte i w miarę szybkie wykonanie robót, zaakceptowane przez Odbierającego jak :

-   ścinarki mechaniczne poboczy, równiarki

-   inny sprzęt akceptowany przez Odbierającego, umożliwiający należyte wykonanie

robót.

4.  T R A N S P O R T .

Transport urobku może odbywać się dowolnym sprawnym technicznie środkiem transportu, pod warunkiem, ze ilość środków  winna zapewniać ciągłość pracy maszyn dokonujących ścinki.

5.   W Y K O N A N I E   R O B Ó T.

5.1. Oznakowanie robót.

Wykonawca odpowiada za prawidłowe oznakowanie robót, oraz przestawianie     oznakowania w miarę postępu robót. Kwestię oznakowania i odpowiedzialności reguluje dokument „Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym”.

5.2. Ścinanie poboczy.

Ścinanie poboczy wykonane być musi przy użyciu sprzętu mechanicznego zapewniającego należyta jakość wykonywanych robót ( równość poboczy po ścince, wymagany spadek poprzeczny ). W sąsiedztwie słupków oznakowania, ustawionych poręczy, nad przepustami z wystającymi murkami czołowymi i.t.p, dopuszcza się wykonanie ścinki ręcznie.

Nadmiar gruntu ze ściętych poboczy należy jak najszybciej wywiezść poza obręb pasa drogowego w miejsce uprzednio ustalone przez Wykonawcę, względnie wskazane przez odbierającego. W czasie wykonywania ścinki poboczy Wykonawca ma obowiązek na bieżąco kontrolować :

- prawidłowość spadków poprzecznych pobocza

- równość poprzeczną i podłużną pobocza.

5.3. Uzupełnienie wgłębień ( zaniżeń ) pobocza.

Wgłębienia ( zaniżenia ) lokalne poboczy uzupełniać można gruntem uzyskanym ze ścinki ( z wyłączeniem darni ), bądź gruntem w tym gruboziarnistym piaskiem dającym  się zagęścić uzyskanym z dokopu. Przy uzupełnieniu poboczy obowiązuje Wykonawcę kontrola pomiaru spadków i równości podłużnej i poprzecznej.

5.4. Zagęszczenie poboczy.

Zarówno po wykonaniu ścinki poboczy, jak również uzupełnienia, powierzchnię poboczy należy zagęścić. Wymagany wskaźnik zagęszczenia zbadany wg normy BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1,0.

W przypadku gdy pobocze gruntowe nie daje się zagęścić należy dokonać skropienia gruntu wodą w ilości, która zapewni dogęszczenie pobocza. Zagęszczenie pobocza uznać można za wystarczające ( w ocenie wizualnej ) wówczas gdy sprzęt zagęszczający nie będzie pozostawiał śladów. Badanie wskaźnika zagęszczenia przeprowadzone być powinno z częstotliwością nie mniejszą jak 1 badanie na 1000 mb, pobocza gdzie wykonano ścinkę.

Spadki poprzeczne pobocza wynosić powinny 4 - 6 % w kierunku od krawędzi jezdni do rowu. Równość poprzeczna - nierówności nie powinny przekraczać 25 mm.

6.   K O N T R O L A    J A K O Ś C I.

Kontrola jakości obejmuje pomiary i ocenę wizualna obejmującą :

- pomiary spadków poprzecznych, równości poprzecznej i podłużnej, a także

pomiar laboratoryjny wskaźnika zagęszczenia

- ocena wizualna wykonanych robót.

7.   O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej ścinki lub uzupełnienia poboczy  przy  założonej  w przedmiarze średniej grubości

.

8.  O D B I Ó R   R O B Ó T.

Odbiór robót odbywa się w oparciu o pozytywne  wyniki pomiarów kontrolnych, sprawdzenie zgodności ilości wykonanych robót, oraz ocenę wizualną odbierającego. Roboty objęte specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu, pod warunkiem, że wykonane są zgodnie z wymaganiami SST.

9.  P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I.

Jednostką obmiarową, za którą Wykonawca nabywa prawo do zapłaty za 1 m2 wykonanej ścinki lub uzupełnienie pobocza, w zależności od grubości ścinki i głębokości uzupełnienia zaniżeń poboczy określonej w przedmiarze.

Ilość robót - zgodna z przedmiarem potwierdzona przez Odbierającego.

Cena wykonania robót obejmuje :

- ścięcie poboczy ( przy założonej grubości ścinki ) z nadaniem wymaganego spadku

poprzecznego.

- zagęszczenie powierzchni ściętego pobocza.

- odwiezienie urobku poza pas drogowy z rozplantowaniem

- badania zagęszczenia i pomiary kontrolne

- oznakowanie robót

Przy uzupełnieniu poboczy w cenie robót ująć należy:

- uzupełnienie poboczy przy założonej głębokości zaniżeń ( grunt uzyskany ze ścinki

poboczy, pogłębienia rowu, względnie grunt dowieziony ).

- zagęszczenie miejsc uzupełnionych

- sprawdzenie równości i zagęszczenia

- oznakowanie prowadzonych robót.

10.  P R Z E P I S Y    Z W I Ą Z A N E.

PN - 88/B - 04481  - Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

BN - 77/8931 - 12  - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN - 5 - 02205       - Roboty ziemne.