ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D - 01. 02. 04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW.

1.  W S T Ę P.

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                           i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ciągach dróg ( ulic ) powiatowych.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych             z rozbiórką elementów dróg i ulic , przepustów w ciągach dróg powiatowych.

Do wykonania na drodze powiatowej nr 0246T Kurzelów – Jeżowice w m. Kurzelów rozbiórka następujących elementów z odwozem materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km :

- nawierzchni asfaltowej – 36 m2,

- rozebranie chodnika z płyt betonowych – 152 m2,

- rozebranie krawężnika – 134 mb

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca zobowiązany jest do bezpiecznego prowadzenia robót, oznakowania, a także bezzwłocznego wywiezienia materiałów z rozbiórki poza pas drogowy.

2.  M A T E R I A Ł Y.

Przy wykonaniu prac rozbiórkowych nie przewiduje się wbudowania bezpośrednio materiałów.

3. S P R Z Ę T.

Do wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca ma prawo użyć dowolnego sprawnego sprzętu, który umożliwi bezpieczne wykonanie prac. Mogą być użyte następujące maszyny              i urządzenia ułatwiające i umożliwiające należyte wykonanie robót: ładowarki, koparki, żurawie samochodowe, zrywarki, frezarki, piły mechaniczne , młoty pneumatyczne.

4. T R A N S P O R T .

Do wywozu materiałów z rozbiórki mogą być użyte dowolne środki transportowe sprawne technicznie.

5. W Y K O N A N I E  R O B Ó T.

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń przepustów i innych elementów urządzeń drogowych, obejmuje usunięcie  z terenu budowy wszystkich elementów o których mowa               w pkcie 1.3. zgodnie z projektem budowlanym lub przedmiarem robót.

Roboty rozbiórkowe można wykonać ręcznie lub mechanicznie w zależności od miejscowych warunków. Ważne jest aby były one wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących prace, jak również użytkowników drogi w przypadku gdy roboty rozbiórkowe wykonywane są przy utrzymaniu ruchu na drodze. Wykonawca podczas wykonywania prac ma obowiązek segregacji materiałów uzyskanych z rozbiórki na :

- materiały możliwe do powtórnego wbudowania ( które winny być przekazane Zamawiającemu ),

- materiały, które nie nadają się do wbudowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie elementy i materiały uzyskane z rozbiórki winny być bezzwłocznie usunięte                   z korony drogi, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu, a także utrudniać wykonawstwo innych prac.

Przy rozbiórce przepustów zwracać należy szczególną uwagę na właściwe oznakowanie prowadzonych robót, właściwe zabezpieczenie wykopów, a przy ich zasypaniu przestrzegać właściwego zagęszczenia gruntu. Zamulenie -wykonać ręcznie przy użyciu chudego betonu          z ręcznym zagęszczeniem.

6. K O N T R O L A    J A K O Ś C I    R O B Ó T.

Kontrola jakości wykonanych robót polegać będzie głównie na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, oraz ocenie przydatności elementów z rozbiórki do powtórnego wbudowania, usuwania materiałów i elementów z rozbiórki a także należytego zagęszczenia gruntu w wykopach po rozbiórce.

7. O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiarową robót polegających na rozbiórce elementów drogowych, ogrodzeń,  przepustów  i.t.p. jest jednostka wskazana w przedmiarze robót do wykonania. Dla poszczególnych prac rozbiórkowych będzie to jednostka jak niżej :

- dla rozbiórki konstrukcji nawierzchni  i chodnika  		- m2,

- dla krawężników , obrzeży, oporników, ścieków

prefabrykowanych, ogrodzeń barier, poręczy                       - mb,

- dla znaków drogowych, słupków                                          - szt,

- dla przepustów i ich elementów

a) przepusty rurowe i z elementów prefabrykowanych     - 1 mb,

b) przepusty kamienne, ceglane, oraz ścianki czołowe	 - 1 m3,

- mury oporowe, schody                                                           - 1 m3,

- wypełnienie rur chudym betonem                                          - 1 m3

8. O D B I Ó R   R O B Ó T.

Obejmuje sprawdzenie zgodności faktycznie wykonanych robót w stosunku do założeń przyjętych w przedmiarze robót, a także potwierdzenie ich należytego wykonania.

9. P O D S T A W A    P Ł A T N O Ś C I.

Cena  jednostkowa  wykonania robót związanych z rozbiórką obejmuje:

- rozbiórkę konstrukcji nawierzchni

- wyznaczenie powierzchni przewidzianej do rozbiórki,

- wycięcie, rozkucie, zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiału z ewentualnym jego wykorzystaniem do ponownego

wbudowania,

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża, uporządkowanie i zabezpieczenie terenu.

- rozbiórka krawężników, oporników, obrzeży

- odkopanie, wyjęcie i segregacja elementów,

- rozbiórka podsypki i ewentualnych ław betonowych,

- załadunek  i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża, zabezpieczenie i uporządkowanie teren	.

- rozbiórka elementów scieków

- osłonięcie ścieku,

- wyjęcie elementów i przesortowanie,

- uzupełnienie i wyrównanie podłoża,

- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,

- uporządkowanie i zabezpieczenie terenu.

- rozbiórka chodników

- ręczne wyjęcie płyt z chodnika, lub rozkucie i rozbiórka konstrukcji nawierzchni

chodnika wykonanego z innych materiałów,

- przesortowanie materiałów z rozbiórki,

- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,

- uporządkowanie  i zabezpieczenie terenu.

- rozbiórka ogrodzeń

- demontaż elementów ogrodzenia,

- odkopanie i oczyszczenie słupków,

- zasypanie dołów po słupkach,

- przesortowanie materiałów z rozbiórki,

- załadunek i wywiezienie materiałów

- rozbiórka barier i poręczy

- demontaż elementów barier i poręczy,

- odkopanie i wydobycie słupków,

- zasypanie dołów z zagęszczeniem gruntu,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki.

- rozbiórka znaków i słupków

- demontaż tablic znaków, odkopanie i wydobycie słupków,

- zasypanie dołów po słupkach,

- załadunek i wywiezienie elementów oznakowania.

- rozbiórka przepustów

- odkopanie elementów przepustu ( murków czołowych, części przelotowej, ław, umocnień ),

- rozbiórka elementów przepustu,

- sortowanie uzyskanych materiałów,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem ( z ewentualnym dowozem gruntu ),

- zabezpieczenie czasowe wykopu i uporządkowanie terenu.

- murów oporowych, schodów

- odkopanie elementów przeznaczonych do rozbiórki,

- rozbiórka ręczna, lub mechaniczna,

- posegregowanie materiałów,

- załadunek i odwiezienie materiałów,

- wyrównanie, zasypanie miejsca po rozbiórce z ewentualnym wynagrodzeniem                    i zabezpieczeniem terenu.

10.  P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E.

Nie występują przy wykonaniu robót rozbiórkowych.