GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.04.01

ROWY

(W przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)

Warszawa 1998

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych

Zgodnie z decyzj¹ Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê sporz¹dzenia szczegó³owej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Bran¿owy Zak³ad Doœwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul. Miñska 65, tel. (0-22) 331-79-45, 871-87-90, fax (0-22) 331-79-46

www.drogowa.strefa.pl

Konsultacje:

Wydzia³ Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treœæ ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzieñ 30 kwietnia 1998 r.

Przy sporz¹dzaniu szczegó³owej specyfikacji technicznej nale¿y ewentualnie uaktualniæ przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów .

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z oczyszczaniem, pog³êbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Rów - otwarty wykop o g³êbokoœci co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodê.

1.4.2. Rów przydro¿ny - rów zbieraj¹cy wodê z korony drogi.

1.4.3. Rów odp³ywowy - rów odprowadzaj¹cy wodê poza pas drogowy.

1.4.4. Rów stokowy - rów zbieraj¹cy wodê sp³ywaj¹c¹ ze stoku.

1.4.5. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

Materia³y nie wystêpuj¹.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

koparek podsiêbiernych,

spycharek lemieszowych,

równiarek samojezdnych lub przyczepnych,

urz¹dzeñ kontrolno-pomiarowych,

zagêszczarek p³ytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Przy wykonywaniu robót okreœlonych w niniejszej OST, mo¿na korzystaæ z dowolnych œrodków transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namu³u naniesionego przez wodê, œciêciu trawy i krzaków w obrêbie rowu.

5.3. Pog³êbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nale¿y uzyskaæ podane poni¿ej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydro¿nego w kszta³cie:

trapezowym - szerokoœæ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, g³êbokoœæ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako ró¿nica poziomów dna i ni¿szej krawêdzi górnej rowu;

trójk¹tnym - dno wyokr¹glone ³ukiem ko³owym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnêtrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnêtrznej od 1:3 do 1:10, g³êbokoœæ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako ró¿nica poziomów dna i ni¿szej krawêdzi górnej rowu;

op³ywowym - dno wyokr¹glone ³ukiem ko³owym o promieniu 2,0 m, krawêdzie górne wyokr¹glone ³ukami ko³owymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnêtrznej 1:3, a skarpy zewnêtrznej od 1:3 do 1:10, g³êbokoœæ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako ró¿nica poziomów dna i ni¿szej krawêdzi górnej rowu;

dla rowu stokowego - kszta³t trapezowy, szerokoœæ dna co najmniej   0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, g³êbokoœæ co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien byæ oddalony co najmniej o 3,0 m od krawêdzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozosta³ych przypadkach.

dla rowu odp³ywowego - kszta³t trapezowy, szerokoœæ dna co najmniej  0,40 m, g³êbokoœæ minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na za³amaniach trasy ³uki ko³owe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek pod³u¿ny rowu powinien wynosiæ 0,2%;                  w wyj¹tkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczaj¹cych 200 m - 0,1%.

Najwiêkszy spadek pod³u¿ny rowu nie powinien przekraczaæ:

przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

przy umocnionych skarpach i dnie

- mat¹ trawiast¹ - 2,0%,

- darnin¹ - 3,0%,

- faszyn¹ - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykoñczeniowe

Namu³ i nadmiar gruntu pochodz¹cego z remontowanych rowów i skarp nale¿y wywieŸæ poza obrêb pasa drogowego i rozplantowaæ w miejscu zaakceptowanym przez In¿yniera.

Sposób zniszczenia pozosta³oœci po usuniêtej roœlinnoœci powinien byæ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami In¿yniera.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.

Tablica 1.

| Lp. | Wyszczególnienie | Minimalna czêstotliwoœæ pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spadek pod³u¿ny rowu | 1 km na ka¿de 5 km drogi |
| 2 | Szerokoœæ i g³êbokoœæ rowu | 1 raz na 100 m |
| 3 | Powierzchnia skarp | 1 raz na 100 m |

6.2.1. Spadki pod³u¿ne rowu

Spadki pod³u¿ne rowu powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancj¹ ( 0,5% spadku.

6.2.2. Szerokoœæ i g³êbokoœæ rowu

Szerokoœæ i g³êbokoœæ rowu powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchniê skarp nale¿y sprawdzaæ szablonem. Przeœwit miêdzy skarp¹ a szablonem nie powinien przekraczaæ 3cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robót,

oczyszczenie rowu,

pog³êbianie i profilowanie rowu,

œciêcie trawy i krzaków,

odwiezienie urobku,

roboty wykoñczeniowe,

przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

10.2. Inne materia³y

2. Stanis³aw Datka, Stanis³aw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne