Kielce, dnia 18.03.2010r.

KOMUNIKAT

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach przypomina, że obowiązek corocznego dokonywania kontroli okresowych instalacji gazowych wynikający z art. 62 ust. l pkt.l lit. c ustawy - Prawo budowlane, dotyczy zarówno instalacji zasilanej z sieci gazowej jak i również z butli gazowych lub zespołu butli.

Przywołany na wstępie przepis art. 62 ust. l pkt. l lit. c ustawy - Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dokonania raz w roku kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Wyżej wymienione kontrole okresowe instalacji gazowych mogą być przeprowadzane, zgodnie z art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dziennik Ustaw z 1999r. Nr 74, póz. 836 ze zm.) stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych i powinny one być dokonywane w porze wiosennej.

W trakcie kontroli okresowej, osoba do tego uprawniona winna sprawdzić szczelność instalacji gazowej oraz stan techniczny urządzeń redukcyjnych przy butlach gazowych, przewodów z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenia gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno -spalinowymi.