Włoszczowa, dnia 29.04.2010r.

Znak sprawy: In 3421/5/10

Wszyscy  Wykonawcy

Zmiana Treści  SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Powiat Włoszczowski dokonuje zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” przy ZSP Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie  wraz z przebudową   pomieszczeń  szkoły na potrzeby zaplecza socjalno-szatniowego”.

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Dokumentacja projektowa, Rozdział 5 „Opis projektowanego zagospodarowania działki”, Podrozdział 5.3. „Boisko piłkarskie”, ppkt 5.3.2  „Wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej” otrzymuje brzmienie:

    - Wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej

-  wysokość nawierzchni min 60mm

-  gęstość – min 97 000 włókien/m2

-  rodzaj włókna - polietylenowe

-  ciężar całkowity – min. 2400gr/m2

-  ciężar DTEX – min 11 500

-  linie wklejone w nawierzchnię, białe

-  badania na zgodność z normą PN-EN 15330, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe

-  nawierzchnia musi posiadać certyfikat FIFA 1Star lub FIFA 2Star wydany dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność z wymogami FIFA

-  karta techniczna potwierdzona przez producenta nawierzchni

-  atest PZH dla oferowanej nawierzchni

-  autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Z up.  STAROSTY

mgr  ZBIGNIEW KRZYSIEK                                                                                                                                     WICESTAROSTA