# Informacja Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg oraz  o przygotowaniu do akcji „ZIMA” 2005/2006.

W bieżącym roku zostały zrealizowane następujące inwestycje z uwzględnieniem podziału na poszczególne gminy :

- Gmina Włoszczowa

Łączna długość dróg – 99 977 mb, w tym: o nawierzchni twardej – 84 554 mb, o nawierzchni tłuczniowej – 5 968 mb, o nawierzchni gruntowej – 9 455 mb

  - remont cząstkowy emulsją i grysami w ilości 125 ton, co stanowi 20,43% ogólnej ilości wbudowanych materiałów na wartość 49 600 zł.

  - modernizacja chodnika dla pieszych przy ulicy Koniecpolskiej na powierzchni 515m2

  - modernizacja chodnika dla pieszych przy ulicy Wiśniowej na powierzchni 344m2

  - obustronna modernizacja chodników przy ulicy 1-go Maja na łącznej powierzchni 1260m2

Łączna wartość wykonania chodników 194 875,18 zł

  - modernizacja drogi powiatowej 0236T Kurzelów – Łachów w miejscowości

Jeżowice na długości 700mb – wartość 93 184,21 zł

  - modernizacja ulicy Ogrodowej obejmująca wykonanie robót ziemnych w ilości 1515m3  oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej – wartość 43 371 zł

Materiał kamienny w ilości 712,42 ton na wartość 15831,36 zł został zakupiony przez

ZDP Włoszczowa.

  - wykonanie remontu (warstwy ścieralnej) drogi powiatowej 0226T Dąbie-Kossów w miejscowości Dąbie na powierzchni 665m2 – wartość 17 141 zł

  - wykonanie remontu (warstwy ścieralnej) drogi powiatowej 0244T Wymysłów-Czarnca – Kąty w miejscowości Czarnca na powierzchni 914,35m2 – wartość

21 752,38 zł

  - remont ulicy Sobieskiego (tzw. łącznik) na powierzchni 240m2 – wartość

18 212,16 zł

- Gmina Krasocin

Łączna długość dróg – 108 111 mb, w tym: o nawierzchni twardej – 95 823 mb, o nawierzchni tłuczniowej – 5 688 mb, o nawierzchni gruntowej – 6 600 mb

  - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg emulsją i grysami w ilości 17ton, co stanowi 28,92% ogólnej ilości wbudowanych materiałów na wartość 70 233 zł

  - modernizacja drogi powiatowej 0264T Niwiska – Skorków w miejscowości Występy na długości 950mb – wartość 173 794,44 zł

  - włączenie rowu przydrożnego drogi powiatowej 0264T do istniejącego rowu w miejscowości Skorków – wartość 14 951,10 zł – finansowane z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Gmina Kluczewsko

Łączna długość dróg – 39 580 mb, w tym: o nawierzchni twardej – 34 376 mb, o nawierzchni tłuczniowej – 5 204 mb.

-   wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg emulsją i grysami w ilości 128 ton,

co stanowi 20,91% ogólnej ilości wbudowanych materiałów na wartość 50 791 zł

- Gmina Secemin

Łączna długość dróg – 47 501 mb, w tym: o nawierzchni twardej – 41 149 mb, o nawierzchni tłuczniowej – 3 005 mb, o nawierzchni gruntowej – 3 347 mb

-   wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg emulsją i grysami w ilości 67 ton,

co stanowi 10,95% ogólnej ilości wbudowanych materiałów na wartość 26 586 zł

- Gmina Radków

Łączna długość dróg – 38 415 mb, w tym: o nawierzchni twardej – 35 640 mb, o nawierzchni gruntowej – 2 775 mb

-   wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg emulsją i grysami w ilości 47 ton,

co stanowi 7,68% ogólnej ilości wbudowanych materiałów na wartość 18 650 zł

- Gmina Moskorzew

Łączna długość dróg – 28 365 mb, w tym: o nawierzchni twardej – 25 695 mb, o nawierzchni tłuczniowej – 135 mb, o nawierzchni gruntowej – 2 535 mb

-   wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg emulsją i grysami w ilości 68 ton,

co stanowi 11,11% ogólnej ilości wbudowanych materiałów na wartość 26 982 zł

-   wykonanie modernizacji drogi powiatowej 0236T Damiany-Mękarzów-Dąbrówka

odcinek Dąbrówka las długości 910mb – wartość 164 085,12 zł

Łączna wartość wykonanych remontów cząstkowych na wszystkich gminach zamknęła się kwotą – 242 842,40 zł

Ponadto ZDP wykonał we własnym zakresie również prace remontowe:

  - remont drogi tłuczniowej Bebelno – Krzepin

  - remont odcinka tłuczniowego ul. Sobieskiego we Włoszczowie

  - utwardzenie tłuczniem drogi powiatowej Rogienice – Rzeszówek

oraz wykonał we własnym zakresie przy pomocy remontera remonty cząstkowe na drogach powiatowych takich jak: Hebdzie – Moskorzew, Psary – Krzepice, Psary – Kuczków – Wolica, Belina – Ostrów, Rząbiec – Wymysłów,  Mękarzów, Chotów – Oleszno  – w ilości ok. 70 ton. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że koszt wbudowania 1 tony materiałów przy pomocy własnego remontera wyniósł  ( 235 zł, w tym: paliwo – 30,76 zł, materiały (emulsja, grys) – 176,17 zł, koszty osobowe – 28,19 zł, natomiast średnia cena usług świadczonych w tym zakresie przez firmy wyniosła w br. 396,80 zł/tonę.

Przyjmując średnie zużycie materiałów 50kg/m2 koszt naprawy 1m2 nawierzchni drogi wykonywany we własnym zakresie przy pomocy remontera wyniósł średnio 11,75 zł.

ZDP wykonał również prace utrzymaniowe na drogach powiatowych:

- mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg – wartość 7 510,80 zł

- oznakowanie poziome ulic i dróg powiatowych – wartość 5 646,37 zł

Ponadto ZDP przygotował i przeprowadził procedury przetargowe na zakupy inwestycyjne:

- zakup remontera drogowego – 203 496,00 zł

- zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym – 79 800,00 zł

- zakup przyczepy ciągnikowej – 23 700,00 zł

- zakup zbiornika do magazynowania emulsji – 84 180,00 zł

- zakup pompy szlamowej do przepompowywania emulsji asfaltowej – 5 612,00 zł

- zakup nowego samochodu osobowego Fiat Seicento – 22 900 zł

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa czy opady śniegu.

Drogi powiatowe w sezonie zimowym są utrzymywane w V i VI standardzie. Ogólna długość dróg powiatowych przewidzianych do odśnieżania wynosi 372 303 mb, w tym ulice powiatowe na terenie miasta Włoszczowa 10 354 mb.  Do odśnieżania i usuwania śliskości zimowej w sezonie 2005/2006 zgodnie z rozstrzygniętym  przetargiem zabezpieczony jest  następujący sprzęt:

- pługopiaskarki – 3 szt.

- piaskarka z nośnikiem i osprzętem do odśnieżania – 1 szt.

- pług ciężki dwustronny – 3 szt.

-     ładowarka „FADROMA” – 3 szt.

- równiarka z pługiem – 2 szt.

W celu ograniczenia nawiewania śniegu na korpus drogi będą ustawiane zasłony przeciwśnieżne z tworzyw sztucznych i płotki drewniane w miejscach nieosłoniętych, najbardziej narażonych na powstawanie zasp, na łącznej długości ok. 3000 mb. (ZDP zabezpieczył odpowiednią ilość siatki i płotków). Prace przy ustawianiu zasłon będą rozpoczęte po 20 października.

Na odcinkach dróg najbardziej narażonych na powstawanie gołoledzi (wiadukty, mosty) ustawione są znaki ostrzegawcze.

Administracja drogowa kierująca pracami zimowego utrzymania dróg powiatowych wyposażona będzie w:

- środki łączności przewodowej i bezprzewodowej,

- mapy odśnieżania i usuwania śliskości zimowej,

- zestawienie sprzętu i materiałów,

- wykazy osób kierujących pracami wraz z numerami telefonów,

- wykazy telefonów jednostki nadrzędnej oraz innych instytucji współpracujących,

- wykazy wykonawców robót wraz z ich numerami telefonów,

- harmonogram dyżurów,

- listę z nazwiskami i adresami oraz numerami telefonów osób pełniących dyżury.

Do zimowego utrzymania dróg przygotowana będzie niezbędna ilość materiałów i sprzętu, w chwili obecnej na placu składowym Zarządu Dróg Powiatowych zmagazynowane jest 425 ton mieszanki soli i piasku, jednak w sytuacjach kryzysowych, w przypadku bardzo intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych Zarząd Dróg przewiduje współpracę z firmami dysponującymi sprzętem ciężkim w celu reakcji na zaistniałe na drogach ekstremalne warunki.

Przeprowadzono również przetarg na udostępnienie placu składowego na terenie gminy Radków do zmagazynowania tam piasku i soli w celu ograniczenia pustych przelotów piaskarek. Materiały te będą uzupełniane w miarę potrzeb.