Znak  sprawy:  In 3421 / 1/11

S P E C Y F I K A C J A

Istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na roboty budowlane o wartości szacunkowej  mniejszej niż kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759)

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258T

odcinek Krasocin – Wola Świdzińska

Zamawiający:

POWIAT  WŁOSZCZOWSKI

ul. Wiśniowa 10

29-100  Włoszczowa

Zatwierdzam:

Starosta Włoszczowski

##### Włoszczowa,  dnia 10  stycznia  2011r.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Na niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia , zwaną w dalszej treści „specyfikacją” składa się:

Rozdział  I  Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II Formularz oferty przetargowej  wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:

- Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

- Wykaz robót

- Wykaz sprzętu, maszyn, urządzeń

- Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia

- Wzór umowy

- Przedmiar robót

- Ślepy kosztorys

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

- Dokumentacja projektowa

2. Postępowanie o zamówienie  jest prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych , zwanej dalej  „ustawą.” ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

3.  Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

# ROZDZIAŁ I

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa i adres Zamawiającego :

Powiat Włoszczowski ,  ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa tel. (041) 39 44 950,    fax. (041) 39 44 965

(e-mail): inwestycje@powiat-wloszczowa.pl

adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ :

www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl

1.1  Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258T odcinek Krasocin – Wola Świdzińska.

1.2  Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem                            In 3421/1/11. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

2. Tryb udzielenia zamówienia:    Przetarg nieograniczony.

2.1 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego :

art. 39, 40,41  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

2.2.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Art.36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 30 grudnia  2009r. Nr 226, poz. 1817).

2.3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

-  Biuletyn Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl

-  Strona internetowa  Starostwa Powiatowego we Włoszczowie:

www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl

- Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie

3.   Przedmiot zamówienia

3.1  Rodzaj zamówienia - Roboty budowlane /o wartości szacunkowej  poniżej progów unijnych/

3.2  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa drogi powiatowej Nr 0258Todcinek Krasocin – Wola Świdzińska  o długości 4,5 km.

Niniejsze postępowanie dotyczy zadania realizowanego przy współfinansowaniu  ze środków  budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Zakres przebudowy  obejmuje:

a) poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 6,0m.

b) wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez:

-   wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego  gr. min. 3 cm,

-   położenie siatki geokompozytowej,

-   wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

-   wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm

c) budowę chodnika jednostronnego szer. 2,0 m z kostki betonowej   w obszarze zabudowy,

d) budowę 2 sztuk  peronów przystankowych  z kostki betonowej,

e) renowację   rowów przydrożnych,

f) regulację poboczy (obustronne utwardzenie poboczy materiałem),

g) wykonanie zjazdów na drogi polne o nawierzchni z tłucznia,

h) wykonanie wjazdów z kostki betonowej na posesje przyległe do drogi,

i) wykonanie zjazdów asfaltowych,

i) przebudowę 4 szt. skrzyżowań z drogami publicznymi (korekta łuków),

j) montaż barier ochronnych na obiekcie inżynierskim (przepuście drogowym),

k) wymianę barier ochronnych sztywnych na obiekcie inżynierskim (moście),

l) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

m) wykonanie oznakowania  pionowego odblaskowego I generacji,

n) usunięcie (wycinkę) drzew  rosnących w  skrajni drogowej.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia  określa dokumentacja projektowa,  przedmiar  robót oraz SST.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, a następnie uzgodnić i zatwierdzić  projekt czasowej organizacji ruchu w oparciu o kolejność robót i technologię określoną w dokumentacji projektowej.

3.3 Wspólny  Słownik Zamówień   /CPV/

45 23 31 40-2  Roboty   drogowe

45 23 32 20-7  Roboty   w zakresie nawierzchni dróg

45 23 32 22-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

# 45 11 00 00-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

# 4. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.  Wymagania  dla  materiałów:

Materiały muszą spełniać wymagania określone w SST i aktualnie obowiązujących normach.

- Podwykonawstwo :

Jeżeli Wykonawca  zamierza  powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

- Termin  wykonania  zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2011r.

# 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tych  warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Spełnienie warunków udziału  dotyczy:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.	Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty co najmniej 2 zadań w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca:

-  dysponuje potencjałem technicznym odpowiednim do realizacji zamówienia przedkładając wykaz sprzętu i maszyn budowlanych z podaniem rodzaju, typu, w rozbiciu na własne i przewidziane do wynajęcia.

Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do laboratorium  wyposażonego w sprzęt do badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, nr 63, poz. 394).

4.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

-  dysponowanie środkami  finansowymi (własnymi lub zdolnością kredytową)  w wysokości nie mniejszej niż 50% ceny brutto podanej w ofercie,

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ), według formuły   „spełnia / nie spełnia”.

UWAGA:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmiot przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 10 pkt 2 niniejszej SIWZ.

# Oferta powinna zawierać :

# Prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA”

# Kosztorys ofertowy  z cenami jednostkowymi  dla  elementów robót  wyszczególnionych w przedmiarach

# Parafowany wzór umowy

# Dokumenty i oświadczenia  niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w przetargu wymienione w pkt. 10 poniżej.

10.  Wymagane  dokumenty  i  oświadczenia  do oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu .

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący zał. Nr 1 do SIWZ należy dołączyć następujące oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1.1. Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na zał. Nr 2 do SIWZ.

1.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania  warunku wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - na zał. Nr 5 do SIWZ.

1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych. Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym wykonanie robót zgodnie ze SST. Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do laboratorium  wyposażonego w sprzęt do badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych  - na zał. Nr 6 do SIWZ.

1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia - na zał.  Nr 7 do SIWZ.

1.5. Informację  banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy nie jest mniejsza od kwoty  wynoszącej 50% ceny brutto podanej w ofercie. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

# 1.6. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych, na okres co najmniej do końca wymaganego terminu zakończenia robót objętych zamówieniem, a jeśli ubezpieczenie traci ważność przed końcem tego okresu, wykonawca załączy zobowiązanie do odnowienia aktualnie posiadanej polisy przynajmniej na czas obejmujący wykonanie zadania.

# 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na zał.  Nr 3 do SIWZ.

2.2.  	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na zał.  Nr 4 do SIWZ.

# 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

# 2.4. Aktualne zaświadczenie  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

# 3. Inne dokumenty

# 3.1. Kosztorys ofertowy

# 3.2. Parafowany wzór umowy  - zał. Nr 8 do SIWZ

# 11.  Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z  § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

12.   Wykonawcy składający ofertę wspólną (konsorcjum)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1.1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

1.2. Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

1.3. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Umowa konsorcjum musi zobowiązywać wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum  do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i zawierać, co najmniej :

1) oznaczenie stron umowy przez podanie  pełnych nazw i adresów firm , form organizacyjno prawnych, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności, w których konsorcjanci są wpisani.

2) wskazanie celu gospodarczego do realizacji którego utworzono konsorcjum. Cel ten powinien pokrywać się z zakresem przedmiotu przetargu.

3) oznaczenie czasu trwania umowy z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi.

4) określenie sposobu reprezentacji konsorcjum. Przy tym zapisie należy uwzględnić fakt, iż zamawiający nie wyraża zgody  na reprezentowanie konsorcjum przez osobę trzecią nie będącą członkiem konsorcjum ( np. firmę doradczą lub kancelarię prawniczą)

5) Wyznaczenie jednego z podmiotów jako „Lidera konsorcjum”. Będzie  on upoważniony do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu każdego z osobna i wszystkich podmiotów tworzących konsorcjum.  Będzie odpowiedzialny   za wykonanie Umowy  i realizację zobowiązań   wobec zamawiającego okresie gwarancji i rękojmi .  Upoważnienie  będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli  pozostałych podmiotów.

2. Składając ofertę wspólnie (art. 23  ustawy Pzp) przez dwóch lub więcej Wykonawców  następujące dokumenty i oświadczenia:

1)   Oferta,

2)   Wykaz wykonanych robót budowlanych,

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

3) oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, oraz  braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp,

4) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określony w rozdziale 10 pkt 2 ppkt 2.2;

5)   zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale 10 pkt 2 ppkt 2.3;

6) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego określone w rozdziale 10 pkt 2 ppkt 2.4;

7)  dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

składa każdy z członków konsorcjum imieniu własnym

13.  Jeden wykonawca, jedna oferta

1) Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę, samodzielnie lub jako członek konsorcjum, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

2) Wykonawca zdobędzie własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy oraz  poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14. Sposób prowadzenia korespondencji z Zamawiającym w sprawie niniejszego  zamówienia:

# pisemnie na adres :  Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

# ul. Wiśniowa 10,  29-100 Włoszczowa

# lub  faksem nr           (041) 39 44 965

# W przypadku korespondencji przesłanej faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić pisemnie fakt jej otrzymania.

# Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia.

Osobami  uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

P. Krystyna Ciulemba    i  P. Michał Nowak   - pracownicy Wydziału Inwestycji SP we Włoszczowie.

Kontakt z w/w pracownikami  Starostwa Powiatowego odbywać się będzie w dni powszednie w  godzinach pracy od 8.00 - 15.00, tel.: (041) 39 42 231  w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe  Włoszczowa,  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa,  pok. 213 .

W przypadku konieczności osobistego kontaktu oferenta z tymi pracownikami wymaga się uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

15.  Zmiana treści SIWZ

Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie przekazana  Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będącej konsekwencją zmiany treści SIWZ Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

16. Wyjaśnienia treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli  wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie. Zamawiający prześle treść wyjaśnień - bez  wskazania źródła  zapytania - wszystkim wykonawcom, którym doręczono  specyfikację  istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych  odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze  oświadczenie Zamawiającego.

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać oferentów na konferencję przedofertową.

17. Przedłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający może przedłużyć  termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom  uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmiany treści  SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich   Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz  zamieści tę informację  na stronie internetowej.

18.  Inne informacje dotyczące  postępowania i oferty przetargowej:

1)  Nie dopuszcza się  składanie ofert częściowych.

2)  Nie dopuszcza się  składania ofert   wariantowych.

3)  Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

4)  Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

5)  Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

- Cena oferty zostanie zamieszczona przez Wykonawcę na „Formularzu ofertowym”, którego wzór dołączono do SIWZ.

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.

- VAT należy  doliczyć odpowiednim wskaźnikiem procentowym  zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

- Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Przed sporządzeniem kosztorysu Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z :

- dokumentacją projektową,

- przedmiarem robót  i specyfikacją techniczną (SST),

- terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności  w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie o tym fakcie  poinformować  Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

- Wykonawca określi ceny jednostkowe dla  wszystkich  pozycji  przedmiarów  robót. Pozycje, dla których nie zostaną  wystawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe, uważać się będzie jako ujęte w cenach innych  pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostaną dodatkowo zapłacone po ich wykonaniu.

- Ceny jednostkowe  /netto/ należy skalkulować w oparciu o dostępne w branży źródła wyceny i specyfikę robót właściwą dla określonej w  przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych.

- Wartości poszczególnych pozycji kosztorysowych należy obliczyć  jako iloczyn  ilości  jednostek przedmiarowych  i  zaproponowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.  Wartość całkowita  netto jest równa  sumie wartości wszystkich pozycji  kosztorysu.

10)Przez  “cenę jednostkową “ należy rozumieć całkowitą cenę danej  pozycji  kosztorysowej  uwzględniającą wszystkie składniki  tj:

  - koszty bezpośrednie R; M; S

  - koszty pośrednie,

  - zysk kalkulacyjny ,

  - koszty zakupu

  - koszty jednorazowe

11)Cena całkowita oferty musi zawierać  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające ze  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,   oraz przedmiaru robót, a także koszty, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności:

- koszty obsługi  geodezyjnej  i inwentaryzacji powykonawczej

- koszty opracowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu

- koszty ustawienia i utrzymania  tymczasowego oznakowania w okresie wykonywania robót (w tym tablicy informującej  o współfinansowaniu inwestycji ze środków budżetu państwa)

- koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych , oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.

Tam, gdzie w  którymkolwiek dokumencie składającym się na niniejszą SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w  SIWZ

Zastrzeżenie - Zakaz ingerencji w treść przedmiarów robót.

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego dokonywania zmian w przekazanym przedmiarze robót (dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, zmiany opisów). Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp.  Zasady udzielania wyjaśnień do treści SIWZ zostały określone w  niniejszej Instrukcji.

20. Związanie ofertą

1) Wykonawca  będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

2) Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie bądź na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może   jednokrotnie zwrócić się do Wykonawców, na co najmniej 3  dni przed upływem terminu związania ofertą, o wyrażenie zgody na przedłużenie  terminu związania ofertą o czas nie dłuższy niż 60 dni.

21.  Wymagania dotyczące Wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu składania ofert. Konto Zamawiającego nr 25 8525 0002 0000 0011 5720 0019. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu oryginał dokumentu zapakowany w oddzielnej kopercie należy włożyć do opakowania z ofertą, zaś kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty. Opakowanie z wadium ma być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem Wadium do postępowania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258T odcinek Krasocin – Wola Świdzińska”. 5. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe i na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 6. Zwrot, żądanie ponownego wniesienia lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 7. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

22. Opis  sposobu przygotowania ofert przetargowych.

- Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Formularz oferty  oraz załączniki      należy  wypełnić  bez dokonywania  zmian.  W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać  "nie dotyczy".

- Dokumenty dotyczące oferty należy napisać na  maszynie do  pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

- Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda od Wykonawcy okazania  oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo należy złożyć  w oryginale.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Oferty muszą być podpisane przez uprawnionych do reprezentacji  przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

- Oferta wraz z załącznikami będzie sporządzona w języku polskim, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy .

- Waluta oferty – PLN.

- Poprawki  w ofercie  można wprowadzić  poprzez skreślenie błędnych zapisów  i wprowadzenie  właściwych, lub omówić  w uwadze z  podpisem uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy .

- Ofertę  należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie , i zapieczętować  w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości  wcześniejszego otwarcia, lub ujawnienia   treści  oferty przez osoby nieupoważnione.

- Opakowanie musi zostać opatrzone pieczęcią firmy Wykonawcy wraz z adresem oraz posiadać napis:

### OFERTA   PRZETARGOWA

„Na przebudowę drogi powiatowej Nr 0258T

odcinek Krasocin – Wola Świdzińska”

###### Nie otwierać przed dniem  03.02. 2011 r., przed godz. 12.15

23.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć w  sekretariacie   Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ,

ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

(pokój 325)

lub przesłać na  powyższy adres.

Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2011r. o godz. 1200.

2) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej podanym terminie  zostaną zwrócone  Wykonawcom bez otwierania.

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu  zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.

Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 22, a  koperta  z zawiadomieniem będzie dodatkowo oznaczona określeniami : „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

4) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

24. Otwarcie ofert.

1)  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami  w  dniu 03.02.2011r. o godz. 1215   w obecności  Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego na sesję otwarcia ofert (pokój nr 319).

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) W pierwszej kolejności zostaną otwarte i odczytane   koperty oznaczone  „WYCOFANIE”. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

4) Podczas otwierania kopert z ofertami  zamawiający ogłosi:

- Datę i godzinę złożenia ofert podstawowych i zmian

- Nazwy i adresy wykonawców

- Ceny ofertowe brutto

- Termin wykonania zamówienia

- Okres gwarancji

- Warunki płatności

5) Powyższe informacje Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert , na ich pisemny wniosek.

25. Ocena ofert.

1) Zamawiający wezwie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw wyłącznie w przypadku gdy ich nie złożono lub zawierają one błędy lub wady. Wskazane dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2) W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez  Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści  złożonych przez nich ofert. W przypadku ofert zawierających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się  do Wykonawcy  o  przedłożenie kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych dla wybranych pozycji kosztorysu ofertowego.

Jeżeli Wykonawca nie złoży  wyjaśnienia w określonym przez Zamawiającego terminie  lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę, oferta zostanie odrzucona.

3) Zamawiający poprawi w  tekście  oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi  wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Milczenie Wykonawcy będzie traktowane przez Zamawiającego jako wyrażenie zgody na dokonanie poprawek.

26. Kryteria wyboru oferty i zasady oceny ofert.

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Znaczenie kryterium:  cena  100%

# Oferty będą oceniane poprzez porównanie cen brutto .

# 2) Oferta o najniższej cenie całkowitej  otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów wyliczona zgodnie ze wzorem:

# Pc = Cn/Cb x 100 x 100% ,     gdzie:

# Cn – cena oferty najniższej, Cb – cena oferty rozpatrywanej (badanej), 100 – przelicznik procentowy, 100% waga kryterium

# Tak wyliczone punkty zostaną pomnożone przez ilość osób w komisji przetargowej.

3) Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu zawierająca najniższą cenę całkowitą.

4) W przypadku dwóch lub więcej ofert spełniających warunki i zawierających taką samą cenę całkowitą , Zamawiający wezwie  Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wykonawcy nie mogą zaoferować  cen  wyższych, niż zaproponowali w złożonych ofertach. Nie mogą też określić ceny dodatkowej poprzez zaproponowanie upustu kwotowego lub procentowego.  W dodatkowych ofertach cenowych wymagane jest sporządzenie  kosztorysu według zasad opisanych w punkcie 19 niniejszej instrukcji.

27.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,  a także punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

2. Powyższe informacje Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i na tablicy  ogłoszeń w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

4. W przypadku złożenia tylko jednej oferty Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

5. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi po wyborze     najkorzystniejszej oferty.

6. W związku z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie:

a) wynagrodzenia, w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,

b)  zmiany specjalistów przedstawionych w umowie (kierownika budowy,  kierowników robót,  inspektora nadzoru) na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.

c) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

d) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, zaniechanych  lub zamiennych,

e) zmian ilościowych poszczególnych rodzajów robót objętych umową w ramach maksymalnej wartości zamówienia. Roboty te Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów.

f)  zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia spowodowany:

-   zawieszeniem robót przez Zamawiającego;

-   zmianami w dokumentacji;

-   opóźnieniami w przekazaniu placu budowy;

-  warunkami atmosferycznymi w szczególności klęskami żywiołowymi oraz warunkami odbiegającymi od typowych dla pory roku, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych,

-   działaniem siły wyższej.

g)  zmiany wynagrodzenia  (w oparciu o powykonawczy obmiar robót).

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba że wystąpią przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp.

28. Prawo zamawiającego do unieważnienia przetargu.

1.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie  zamówienia  jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

b)cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą  uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

e) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5 ustawy Pzp zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

2.  W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne. Zawiadomienie zostanie wysłane do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Na dzień podpisania  umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia   zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10% ceny całkowitej podanej w ofercie  w jednej lub kilku formach wybranych spośród wymienionych poniżej:

- w pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy

- gwarancji bankowej

- poręczeniu bankowym lub poręczeniu SKOK, z tym, że zobowiązanie  SKOK jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancji ubezpieczeniowej

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu PARP.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na  wniesienie zabezpieczenia w:

- wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub SKOK

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- poprzez  potrącenia z faktur częściowych.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może  zmienić  formę zabezpieczenia, pod        warunkiem zachowania wysokości i  ciągłości. Warunki i termin zwrotu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono w „Istotnych postanowieniach umowy” .

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie Nr 25 8525 0002 0000 0011 5720 0019 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy In 3421/1 /11”.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy  Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być przed podpisaniem umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

30. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179-198g).

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 8. i 9. wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

31. Jawność protokołu i ofert

1. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, protokół wraz z załącznikami jest jawny . Załączniki do protokołu mogą być udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca nie może zastrzec – jako  tajemnicy przedsiębiorstwa -  informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert  ( art. 86 ust. 4 ustawy ).

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz.211 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

3. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Załączniki do SIWZ

- Formularz oferty – zał. Nr 1

- Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. – zał. Nr 2

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 3

- oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – zał. Nr 4

- Wykaz robót – zał. Nr 5

- Wykaz sprzętu – zał. Nr 6

- Wykaz osób – zał. Nr 7

- Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych kwalifikacji zawodowych przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia, wykazane w zał. nr 7 – zał. Nr 7a

- Wzór umowy – zał. Nr 8

- Przedmiar robót -  zał. Nr 9

- Ślepy kosztorys – zał. Nr 10

- SST – zał. Nr 11

- Dokumentacja projektowa – zał. Nr 12

Załącznik  nr 1

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY  PRZETARGOWEJ

Nr sprawy: In 3421/1/11

POWIAT  WŁOSZCZOWSKI

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu  publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego składamy niniejszą ofertę  na wykonanie  zamówienia  zgodnie z warunkami  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# I Dane Wykonawcy: / w przypadku konsorcjum podać dane wszystkich podmiotów/

Nazwa.........................................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................

Nr telefonu/faks...........................................................................................................................

NIP................................................................ REGON …………………………………………….

II  Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Nazwa : Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258T odcinek Krasocin – Wola Świdzińska.

Zakres robót:  Zgodnie z przedmiarem robót  i kosztorysem ofertowym.

## III  Zobowiązania  wykonawcy:

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem  za cenę:

…………………….PLN netto     słownie złotych: ………………………………………………

Podatek VAT …..%  tj……………………….PLN

Cena brutto……………………   słownie złotych ……………………………………...............

1. Ceny jednostkowe  zaproponowane przez nas w  Kosztorysie ofertowym pozostaną niezmienione  w okresie realizacji umowy.

2. Zamówienie realizujemy w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 31 sierpnia 2011r.

3. Całość zamówienia zrealizujemy samodzielnie / następujące roboty zlecimy podwykonawcom*:  ....................................................................................................................................................

/podać rodzaj  i wartość robót  zleconych podwykonawcy/

4. Zobowiązujemy się do terminowego regulowania płatności podwykonawcom*.

5. Jeżeli nasza firma zostanie wybrana, zobowiązujemy się do  wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej  brutto, tj. ………………….zł,

(słownie:)…………………………..w formie ……........................................................................

6. Na wykonany przedmiot umowy udzielimy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

IV Oświadczamy, że :

1. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/ jako partner konsorcjum*  zarządzanego przez …......................................................................…………………………….

(nazwa lidera)

i potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

2. Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów Konsorcjum) i nasi podwykonawcy:

- nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych niniejszego zamówienia

- nie zostali zatrudnieni i nie mają zamiaru być zatrudnieni jako zarządzający umową.

3. Okres związania niniejszą ofertą  wynosi 30 dni , licząc łącznie z dniem  w którym upływa termin na składanie ofert.

4. Treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest nam  znana i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, że treść oferty odpowiada treści SIWZ.

5. Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie).

6. Akceptujemy zaproponowane przez  Zamawiającego  istotne  postanowienia  umowy. Zobowiązujemy  się do zawarcia umowy w  miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wnieśliśmy  w dniu ………. w formie ……………………………………...

8. Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wadium w pieniądzu proszę zwrócić na konto/*…………………………………………………………………………..

8.  Akceptujemy 30 dniowy termin płatności faktur.

V  Zastrzeżenie Wykonawcy:

Oświadczamy, iż zastrzegamy/nie zastrzegamy* na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie,  iż  mogą być one udostępniane.  Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1: ………………………………......

______________

(miejscowość i data)

______________________________________________

data  i  podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić

1W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zaleca się wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Wykaz załączników do oferty:

- Kosztorys ofertowy

- Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu.

1) ............................................................................

2) ………………………………………………………

(  ) ……………........................................................

Zał. Nr 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wspólnie z innymi ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, spełniam warunki, dotyczące:

▪	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

▪	posiadania wiedzy i doświadczenia,

▪	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

▪	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PODPISANO

_________________________________

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

_________________, dnia   _ _   2011r.

Zał. Nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PODPISANO

_____________________________________

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania       
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

________________, dnia __  __ 2011 r.

Zał. Nr 4

OŚWIADCZENIE

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PODPISANO

........................................................................................... imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania       
    Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

___________________, dnia __  __ 2011r.

Załącznik  nr 5

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................

Adres  ...............................................................................................................

Wykaz Wykonanych Robót Budowlanych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym  firma wykonała  następujące zamówienia o charakterze, złożoności i wartości  porównywalnej z przedmiotem przetargu.

| Nazwa przedsięwzięcia (rodzaj i zakres robót)* | Całkowita wartość brutto robót budowlanych | Termin realizacji | Nazwa Zamawiającego | Nazwa i adres Wykonawcy robót budowlanych1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* Rodzaj robót i specjalne cechy zrealizowanych umów.  / prosimy tutaj podać krótką charakterystykę wykonanych zadań, uwzględniając informacje  wymagane przez Zamawiającego do oceny spełnienia warunku udziału w przetargu. Należy wymienić tylko zadania zakończone/.

1 Kolumnę wypełnić tylko w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia lub w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów

Do niniejszego załącznika prosimy dołączyć referencje od właściwych Zamawiających.

…………………………….

(miejscowość i data)

....................................................

(podpis  Wykonawcy/ pełnomocnika)

Załącznik nr  6

Nazwa  Wykonawcy.................................................

Adres  Wykonawcy...................................................

WYKAZ  SPRZĘTU

Składając ofertę  przetargową,  oświadczamy, że dysponujemy  następującymi w pełni sprawnymi narzędziami i urządzeniami, które skierujemy do wykonania zamówienia.

| Lp. | Wyszczególnienie ( typ, model) | Liczba jednostek | Wydajność | Forma władania * |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Określić, czy sprzęt jest własnością  Wykonawcy, czy też wynajęty, dzierżawiony, użyczony itp.

_______________

(miejscowość i data)

....................................................

(podpis  Wykonawcy/ pełnomocnika)

Załącznik nr 7

Nazwa  Wykonawcy .................................................................

Adres Wykonawcy  ..................................................................

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| Lp | Stanowisko (funkcja) | Imię i Nazwisko | Numer *uprawnień zawodowych | Dane na temat * kwalifikacji zawodowych i doświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierownik budowy |  |  |  |

Objaśnienia do tabeli:

*Należy załączyć  oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane w SIWZ kwalifikacje/uprawnienia budowlane.

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje aktualnie daną osobą/osobami, wymagane jest załączenie zobowiązania innego podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnych do wykonania zamówienia.

_______________

(miejscowość i data)

....................................................

(podpis  Wykonawcy/ pełnomocnika)

Załącznik nr 7a

Nazwa  Wykonawcy .................................................................

Adres Wykonawcy  ..................................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, iż osoby wyszczególnione w wykazie sporządzonym zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,   w szczególności określone w rozdz. I  pkt 8  SIWZ.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom/i odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

………………………………

(miejscowość i data)

....................................................

(podpis  Wykonawcy/ pełnomocnika)

Załącznik  nr 8

WZÓR UMOWY

##### UMOWA  Nr  ……

zawarta w dniu  ……………………….  we Włoszczowie pomiędzy:

###### Powiatem Włoszczowskim, z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10

zwanym  dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu we Włoszczowie w osobach:

1. ……………………… – Starosta Włoszczowski

2. ………………………–  Wicestarosta

z kontrasygnatą  …………….. - Skarbnika Powiatu

a  :  ……………………………………………………

###### NIP  ……………………….         REGON  ……………………………….

###### działającym na podstawie rejestracji  w …………………………………....

zwanym  dalej „Wykonawcą”  i  reprezentowanym  przez:

1. ……………………………………………………………………………

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą  - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010r. Nr  113 poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

# Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

- Przedmiot umowy – zakres rzeczowy określony w dokumentacji  Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

- Dokumentacja robót – projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

- Front robót – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z  zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

- Harmonogram – projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

- Odbiór częściowy – protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót

- Odbiór końcowy – protokolarne z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń  w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

- Wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie  warunkami technicznymi  wykonania robót, wiedzą techniczną, normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

- Gwarancja, gwarancja jakości – dokumenty gwarancyjne  na wbudowane materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę   na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta , co do rzeczy sprzedaży.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – część wynagrodzenia przekazanego w ustalonej formie należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Podwykonawca – osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego  zawarł umowę  o wykonanie części przedmiotu umowy.

- Siła wyższa – przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od udziału stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać  przy zachowaniu należytej staranności.

§  2

# Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest  przebudowa drogi powiatowej Nr 0258Todcinek Krasocin – Wola Świdzińska.

2. Długość planowanej przebudowy drogi wynosi 4,5 km.

3. Zakres przebudowy  obejmuje:

a) poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 6,0m.

b) wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez:

-   wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego  gr. min. 3 cm,

-   położenie siatki geokompozytowej,

-   wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

-   wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm

c) budowę chodnika jednostronnego szer. 2,0 m z kostki betonowej   w obszarze zabudowy,

d) budowę 2 sztuk  peronów przystankowych  z kostki betonowej,

e) renowację   rowów przydrożnych,

f) regulację poboczy (obustronne utwardzenie poboczy materiałem),

g) wykonanie zjazdów na drogi polne o nawierzchni z tłucznia,

h) wykonanie wjazdów z kostki betonowej na posesje przyległe do drogi,

i) wykonanie zjazdów asfaltowych,

i) przebudowę 4 szt. skrzyżowań z drogami publicznymi (korekta łuków),

j) montaż barier ochronnych na obiekcie inżynierskim (przepuście drogowym),

k) wymianę barier ochronnych sztywnych na obiekcie inżynierskim (moście),

l) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

m) wykonanie oznakowania  pionowego odblaskowego I generacji,

n) usunięcie (wycinkę) drzew  rosnących w  skrajni drogowej.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie  ze:

- szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót,

- zasadami wiedzy technicznej,

- obowiązującymi przepisami prawa,

- przepisami o ruchu drogowym.

§ 3

# Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarnie przekazać Wykonawcy  teren budowy,

- przekazać dziennik budowy,

- zapewnić nadzór inwestorski przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy,

- dokonywać odbiorów poszczególnych rodzajów robót – w tym robót podlegających zakryciu – w terminach i  w trybie ustalonym w umowie,

- dokonać odbioru końcowego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przejęcie terenu budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,

- terminowe wykonanie robót,

- przedkładanie dokumentów potwierdzających   jakość  wbudowywanych materiałów,

- opracowanie i uzgodnienie projektu  tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi ,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z dokumentacją techniczną, SIWZ,  harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, PN, zasadami wiedzy technicznej,

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną  oraz wykonanie przedmiotu umowy,

- prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych,

- uczestniczenie w rozmowach na wezwanie Zamawiającego,

- zapewnienie  ciągłego i bezpiecznego dojazdu oraz dojść do posesji znajdujących się na odcinku przebudowywanej drogi,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- wykonanie w cenie oferty tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji ze środków budżetu państwa,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności zamawiającego,

- uczestniczenia w przeglądach powykonawczych na wezwanie Zamawiającego.

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

§ 4

# Oświadczenie i zapewnienie Wykonawcy

- Wykonawca,  po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości  i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części  przedmiotu umowy podwykonawcy pod warunkiem, że posiada on kwalifikacje do ich wykonania po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. Wykonawca przyjmuje wobec podwykonawców funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty w terminie wynagrodzenia dla Podwykonawcy, Podwykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu w terminie 14 dni od upływu terminu płatności. Okres 14 dniowy liczony jest od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia wpływu informacji do Zamawiającego.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

# Termin realizacji umowy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony  w  § 2 umowy w terminie od dnia ………………… do dnia 31 sierpnia   2011 r.

§ 6

# Odbiór robot

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany  zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

- W odbiorze końcowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazania:

- dziennika budowy,

-     dokumentacji powykonawczej:

- protokołów odbiorów częściowych,

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- protokołów badań,

- gwarancji,

- aprobat technicznych,

- atestów i certyfikacji jakości,

- deklaracji zgodności z PN,

- dokumentacji technicznej z dokonanymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenia końcowego budowy (kosztorysu  powykonawczego),

- pozostałych - dotyczących przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości odbioru i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku  odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenie wad lub nie wywiązanie się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji rozpoczynają bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru  i powiadomienia o tym fakcie  przez Wykonawcę nie przystąpi  do czynności związanych  z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie Inspektor nadzoru inwestorskiego – zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego  § umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 7 umowy.

§  7

# Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, strony ustalają wynagrodzenie w  kwocie:

……………. zł  netto,  plus należny …%  podatek  VAT  w  wysokości ……………… zł.

#### Łączne wynagrodzenie  brutto  wynosi ……………………..  zł

słownie: ……………………………………………….. zł.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na  rachunek bankowy  ……………………………………………………..

- W przypadku wykonywanych robót przez Podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest złożenie wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawcy o rozliczeniu i otrzymaniu pełnej zapłaty przez Wykonawcę za wykonane prace objęte umową.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur  częściowych  i faktury  końcowej wystawionych w oparciu o odbiory częściowe i odbiór końcowy .

- Ostateczne określenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o faktycznie wykonaną ilość robót stwierdzonych dokonanym obmiarem i wskazane w ofercie podstawy do ustalenia wynagrodzenia.

- Rozliczenie faktycznie wykonanych robót nastąpi wg. kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę, na podstawie rzeczywiście wykonanych, odebranych i zatwierdzonych  przez Inspektora nadzoru ilości robót, przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysach ofertowych.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego, Zamawiający pomniejszy odpowiednio przy końcowym rozliczeniu kwotę należności określonej w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Wystawienie faktur częściowych następuje po zakończeniu wykonanego zakresu robót zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym i potwierdzeniu  przez Inspektora nadzoru.

- Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości umownej określonej w  § 7 ust. 1.

- Faktura końcowa z uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać złożona do zamawiającego po:

- sporządzeniu przez wykonawcę na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego na całość wykonanych robót,

- przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Terminy płatności faktur licząc od dnia otrzymania faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

- częściowych do 30 dni roboczych

- końcowej do 30 dni roboczych.

§ 8

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy  Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ………………………………… w wysokości  ……………………… zł, co stanowi   10% wynagrodzenia brutto.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w formie innej niż pieniężna, oryginały dokumentów (o wartości całego zabezpieczenia wykonania umowy tj. 10% wartości ceny ofertowej brutto oraz o ważności obejmującej cały okres wykonania umowy oraz okres udzielonej gwarancji z uwzględnieniem poniższych uwag dotyczących kwoty poszczególnych zabezpieczeń) muszą być zdeponowane u Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania  i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy:

W okresie obwiązywania, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 9

# Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

- Termin gwarancji ustala się na 60 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi równy jest okresowi  gwarancji i liczony od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu   na cel określony w umowie, albo jeżeli przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany  do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie  dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili  odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia   Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

- dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonej przy odbiorze   wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający  może:

1)  żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad lub nie usunął wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy, zachowując uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego.

- Drobne naprawy mogą być wykonywane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi.

§ 10

# Zmiana umowy

1. Zmiany postanowień  zawartej umowy dotyczą:

a) wynagrodzenia, w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,

b) zmiany specjalistów przedstawionych w umowie (kierownika budowy,  kierowników robót,  inspektora nadzoru) na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.

c) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

d) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, zaniechanych  lub zamiennych,

e) zmian ilościowych poszczególnych rodzajów robót objętych umową w ramach maksymalnej wartości zamówienia. Roboty te Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów.

f)  zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia spowodowany:

-   zawieszeniem robót przez Zamawiającego;

-   zmianami w dokumentacji;

-   opóźnieniami w przekazaniu placu budowy;

-  warunkami atmosferycznymi w szczególności klęskami żywiołowymi oraz warunkami odbiegającymi od typowych dla pory roku, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych,

-   działaniem siły wyższej.

g)  zmiany wynagrodzenia  (w oparciu o powykonawczy obmiar robót).

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11

# Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o wystąpieniu istotnej zmiany  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokóle odbioru.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, SST, wskazaniami zamawiającego lub niniejszą umową,

3) Wykonawca bez uzasadnienia przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli         Zamawiający :

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

2) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec  zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności  nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie  od umowy, o którym mowa w ust 1 - 3 powinno nastąpić w formie pisemnej

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 12

# Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienia w ukończeniu przedmiotu umowy, jak  również za opóźnienia w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji – w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w oddaniu robót objętych umową, lub za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego   w wysokości 10%  wartości ceny umownej brutto.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonych za każdy rozpoczęty  dzień opóźnienia  staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w  § 9 umowy. Zamawiający  ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania robót udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru części przedmiotu umowy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych .

§ 13

# Siła wyższa

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań umownych, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej  zobowiązana jest  powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki o jej zajściu i ustaniu.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią.

§ 14

# Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy   zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji umowy  na osoby trzecie.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga stronę odbioru pod następujący adres:

Zamawiający:

Powiat Włoszczowski – Starostwo Powiatowe

ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

……………………………………………………………………

Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku  braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenia dokonane na ostatecznie wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze  rokowania w celu polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli rokowania o których mowa wyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania to w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Przedstawicielami stron są:

- Ze strony Zamawiającego :

Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie  - …………………………………………

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym, przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

- Ze strony Wykonawcy :

Kierownik budowy w osobie – ……………………………………………………….

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

- 1 egzemplarz dla Wykonawcy

- 2 egzemplarze dla Zamawiającego

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA: