Znak: GKN.V.272.16.2013.BG

Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA:

OPRACOWANIE PROJEKTU USTALENIA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW DLA 117 DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO, ZALESIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
O WSPIERANIU OBSZARÓW WIEJSKICH WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ NIEZBĘDNEJ DO UJAWNIENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPRACOWANEGO PROJEKTU ZMIAN W OPERACIE EWIDENCJI GRUNTÓW 
I BUDYNKÓW

- OPIS OBIEKTU

- Położenie obiektu

  - gmina Włoszczowa – 9 działek

  - gmina Kluczewsko – 7 działek

  - gmina Krasocin – 43 działki

  - gmina Moskorzew – 4 działki

  - gmina Radków – 13 działek

  - gmina Secemin – 41 działek

- Szczegółowy zakres opracowania:

| WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM |
| --- |
| Lp. | GMINA | OBRĘB - NR OBRĘBU | NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA ZALESIENIA DZIAŁEK WEDŁUG DECYZJI O PRZEKWALIFIKOWANIA Z URZĘDU GRUNTU ROLNEGO NA LEŚNY w (ha) | CAŁKOWITA POWIERZCHNIA EWIDENCYJNA DZIAŁKI w (ha) |
| 1 | Włoszczowa | Włoszczowa 08 | 4781/2 | 0,53 | 0,7413 |
|  |  | Rząbiec 23 | 14 | 2,00 | 2,64 |
|  |  |  | 793 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | Ludwinów 15 | 721 | 0,48 | 0,65 |
|  |  | Bebelno Kolonia 01 | 350 | 1,18 | 1,18 |
|  |  | Bebelno Wieś 02 | 267 | 1,25 | 1,25 |
|  |  | Czarnca 04 | 1203 | 0,48 | 0,64 |
|  |  | Jeżowice 10 | 272/1 | 1,19 | 1,19 |
|  |  |  | 274/1 | 1,54 | 1,66 |
| 2 | Moskorzew | Moskorzew 10 | 184 | 1,43 | 1,43 |
|  |  |  | 185 | 1,85 | 2,05 |
|  |  | Tarnawa Góra 13 | 529 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | Mękarzów 11 | 1166 | 0,46 | 0,46 |
| 3 | Secemin | Secemin 13 | 1681/2 | 1,02 | 1,02 |
|  |  |  | 1082/1 | 0,95 | 1,56 |
|  |  |  | 2173 | 1,05 | 1,05 |
|  |  |  | 1656/1 | 0,41 | 0,41 |
|  |  |  | 1657 | 0,83 | 0,83 |
|  |  | Żelisławice 19 | 158/3 | 1,92 | 3,75 |
|  |  |  | 184 | 1,46 | 3,50 |
|  |  |  | 124 | 1,20 | 1,46 |
|  |  |  | 185 | 0,64 | 2,22 |
|  |  |  | 186 | 0,31 | 0,82 |
|  |  |  | 54 | 1,36 | 1,49 |
|  |  |  | 443 | 1,10 | 2,21 |
|  |  | Żelisławiczki 20 | 449 | 0,71 | 0,83 |
|  |  |  | 450 | 0,12 | 0,13 |
|  |  |  | 454/2 | 0,94 | 1,78 |
|  |  |  | 454/3 | 0,95 | 1,48 |
|  |  | Wałkonowy Górne 15 | 193 | 1,89 | 1,96 |
|  |  |  | 201/2 | 0,56 | 0,58 |
|  |  |  | 203 | 0,74 | 0,77 |
|  |  |  | 239 | 1,37 | 1,60 |
|  |  |  | 241 | 2,03 | 2,45 |
|  |  |  | 157 | 0,66 | 1,50 |
|  |  |  | 259 | 0,55 | 7,40 |
|  |  | Bichniów 02 | 484 | 0,60 | 0,60 |
|  |  |  | 455 | 0,88 | 1,11 |
|  |  |  | 486 | 1,94 | 1,94 |
|  |  |  | 488 | 0,60 | 0,60 |
|  |  | Wola Wolica 17 | 300/2 | 1,29 | 1,29 |
|  |  |  | 76/2 | 1,31 | 1,65 |
|  |  |  | 77/2 | 0,34 | 0,40 |
|  |  |  | 40 | 0,37 | 0,62 |
|  |  |  | 60 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  | 84 | 1,02 | 1,07 |
|  |  |  | 85 | 0,60 | 0,60 |
|  |  |  | 86 | 0,51 | 0,61 |
|  |  | Czaryż 04 | 52 | 0,65 | 1,14 |
|  |  |  | 3 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | Krzepin 09 | 758 | 0,70 | 0,70 |
|  |  | Marchocice 10 | 1080/2 | 0,60 | 0,69 |
|  |  | Zwlecza 18 | 336 | 0,65 | 0,74 |
|  |  | Krzepice 08 | 38 | 1,36 | 1,36 |
| 4 | Krasocin | Krasocin 11 | 543 | 0,49 | 0,56 |
|  |  |  | 859 | 1,02 | 1,02 |
|  |  |  | 1010 | 1,08 | 1,08 |
|  |  |  | 1011 | 0,79 | 0,79 |
|  |  |  | 1038 | 2,26 | 2,26 |
|  |  |  | 1055 | 0,54 | 0,54 |
|  |  |  | 143 | 0,62 | 0,62 |
|  |  |  | 1079 | 2,75 | 3,85 |
|  |  | Ludynia 13 | 70 | 1,11 | 1,11 |
|  |  |  | 611 | 0,77 | 1,13 |
|  |  |  | 615 | 0,99 | 0,99 |
|  |  |  | 530/20 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  | 530/21 | 0,44 | 0,4470 |
|  |  |  | 530/22 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  | 188/1 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  | 561 | 0,29 | 0,29 |
|  |  |  | 562 | 0,08 | 1,72 |
|  |  |  | 252 | 1,13 | 2,11 |
|  |  |  | 253 | 0,74 | 0,92 |
|  |  | Mieczyn 14 | 1312 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | Czostków 05 | 268/2 | 1,63 | 1,63 |
|  |  |  | 2.101 | 0,74 | 1,11 |
|  |  | Oleszno 16 | 304/2 | 0,48 | 1,74 |
|  |  |  | 1714 | 2,05 | 2,36 |
|  |  |  | 355 | 0,53 | 2,13 |
|  |  | Świdno 21 | 4667 | 1,87 | 1,92 |
|  |  |  | 4675 | 0,59 | 0,94 |
|  |  |  | 4210 | 0,61 | 0,74 |
|  |  |  | 4330 | 0,50 | 1,03 |
|  |  |  | 4652 | 2,31 | 2,37 |
|  |  | Cieśle 04 | 765 | 0,59 | 0,9834 |
|  |  | Żeleźnica-Zabrody 25 | 668/2 | 0,30 | 0,3006 |
|  |  |  | 1248 | 0,55 | 0,67 |
|  |  | Gruszczyn 07 | 929 | 2,15 | 2,40 |
|  |  | Wola Świdzińska 23 | 118 | 0,69 | 0,69 |
|  |  |  | 123 | 0,96 | 2,15 |
|  |  |  | 124 | 0,77 | 0,80 |
|  |  | Dąbrówka 06 | 34 | 0,93 | 1,67 |
|  |  | Borowiec 01 | 328/1 | 1,12 | 3,13 |
|  |  | Sułków 20 | 416/1 | 0,0237 | 0,0237 |
|  |  |  | 416/2 | 1,28 | 1,28 |
|  |  |  | 433/1 | 0,94 | 1,92 |
|  |  |  | 433/2 | 0,90 | 1,84 |
| 5 | Radków | Radków 10 | 865 | 0,85 | 0,98 |
|  |  | Brzeście 03 | 139 | 2,88 | 2,88 |
|  |  |  | 89 | 1,74 | 1,74 |
|  |  | Bałków 01 | 485 | 0,47 | 0,47 |
|  |  |  | 486 | 0,72 | 0,72 |
|  |  |  | 487 | 0,43 | 0,43 |
|  |  |  | 488 | 0,72 | 0,72 |
|  |  |  | 439 | 1,75 | 2,99 |
|  |  | Kwilina 08 | 874 | 1,09 | 1,09 |
|  |  |  | 108 | 0,71 | 0,98 |
|  |  |  | 109/1 | 0,77 | 0,89 |
|  |  | Krasów 07 | 1001 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  | 1002 | 0,51 | 0,51 |
| 6 | Kluczewsko | Rzewuszyce 22 | 407 | 0,79 | 1,04 |
|  |  |  | 77 | 0,60 | 0,91 |
|  |  |  | 22 | 0,52 | 0,54 |
|  |  |  | 80 | 0,73 | 3,24 |
|  |  |  | 545/1 | 0,59 | 2,73 |
|  |  | Miedziana Góra 17 | 95 | 1,05 | 1,16 |
|  |  | Łapczyna Wola 16 | 260/1 | 1,01 | 1,01 |

- MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA

- Przekazane przez zamawiającego:

-	decyzje o przekwalifikowaniu gruntu rolnego na las: 67 szt.

-	wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania klasyfikacyjnego

-	opracowane egzemplarze obwieszczeń o przeprowadzeniu klasyfikacji

-	wzór zawiadomienia o wyłożeniu projektu ustalenia klasyfikacji do 	publicznego wglądu

- Do pozyskania przez wykonawcę:

-	dane PZGiK pozyskane w oparciu o zgłoszenie pracy geodezyjnej

-	dane, materiały i inne informacje pozyskane w wyniku wykonywanych prac 	terenowych

- CEL OPRACOWANIA

Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji dla działek, na których dokonano nowych zalesień, celem wykazania w operacie ewidencyjnym nowych użytków leśnych i określeniem dla nich właściwej klasy bonitacyjnej gleb oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wprowadzenia wynikających z projektu klasyfikacji zmian w bazach danych składających się na operat ewidencji gruntów
i budynków.

- ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA I OBOWIĄZUJĄCE ZASADY WYKONYWANIA PRAC ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Zakres czynności związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W ramach czynności wykonawca dokona:

-	analizy niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
	i kartograficzny

-	przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie

-	sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji

W zakresie przeprowadzanych czynności wykonawca dokona zawiadomienia stron postępowania aktualizacyjnego o terminie przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych 
w terenie. Zawiadomień należy dokonać zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W trakcie wykonywania prac klasyfikacyjnych klasyfikator dokonana: sporządzenia opisu fizjograficznego, ustali zasięg gruntów podlegających klasyfikacji, dokona badania profili glebowych, ustali typ siedliskowy lasu, zaliczy grunt do odpowiedniej klasy bonitacyjnej, typu i rodzaju gleby oraz określi zasięg konturów typów gleb i klas bonitacyjnych, określi rodzaj użytku gruntowego. 
Z czynności terenowych sporządzi protokół. Prace należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W wyniku wykonanych czynności wykonawca opracuje projekt ustalenia klasyfikacji zawierający dokumenty wyszczególnione i opisane w powyższym rozporządzeniu w tym mapę klasyfikacji i protokół dotyczący wykonanych czynności i ustaleń.

Dla każdego obrębu ewidencyjnego należy sporządzić oddzielny projekt ustalenia klasyfikacji. Mapa klasyfikacji oraz protokół powinny być opatrzone odpowiednim numerem kancelaryjnym postępowania o przeprowadzeniu klasyfikacji, nadanym przez zamawiającego oddzielnie dla każdego projektu/postępowania.

- Czynności związane z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie dokonanych czynności klasyfikacyjnych i ich wyników wykonawca opracuje odpowiednie wykazy zmian danych ewidencyjnych niezbędne do ujawnienia stwierdzonych zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Wykazy zmian gruntowych należy opracować zgodnie ze wzorem Nr 25 do instrukcji G-5.

Na potrzeby aktualizacji części kartograficznej operatu ewidencyjnego wykonawca przekaże opracowane obiekty – całe działki ewidencyjne z zawartymi w ich obszarze konturami klas bonitacyjnych i konturów użytków gruntowych – w formie cyfrowych baz danych zawierających wyżej wspomniane, topologicznie poprawne, powierzchniowe obiekty wykazane zgodnie z przepisami rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków z 29 marca 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) -  załącznik nr 4 pkt.17, 21 (poligon z enklawami) i pkt. 23 (obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych). Kontury klas gleboznawczych oraz użytków gruntowych należy wykazać w jednej bazie obiektów powierzchniowych jako kontury klasoużytków. Numery i oznaczenia konturów klas bonitacyjnych należy pozyskać z projektu ustalenia klasyfikacji. Numery klasoużytków powinny wynikać z numeru klasy bonitacyjnej, a w przypadku braku unikalności oznaczenia, unikalny numer konturu nada wykonawca. W przypadku wykazywania oznaczeń i numerów klasoużytków niepodlegających aktualizacji i pozostających w obrębie aktualizowanej działki bez zmian, numery konturów należy przyjąć z operatu ewidencyjnego, zachowując ich unikalność poprzez ewentualne dodanie dodatkowej cyfry na końcu istniejącego numeru konturu. Identyfikatory działek należy przyjąć z operatu ewidencyjnego. Przy nadawaniu numerów i identyfikatorów należy zachować zasady wynikające z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Granice działek należy przyjąć w oparciu o dane części kartograficznej operatu ewidencyjnego prowadzonej w postaci bazy działek. W utworzonej 
i przekazywanej do PZGiK roboczej bazie działek powstałej w wyniku wykonywanego opracowania wykonawca wykaże i pozostawi niezmienne atrybuty punktów granicznych pozyskane z PZGiK. Niedopuszczalne jest również dokonywanie zmiany współrzędnych powyższych punktów.

W przypadku, gdy mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci rastrowej wykonawca pozyska granice działki do opracowania i utworzenia bazy roboczej w drodze digitalizacji istniejących map rastrowych. Wykonawca nada pozyskiwanym punktom numery/identyfikatory po otrzymaniu ich listy od zamawiającego oraz atrybuty opisowe zgodne z faktycznym sposobem pozyskiwania informacji o tych punktach oraz ich stanem faktycznym.

W przypadku utworzenia bazy roboczej w drodze digitalizacji (brak bazy działek w PZGiK) granice konturów klas bonitacyjnych, użytków gruntowych i klasoużytków należy pozyskać w oparciu o terenowe dane pomiarowe, zdigitalizowane granice działek oraz w wyniku digitalizacji granic konturów w obszarze działek, które nie podlegały aktualizacji klasyfikacji bonitacyjnej. Granice konturów/klasoużytków powinny tworzyć poprawne topologiczne, zamknięte figury powierzchniowe.

W zakresie aktualizowanych działek, dla których prowadzona jest numeryczna baza klasoużytków ich granice do bazy roboczej należy pozyskać z powyższej bazy, a następnie zaktualizować w oparciu o wyniki pomiarów terenowych związanych z czynnościami aktualizacyjnymi w zakresie klasyfikacji bonitacyjnej. Celem wykazania w obszarze aktualizowanej działki zamkniętych figur powierzchniowych odpowiadających poszczególnym klasoużytkom, należy wykazać ich nowe granice po obrysie granic działki ewidencyjnej. Tak powstałym w bazie roboczej nowym klasoużytkom należy nadać numer wynikający z operatu klasyfikacyjnego lub projektu ustalenia klasyfikacji rozróżniony poprzez dodanie kolejnej cyfry w numerze klasoużytku. Tym samym w miejscach przecięć granic konturów z granicami działki należy utworzyć dodatkowe punkty załamania konturów. Numery punktów konturów powinny być zgodne z odpowiednimi numerami wykazanymi 
w operacie ewidencyjnym. W przypadku braku punktów w bazie wykonawca nada identyfikatory punktów wybrane z listy przekazanej przez zamawiającego.

Informacje wynikające z opracowanych wykazów zmian danych ewidencyjnych i baz roboczych powinny być zgodne z ustaleniami wynikającymi z projektu ustalenia klasyfikacji po ewentualnym uwzględnieniu zastrzeżeń do tego projektu.

- Ogólne zasady wykonywania zlecenia

Zamawiający przekaże wykonawcy wzór zawiadomienia o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów. Wykonawca po ustaleniu miejsca i terminu rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz uzupełnieniu wzoru zawiadomienia odpowiednimi danymi przekaże wydrukowane egzemplarze zamawiającemu celem potwierdzenia ich przez organ prowadzący postępowanie. Wykonawca doręczy powyższe zawiadomienia stronom postępowania za pośrednictwem poczty lub osobiście. 
Z dokonanych czynności doręczenia wykonawca przekaże zamawiającemu dowody/potwierdzenia prawidłowego zawiadomienia stron. Prawidłowość zawiadomienia należy do obowiązków wykonawcy i jest warunkiem prawidłowości wykonania zamówienia.

Wykonawca dokona także wywieszenia opracowanego przez zamawiającego w formie obwieszczenia zawiadomienia o przeprowadzonych czynnościach klasyfikacyjnych 
na tablicach informacyjnych sołectw, do których należą działki objęte opracowaniem. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć potwierdzenie wywieszenia obwieszczenia

na powyższych tablicach w postaci wykazującej to adnotacji złożonej przez właściwego miejscowo sołtysa. Obwieszczenia zawiadamiającego o dokonywanych czynnościach klasyfikacyjnych w urzędach gmin i starostwie dokona zamawiający. W zakresie zawiadamiania stron należy stosować przepisy szczególne rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W ustalonych przez wykonawcę terminach czynności klasyfikacyjnych w terenie  dokona upoważniony przez zamawiającego, a wskazany i działający na zlecenie wykonawcy klasyfikator, spełniający określone w niniejszym zamówieniu wymagania. Niezbędne do wystawienia upoważnienia dane klasyfikatora wykonawca przekaże zamawiającemu przed dokonaniem zawiadomienia o przeprowadzanych czynnościach klasyfikacyjnych.

Po dokonaniu czynności klasyfikacyjnych w terenie i opracowaniu projektu ustalenia klasyfikacji, wykonawca przekaże go zamawiającemu. Do projektu należy załączyć opracowane wykazy zmian gruntowych. Po protokolarnym przekazaniu zamawiającemu wyżej opisanej, kompletnej dla całego zlecenia dokumentacji wykonawca w oparciu 
o wcześniej przygotowany przez zamawiającego wzór, w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dokona zawiadomienia storn postępowania 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji.

Przedstawiciel wykonawcy będzie brał udział przy wyłożeniu (na okres 14 dni) projektu klasyfikacji. Niezwłocznie po zakończeniu wyłożenia wykonawca ustosunkuje się pisemnie do złożonych do projektu klasyfikacji zastrzeżeń. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych prac terenowych, obliczeniowych czy innych czynności edycyjno/redakcyjnych zawiązanych z uwzględnieniem zastrzeżeń złożonych do projektu zakończenie wykonania zlecenia uwarunkowane jest zakończeniem tych prac. Po dokonaniu wyłożenia projektu ustalenia scalenia i po uwzględnieniu w opracowaniu lub ustosunkowaniu się do złożonych zastrzeżeń wykonawca będzie mógł przystąpić do przekazania opracowania zamawiającemu.

Za termin zakończenia wykonywania zlecenia uznana będzie data przekazania zamawiającemu kompletnej dokumentacji opisanej w rozdziale I pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwzględniającej rozstrzygnięcia złożonych do projektu klasyfikacyjnego zastrzeżeń.

- ZASADY PRZEKAZYWANIA, FORMAT I ZAKRES DOKUMENTACJI PRZEZNACZONEJ DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Wyniki pracy geodezyjnej oraz prac klasyfikacyjnych wykonawca przekaże 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokumentacja przekazana zostanie w postaci operatów technicznych skompletowanych oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego objętego opracowaniem, stanowiących projekty ustalenia klasyfikacji dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych. W zbroszurowanych operatach technicznych znajdą się oryginały dokumentów składających się na projekt ustalenia klasyfikacji wraz z wszelkimi dokumentami powstałymi w wyniku wykonywania czynności klasyfikacyjnych. Do operatów technicznych należy włączyć także istotne dla opracowania dokumenty wyjściowe wydane 
do opracowania z PZGiK. Dokumenty, informacje, szkice i inne materiały powinny być wewnątrz operatu segregowane z podziałem na odrębne części skompletowane 
do poszczególnych działek ewidencyjnych poddanych opracowaniu. W części operatu dotyczącej działki ewidencyjnej powinny się znaleźć zgrupowane wszystkie dokumenty jej dotyczące z zakresu czynności klasyfikacyjnych. Do operatów technicznych należy dołączyć w postaci autoryzowanych przez wykonawcę wydruków opracowane w wyniku zlecenia wykazy zmian gruntowych dotyczące opracowywanych działek oraz pliki z założonymi bazami roboczymi. Wykazy zmian gruntowych powinny być opracowane w jednym formularzu dla opracowywanego obrębu. Do operatu/projektu ustalenia klasyfikacji należy załączyć opracowaną mapę klasyfikacji gleboznawczej gruntów zawierającą informacje 
o poddanych aktualizacji obiektach. Mapa może być sporządzona w kroju arkuszowym. 
W przypadku „rozsiania” opracowywanych działek na obszarze aktualizowanego obrębu ewidencyjnego opracowana mapa klasyfikacyjna może być sporządzona w formie zamieszczonych na niej fragmentów mapy ewidencyjnej zawierających wyłącznie obszary poddane aktualizacji klasyfikacji gleboznawczej i jej wyniki.

Dane opracowanych baz roboczych należy przekazać do PZGiK w postaci opracowanej w formacie EWMAPY lub w postaci wyeksportowanej do plików komputerowych w formatach określonych przez wyżej wspomniane rozporządzenie 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków lub rozporządzenie MSWiA z dnia 9.11.2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572) - (SWDE, GML)

Dla każdej opracowywanej działki należy opracować odrębną bazę roboczą zawierającą wykazane w wyżej opisany sposób informacje o wszystkich klasoużytkach w niej występujących. Dopuszcza się łączenie informacji o większej ilości aktualizowanych działek w jednej bazie roboczej jeżeli działki sąsiadują ze sobą, lub stanowią zwarty kompleks.

Dla celów postępowania administracyjnego wykonawca przekaże zbroszurowane oddzielnie dla każdego obrębu będącego przedmiotem opracowania uwierzytelnione, istotne dla postępowania kopie dokumentów projektu ustalenia klasyfikacji skompletowane 
do poszczególnych działek ewidencyjnych, wykazy zmian gruntowych, oraz kopie opracowanej mapy klasyfikacji gleboznawczej gruntów w ilości egzemplarzy odpowiadającej ilości stron postępowania powiększoną o trzy egzemplarze dla prowadzącego postępowanie.

- OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

-	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 	z 2000 roku Nr 98 poz. 1071)

-	Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287)

-	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 	2001 r. w sprawie ewidencji gruntów  i budynków. (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454)

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości 	opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za 	wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. (Dz.U. 2004 nr 37 poz. 	333)

-	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 	klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012  poz. 1246)

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 	2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 	sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 	pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 	263 poz. 1572)

-	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 	r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania 	systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych 	warunków umów o udostępnianie tych baz. (Dz.U. 2001 nr 78 poz. 837)

-	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. 
	w sprawie baz danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych 	obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 poz. 383)

VII. OPŁATY

Opłata za czynności związane z wydaniem i przyjęciem opracowania do zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego wyniesie około 300 zł.