Dostawa doposażenia pracowni geodezyjnej na potrzeby projektu pt. „Zawodowcy z Włoszczowy”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

nr sprawy: ZP/2/2013

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. |  | Ilośc sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tachimetr elektroniczny bezlustrowy o parametrach minimum: Dokładność pomiaru kąta minimum 5” Dokładność odczytu kąta minimum 0,1” Dokładność pomiaru odległości (odchylenie standardowe zgodne z ISO17123-4 minimum 2mm+2ppm Zasięg pomiaru minimum: 5000m na pryzmat, 250m bezlustrowo Leniwki bez końca (bez zacisków) Klawiatura fizyczna: pełna (każda litera pod jednym przyciskiem) lub trzy litery pod jednym przyciskiem dodatkowo klawisze funkcyjne i klawisze nawigacyjne – razem minimum 15 klawiszy Dwa wyświetlacze – jeden monokrystaliczny LCD z możliwością odczytu podstawowych wartości kąta i odległości, drugi kolorowy dotykowy o rozdzielczości minimum QVGA Pamięć operacyjna flash minimum 128MB Powiększenie lunety minimum 30x Pyło i wodoodporność minimum IP66 Czas ciągłej pracy przy pomiarze kąta/odległości bez wymiany baterii minimum 7 h Możliwość wymiany baterii bez przerywania trybu pomiarowego Kompensator dwuosiowy Komunikacja z zewnętrznymi urządzeniami minimum: port szeregowy, USB, Bluetooth Waga tachimetru max. 4.0 kg Oprogramowanie tachimetru pozwalające na realizację minimum operacji podanych poniżej: Pomiar kodowanie i zapis punktów Orientacja stanowiska metodami: wolne stanowisko, znane stanowisko wielonawiązaniowe, wcięcie wstecz, linia odniesienia Tyczenie punktów, linii, osi 3D, numerycznych modeli terenu DTM Tyczenie wprost z mapy – punktów, linii, łuków, map wektorowych w formacie DXF Możliwość kodowanie obserwacji Import: DXF, SHP, BMP, JPG, ASCII Export: ASCII, DXF, Raporty zdefiniowane przez użytkownika Obliczenia: punktów, linii, łuków, pola powierzchni, objętości, rozwiązanie trójkąta, ciąg poligonowy, uśrednianie obserwacji oraz punktów Ładowarka do kompletu baterii tachimetru Kufer transportowy Lub równoważny. | 6 |
| 2. | Statyw drewniany o parametrach minimum: Materiał wykonania – drewno Waga 5 do 6 kg Zaciski mimośrodowe Głowica płaska ze śrubą sercową 5/8 cala Lub równoważny. | 6 |
| 3. | Zestaw niwelacyjny - niwelator + statyw + 2xłata - o parametrach minimum: Odczyt prosty Powiększenie minimum 24x Średnica obiektywu 36 mm Najkrótsza celowa minimum 0,65m Zakres pracy kompensatora minimum +/- 15' Podział koła poziomego 400 gon Maksymalny błąd na 1km podwójnej niwelacji +/-2,0 mm Norma szczelności IP54 Ciężar max 1,8 kg Gwint mocujący 5/8 cala Oferta ma zawierać kufer transportowy na niwelator oraz pion sznurkowy i igłę rektyfikacyjną Statyw aluminiowy z małą głowicą, 1.00m-1.65m, na klamry Łata aluminiowa 5m z metalowymi zatrzaskami z pokrowcem Lub równoważny. | 4 |
| 4. | Pryzmat kompatybilny z tachimetrem (stała dodawania=0) | 6 |
| 5. | Tyczka pod lustro kompatybilna z pryzmatem ( teleskopowa) | 6 |
| 6. | Stojak do tyczek pod lustro: - średnica gniazda 32mm - wysokość 1m - zacisk centralny - waga do 2kg Lub równoważny. | 6 |
| 7. | Trójnik pod statyw aluminiowy | 4 |
| 8. | Stojak z zaciskiem klamrowy : - przegub kulowy - waga 1,6kg - wysokość 0,9-1,1m | 8 |
| 9. | Żabka geodezyjna do łaty niwelacyjnej 2,5 - 3kg | 8 |
| 10. | Tyczki sygnalizacyjne 2m, dwuczęściowe, składane, 4 sztuki w pokrowcu | 4 komplety |
| 11. | Taśma 30m: - wykonana z włókna szklanego - szerokość 13mm - długość 30m - klasa dokładności II - kolor taśmy żółty - skala czarna milimetrowa | 4 |
| 12. | Węgielnica: - metalowa obudowa z przesuwną osłoną - pion i pokrowiec w komplecie | 4 |
| 13. | Oprogramowanie geodezyjne C-Geo | 1 licencja MOLP wersja edukacyjna |
| 14. | Oprogramowanie geodezyjne WinKalk wersja bazowa + moduły: - Projektowanie tras (łuki, klotoidy, proste i okręgi.) - Współpraca z rejestratorami i totalstation - Wyrównanie ścisłe - Niwelacja + obliczanie mas ziemi - Transformacja układów (WGS84, 42, 65, 1992, 2000, W-wa) | Wersja MOLP co najmniej 15 stanowiskowa lub też 15 licencji jednostanowiskowych – wersja edukacyjna |
| 15. | Mała EwMapa 10 z kluczami sprzętowymi rastra wpasowanie lub równoważny | 1 licencja MOLP edukacyjna |
| 16. | Szkicownik drewniany A4 z 1 zamknięciem | 2 |

Wszystkie informatyczne oraz urządzania powinny zawierać instrukcje w j. polskim do każdej sztuki instrumentu lub też oprogramowania.