PRZEDMIAR

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra

od km 1+324 do km 2+254”

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 d.1 | Odhumusowanie poboczy szer. śr. 1 m z odwozem urobku na odległość do 5 km | m2 | 1860 |
| 2 | KONSTRUKCJA JEZDNI |  |  |
| 2 d.2 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych przy średniej grubości ścinania do 3 cm z wywiezieniem urobku z budowy | m2 | 4650 |
| 3 d.2 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni po frezowaniu | m2 | 4650 |
| 4 d.2 | Skropienie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową | m2 | 4650 |
| 5 d.2 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC 16 W grub. śr. 4 cm po zagęszczeniu, kat. ruchu KR2 | m2 | 4650 |
| 6 d.2 | Skropienie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową | m2 | 4650 |
| 7 d.2 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – grub.po zagęszcz. 4 cm | m2 | 4650 |
| 8 d.2 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – grub.po zagęszcz. 4 cm (rozjazdy) | m2 | 40 |
| 3 | POBOCZA I ZJAZDY |  |  |
| 9 d.3 | Utwardzenie poboczy i zjazdów materiałem kamiennym, grubość 10 cm po zagęszczeniu, | m2 | 2590 |