GKN.II.3431-6 /08                                                                                Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków 
wraz ze zmianą oznaczeń gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych niewykazanych dotychczas w ewidencji gruntów na części terenu gminy Włoszczowa na n/w obrębach w systemach informatycznych EWMAPA 7 wersji Windows (część graficzna)
oraz EWOPIS (część opisowa).

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.     OPIS OBIEKTU

##### Część gminy Włoszczowa – 6 obrębów ewidencyjnych

1. Łączna ilość budynków 2449 w tym budynków do pomiaru 439

2. Zestawienie budynków wykazanych na mapach i budynków do pomiaru

| Nazwa i Nr statystyczny obrębu | liczba działek | pow. obrębu [ha] | Ilość budynków | Ilość budynków pozostałych | Ilość budynków do pomiaru wykazanych w tabeli ( poz. 4, 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkalnych jednorodzin-nych | Mieszkalnych wielorodzin-nych |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 13 065 04 Czarnca | 1933 | 1633,1724 | 263 |  | 506 | 65 |
| Danków Duży 05 | 738 | 579,1668 | 81 |  | 154 | 83 |
| Gościęcin 08 | 1838 | 2809,2942 | 109 |  | 179 | 64 |
| Kurzelów 13 | 2420 | 2352,1165 | 381 |  | 548 | 107 |
| Silpia Duża 25 | 621 | 879,9500 | 68 |  | 103 | 74 |
| Wymysłów 26 | 584 | 253,8000 | 22 |  | 35 | 46 |
| Razem: | 8134 | 8507,4999 | 924 | - | 1525 | 439 |

MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA

Przekazane przez zleceniodawcę

- baza mapy numerycznej ewidencji gruntów opracowywanego obszaru

- kopia komputerowych zbiorów danych z zakresu ewidencji gruntów w programie EWOPIS

- osnowa szczegółowa

- mapy wywiadu terenowego odnośnie określenia ilości budynków do pomiaru z 2006 r. wykonane przez firmę GEOMAP Andrzej Klimczak, Marek Osumek  Radomsko.

-    sekcje mapy zasadniczej – szt. 64

#### Charakterystyka pokrycia mapowego w obrębach ewidencyjnych gminy Włoszczowa

| Nazwa obrębu i nr obrębu | Powierzchnia pokrycia mapą zasadniczą w terenach (ha) | Powierzchnia terenów zabudowanych bez pokrycia mapowego ( ha) |
| --- | --- | --- |
|  | zabudowanych |  |
| Czarnca 04 | 35 | 5 |
| Danków Duży 05 | 13 | 2 |
| Gościęcin 08 | 18 | 3 |
| Kurzelów 13 | 60 | 10 |
| Silpia Duża 25 | 12 | 2 |
| Wymysłów | 3 | 3 |

- numeryczna mapa ewidencji gruntów w technologii uproszczonej ( mapa rastrowa) -mapa rastrowa nie posiada informacji o budynkach.

Do pozyskania przez wykonawcę

- dokumentacja architektoniczno-budowlana

- rejestr zabytków

- dokumentacja prawna

#### III.      CEL OPRACOWANIA

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków 
i lokali, poprzez utworzenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, pomiar brakujących budynków wraz ze zmianą oznaczeń gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych nie wykazanych dotychczas w ewidencji gruntów w przypadku gdy budynki objęte opracowaniem znajdują się na innych użytkach, aktualizację istniejącej numerycznej mapy ewidencji 
gruntów, aktualizacja numerycznej i analogowej mapy zasadniczej (syt.–wys.) oraz wyłożenie powstałego projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych

### ZAKRES OPRACOWANIA

Ewidencją budynków należy objąć obiekty budowlane będące budynkami w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Ewidencję lokali należy założyć dla samodzielnych lokali w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Należy pozyskać dane przedmiotowe oraz podmiotowe dotyczące budynków w zakresie opisanym w rozporządzeniu MRRiB 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 29.03.2001r. ( zwane dalej rozporządzeniem).

Ewidencją nie będą objęte budynki:

- położone na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 2, pkt 9 ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów 
i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych /Dz. U. Nr 84, poz. 911/

- których budowa nie wymaga w świetle prawa budowlanego pozwolenia lub zgłoszenia.

- budynki, w budowie jeszcze nie odebrane- chyba, że są już trwale użytkowane

- przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych

- tymczasowe, stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel

- altany i obiekty gospodarcze na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych 
o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich

- budowle mające charakter budynków, ale nie związane trwale z gruntem

- podziemne budowle, mające charakter budynków

- stacje transformatorowe

- Do konturu budynku nie są włączane, zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997:
-     obiekty budowlane ani ich części nie wystające ponad powierzchnię terenu

-     elementy drugorzędne, np. schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy,   
      występy dachowe,
-     obiekty pomocnicze, takie jak:  przydomowe , altany, szopy, szklarnie.

###### OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE WYKONANIA OPRACOWANIA

- Geodezyjne prace terenowe związane z założeniem ewidencji budynków i lokali

W trakcie wywiadu terenowego należy dokonać porównania z terenem treści istniejącej, mapy zasadniczej (syt.– wys.) w zakresie usytuowania budynków i opracować mapę wywiadu terenowego w skali 1:1000.

W przypadku braku pokrycia terenu mapą zasadniczą (syt.-wys.) powyższe czynności 
wykonać na mapie ewidencji gruntów.
W ramach powyższych czynności należy zakwalifikować obiekty budowlane do odpowiednich rodzajów budynków zgodnie z §65 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (wyróżniając budynki na mapie wywiadu), wykazać budynki brakujące przeznaczone do pomiaru, wykreślić (używając odpowiedniej symboliki) budynki nieistniejące w terenie.

Brakujące budynki należy pomierzyć w oparciu o osnowę szczegółową III klasy 
(zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4). W przypadku pomiaru dobudówek do istniejących na mapie budynków należy pomiarem objąć także przyległe, istniejące budynki.

Pomiarem nie należy obejmować budynków nieoddanych do użytku, których proces budowlany nie uległ zakończeniu.

Dodatkowo należy zaktualizować użytki faktycznie zabudowane, które nie są wykazane 
w ewidencji gruntów lub których kontur został zmieniony a które należy pomierzyć, wyliczyć powierzchnie faktycznego użytku zabudowanego i sporządzić wykaz zmian gruntowych. Obliczenie powierzchni użytku nie powinno powodować zmiany powierzchni działki ewidencyjnej.

Wyniki aktualizacji należy wykazać na matrycach mapy zasadniczej ( mapy syt. – wys. 
w skali 1: 1000) oraz na odpowiednich warstwach mapy ewidencyjnej numerycznej 
i na rastrach mapy ewidencyjnej.

Ponadto w oparciu o wykonaną dokumentacje należy wprowadzić zmiany użytków zabudowanych na mapy numeryczne i rastrowe ewidencji gruntów oraz analogowe i numeryczne mapy zasadnicze (syt.- wys.) jak również w części opisowej ewidencji gruntów.

- Aktualizacja map

- mapa numeryczna

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i pomiaru aktualizacyjnego należy 
dokonać aktualizacji oraz założenia numerycznych map zasadniczych w zakresie ewidencji budynków. 
Z przekazanej w postaci „bazy do modernizacji” mapy numerycznej należy usunąć nieistniejące w terenie budynki oraz wykazać nowo-pomierzone.

Treść numeryczną należy pozyskać w drodze wektoryzacji istniejących map zasadniczych lub sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500 oraz 1: 1000. Kalibrację rastrów należy przeprowadzić precyzyjnie na wszystkie krzyże sekcji wpasowanych rastrów wyżej wymienionych map. Do operatu należy dołączyć raporty kalibracji wykorzystanych rastrów oraz wpasowane rastry w formacie evr.

Należy opracować jedną „kartotekę” mapy numerycznej dla jednostki ewidencyjnej.

W pracach związanych z eksportem i importem czy przekazywaniem danych mapy numerycznej należy ściśle stosować się do zaleceń PODGiK oraz instrukcji programu EWMAPA 7. Pomierzone przyziemia budynków należy umieścić na odpowiedniej warstwie tematycznej wykazując poprzez odpowiedni dobór rozwarstwiena sposób pozyskania obiektów. Budynkom objętym ewidencją należy nadać numer ewidencyjny jednorodny z numerem w arkuszu spisu budynków i umieścić go na właściwej warstwie. Punkt wstawienia numeru ewidencyjnego powinien znajdować się wewnątrz obrysu właściwego budynku. Na odpowiednich podwarstwach powinny znaleźć się numery budynku, numery podobiektów, części składowych, numer składowy (do wyplotu). Istniejącą mapę numeryczną należy uzupełnić numerami porządkowymi (policyjnymi) uzgodnionymi z bazą adresów w gminie, na odpowiednich 
warstwach należy umieścić opis funkcji i ilości kondygnacji budynków.
Ilość kondygnacji na mapie wykazujemy zgodnie z wytycznymi instrukcji K-1. 
Edytowane budynki powinny stanowić zamknięte obiekty powierzchniowe. Należy przeprowadzić analizę istniejących na mapie numerycznej budynków sprawdzając czy stanowią obiekty powierzchniowe. 
W przypadku nie spełnienia powyższego warunku należy przeprowadzić ich edycję 
prowadzącą do powstania takich obiektów. Należy rozdzielić na odpowiednie 
podwarstwy budynki o różnej charakterystyce odporności ogniowej. 
Nie należy podwójnie wykazywać pokrywających się ścian budynków przyległych.

Po przeprowadzeniu aktualizacji treści mapy należy przygotować plik do modernizacji mapy prowadzonej przez zleceniodawcę i zgodnie z zaleceniami PODGiK dokonać aktualizacji prowadzonej w ośrodku mapy numerycznej. Wykonanie aktualizacji będzie podstawą do rozpoczęcia prac związanych z obiektowaniem  budynków.

Uzupełnić mapy analogowe i numeryczne mapy zasadnicze  (syt. – wys.) oraz mapy rastrowe ewidencji gruntów o aktualne nazwy ulic.

- Pozyskanie ewidencyjnych danych opisowych w zakresie budynków i lokali.

  - Zakres danych ewidencyjnych budynków

Ewidencja budynków obejmuje wszystkie budynki trwale związane z gruntem.
W ewidencji należy wykazać także budynki, które nie zostały oficjalnie oddane do użytkowania, 
a są zagospodarowane w sposób stały – już zamieszkałe lub wykorzystywane stale do innych celów.

Dane opisowe budynków konieczne do założenia ewidencji budynków powinny zawierać: nr ewidencyjny budynku, nr porządkowy, nr działek ewidencyjnych, na których budynek jest usytuowany, oznaczenie funkcji podstawowej budynku, liczba kondygnacji, rodzaj materiału, 
z którego zbudowane są ściany zewnętrzne, rok zakończenia budowy, liczba i numery lokali, pole powierzchni zabudowy, nr rejestru zabytków, wartość - o ile jest określona w operatach taksacyjnych. 
Dla budynków stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości należy pozyskać także oznaczenia księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku, oznaczenia dokumentów określających inne prawa do budynku niż własność oraz numery jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowano budynek.

Powyższe dane należy zebrać w arkuszu danych ewidencyjnych budynków (wzór nr 24 do instrukcji G-5) Arkusze danych ewidencyjnych należy przygotować także w formie numerycznej
w programie EXCEL i wypełnić zebranymi informacjami.

3.2     Zasady numeracji budynków

Budynkom należy nadać numer ewidencyjny składający się z numeru działki, na której jest położony oraz kolejnego numeru budynku na działce rozpoczynając numerację od budynku, na którym znajduje się tablica z numerem porządkowym i kontynuując w głąb działki (format numeru ewidencyjnego budynku: 8-234/1;1 gdzie 8 – nr obrębu, 234/1 – nr działki, 1 – numer budynku na działce). Numer powinien uzyskać każdy samodzielny budynek. Samodzielnym budynkiem ewidencyjnym jest budynek wraz z wszystkimi przynależnymi do niego przybudówkami 
i pomieszczeniami pomocniczymi stanowiącymi jednorodna całość architektoniczna. Jeśli samodzielny budynek składa się z części wykazanych na mapie jako przylegające obszary zamknięte (np. dobudowane ganki) należy je zanumerować nadając kolejne numery części składowych budynku po kresce ułamkowej za właściwym numerem budynku tzn. częścią samodzielnego budynku należy nadać numery w formacie 8-234;1/1, 8-234;1/2 itd. gdzie części budynku (w tym przypadku o numerze 1) dostają kolejne numery wykazane po kresce ułamkowej – numerację należy rozpocząć od budynku głównego. Numery te powinny odpowiadać numerom 
w arkuszu spisowym. Odrębnymi budynkami mogą być również przybudówki do budynku głównego, spełniające inne niż budynek główny funkcje użytkowe lub różniące się w istotny sposób od budynku głównego materiałem, z którego zostały zbudowane, bądź liczbą kondygnacji

Do komputerowych zbiorów danych opisowych (kartoteki budynków) wprowadzamy budynek bez podziału na części. W identyczny sposób należy dokonać numeracji i opisu 
w arkuszach spisowych dla budynków, w których wyróżniono części ze względu na materiał, rok budowy, funkcję użytkową czy ilość kondygnacji.  Budynek, którego części stanowią własność różnych podmiotów w ewidencji dzieli się na tyle samodzielnych budynków ile jest podmiotów przy zachowaniu przepisów wynikających z PKOB oraz z instrukcji G-5. 
Blok mieszkalny składający się z kilku klatek, będący we władaniu jednego podmiotu, tworzący wyraźną całość architektoniczną należy uznać za jeden budynek.

- Źródła pozyskania danych

Dane dotyczące roku zakończenia budowy lub ostatniej modernizacji, powierzchni użytkowej, funkcji podstawowej, rodzaju materiału, liczby kondygnacji należy pobrać 
z dokumentacji  znajdującej się w Wydziałach Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Gminy 
i Starostwa Powiatowego lub dokumentacji budowlanej posiadanej przez właścicieli budynków.  Dane wynikające z dokumentacji należy skonfrontować ze stanem faktycznym, wykazując rozbieżności. 
W przypadku braku dokumentacji budowlanej powyższe informacje należy pozyskać w wyniku oględzin, pomiarów i wizji terenowych. Ilość kondygnacji należy określić uwzględniając wysokość pomieszczeń w budynkach przyjmując zasadę, że pomieszczenia o wysokości mniejszej od 1.4 m 
nie zalicza się jako kondygnacje, pomieszczenia o wys. od 1.4m do 2.2 m wykazuje się jako 0,5 kondygnacji, od 2.2 m do 3,0 m jako jedną kondygnację. 
W przypadku wysokości kondygnacji w budynku powyżej 3.0 m ilość kondygnacji będzie odpowiadała wielokrotności 3.00 m. Piwnice o wysokości mniejszej niż 2.0 m nie są traktowane jako kondygnacja podziemna.

Numery policyjne należy ustalić w odpowiednim wydziale U.G. Włoszczowa -  dokumentację załączyć do operatu. Należy sprawdzić w terenie zgodność numerów porządkowych z wykazanymi w dokumentacji U.G. oraz na mapie zasadniczej, a w przypadku rozbieżności uzgodnić 
z odpowiednim organem. Numer wpisu do rejestru zabytków należy pozyskać z rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Liczbę lokali należy pozyskać ze spółdzielni mieszkaniowych, zakładów prowadzących budynki mieszkalne i innych osób i jednostek będących właścicielami lub zarządzającymi budynkami z wyodrębnionymi lokalami. Dane te powinny być uzupełnione o wizje terenowe. Powierzchnię zabudowy należy określić w programie EWMAPA jako powierzchnie utworzonych tam obiektów powierzchniowych – budynków tzn. figur geometrycznych, wyznaczonych przez rzut prostokątny na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian kondygnacji przyziemnej budynku lub w przypadku, gdy ściany kondygnacji nadziemnej wystają poza zewnętrzne kontury ścian kondygnacji przyziemnej rzut konturów ścian kondygnacji nadziemnej. Przy budynku składającym się z części w arkuszu spisowym podajemy powierzchnię poszczególnych części, a do kartoteki budynków przenosimy powierzchnię łączną. Pole powierzchni użytkowej wykazać wyłącznie na wniosek podmiotu 
i przy zachowaniu przepisów § 71 rozporządzenia.

3.4   Zakres danych ewidencyjnych lokali

Dane opisowe  konieczne do założenia ewidencji  powinny zawierać: numer lokalu, numer ewidencyjny budynku, w którym znajduje się lokal, oznaczenie funkcji użytkowej, liczbę izb wchodzących w skład lokalu oraz liczbę i rodzaj pomieszczeń przynależnych do lokalu, 
a także wartość o ile jest określona w wyciągach z operatów szacunkowych. Dla lokali stanowiących odrębne nieruchomości należy ustalić także oznaczenie ksiąg wieczystych, dokumentów określających inne niż własność  prawa do lokalu, numer jednostki rejestrowej lokali, do której przyporządkowany został lokal. Powyższe dane należy zebrać w arkuszu danych ewidencyjnych lokali (wzór nr 24 do instrukcji G-5), który należy opracować w postaci numerycznej w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL i wypełnić pozyskanymi informacjami. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi należy zaznaczyć na rzucie kondygnacji budynku pozyskanej z dokumentacji budowlanej i opisać numerami jednorodnymi z odpowiednimi numerami wykazanymi w arkuszu danych ewidencyjnych lokali. W razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym należy je oznaczyć i opisać właściwym numerem na mapie ewidencji gruntów i budynków.

Powyższe informacje należy pozyskać z dokumentacji posiadanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady prowadzące budynki mieszkalne i inne osoby i jednostki będące właścicielami lub zarządzającymi budynkami z wyodrębnionymi lokalami, organy nadzoru budowlanego, Sądy Rejonowe. 
Informacje te powinny być uzupełnione oględzinami i wizjami terenowymi. Pole powierzchni użytkowej (w wypadku braku dokumentacji budowlanej) należy wykazać na podstawie danych 
w aktach notarialnych lub w K.W. lub wyłącznie na wniosek podmiotu i przy zachowaniu przepisów § 71 rozporządzenia.

  - Pozyskanie danych podmiotowych

Dla budynków będących częściami składowymi gruntu stanowiącymi ten sam przedmiot własności (jedna nieruchomość) stan prawny budynku zostanie przyjęty zgodnie ze stanem wykazanym 
w ewidencji gruntów.

W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ewidencji gruntów ze stanem faktycznym należy dokonać badania ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów i innych dokumentów posiadających moc dowodową. 
Z badania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów należy sporządzić protokóły.

Dla zabudowanych nieruchomości gruntowych, których stan prawny będzie odmienny od wykazanego w ewidencji należy sporządzić oddzielny wykaz, zawierający stan w ewidencji, stan prawny wg dokumentów oraz zebraną przez wykonawcę dokumentację pozwalającą na wykazanie w ewidencji gruntów prawidłowego podmiotu.

Dane dotyczące stanu prawnego budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności 
i lokali będących odrębnymi nieruchomościami ustalone zostaną na podstawie badania ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów i innych dokumentów posiadających moc dowodową dla ustalenia prawa własności i innych praw w stosunku do opracowanych obiektów. Z badania ksiąg wieczystych oraz zbiorów dokumentów należy sporządzić protokóły.

  - Zasady prowadzenia arkuszy spisowych

W oparciu o zebrane dokumenty należy dane ewidencyjne budynków i lokali wpisać do arkuszy spisowych, nadając budynkom numerację w ramach działki, natomiast lokalom w ramach budynków. Numeracja budynków i lokali w arkuszach powinna być jednorodna z numeracją tych obiektów na opracowanych mapach ewidencji gruntów i budynków stanowiących załączniki do arkuszy spisowych. Arkusze spisowe budynków należy posegregować wg. ulic, a w obrębie ulicy wg. numerów porządkowych. Dla każdej ulicy numeruje się kolejne karty arkuszy spisowych, dane dotyczące budynków położonych na jednej działce (jedna nieruchomość) należy oddzielić 
i podkreślić. Budynki z lokalami o wyodrębnionej własności należy spisywać na odrębnych kartach arkuszy spisowych z załączonym arkuszem spisowym dotyczącym danych 
o lokalach. Numeracja w arkuszach spisowych lokali powinna być jednorodna z numeracją lokali wykazaną na rzutach kondygnacji budynków oraz na mapie ewidencji gruntów i budynków. Arkusze spisowe należy skompletować w formie wypełnionych formularzy – wydruków oraz opracować i wypełnić odpowiedni danymi w programie EXCEL. W skład arkuszy spisowych wchodzi arkusz danych ewidencyjnych budynków ( wzór nr 24 do instrukcji G-5), arkusz spisowy właścicieli nieruchomości gruntowych, arkusz spisowy właścicieli nieruchomości budynkowych ), arkusz danych ewidencyjnych  lokali ( wzór nr 23 do instrukcji G-5),Rzuty kondygnacji budynków z opisem numerów lokali należy zeskanować i przekazać także w formie plików graficznych.

- Opracowanie komputerowych zbiorów danych

Na podstawie zebranych danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach należy opracować 
w systemie EWOPIS WINDOWS komputerowe zbiory danych z zakresu ewidencji budynków 
i lokali.

Dla wszystkich budynków i lokali należy utworzyć kartoteki budynków i kartoteki lokali. 
Dla budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności należy utworzyć rejestr budynków, natomiast dla lokali stanowiących odrębne nieruchomości – rejestr lokali. 
Utworzone zbiory danych ewidencji budynków i lokali powinny być odpowiednio skorelowane 
z istniejącymi zbiorami danych ewidencji gruntów. Połączenia istniejących danych ewidencyjnych 
z powstałymi w trakcie opracowania dokona wykonawca w siedzibie zamawiającego.

- Opracowanie bazy obiektów

Należy utworzyć w programie EWMAPA 7 konieczne pliki i kartoteki do utworzenia bazy obiektów oraz skonfigurować obiekty – budynki. Sposób konfiguracji obiektów będzie ustalony przez PODGiK. 
Bazę obiektów należy skonfigurować w taki sposób aby części budynków stanowiły obiekty podrzędne wobec podstawowego budynku będącego głównym obiektem – budynkiem posiadającym identyfikator równoznaczny z numerem ewidencyjnym jednorodnym 
z odpowiednim numerem w kartotece budynków. 
W skład obiektu nadrzędnego złożonego oprócz rzutów budynków powinien wejść identyfikator budynku umieszczony na właściwej warstwie. Na podstawie opracowanej mapy numerycznej ewidencji budynków należy utworzyć bazę budynków wchodzących w zakres ewidencji budynków przenosząc do niej budynki umieszczone na warstwach tematycznych. Utworzona baza obiektów powinna pozwalać na powiązanie przy użyciu odpowiednich interfejsów danych opisowych zawartych w programie EWOPIS z obiektami – budynkami utworzonymi w EWMAPIE.

- Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

6.1. W okresie nie krótszym niż 21 dni przed datą wyłożenia projekt operatu opisowo-
      kartograficznego opracowana dokumentacja zostanie przekazana do PODGiK celem 
      dokonania kontroli.

a)   Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Włoszczowa na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz powyższą informację ogłosi w prasie o zasięgu krajowym.

b)  Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego posiadający uprawnienia z zakresu rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych przy udziale Wykonawcy wyłoży projekt operatu opisowo-kartograficznego na okres 15 dni roboczych do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w godzinach 8.30 – 15.30.

c) Fakt zapoznania się zainteresowanych z operatem opisowo-kartograficznym jest dokumentowany poprzez zamieszczenie, w raportach podstawowych pod treścią dotyczącą właściwej jednostki rejestrowej, odpowiednich adnotacji podpisanych przez zainteresowanych według wzorów zamieszczonych w § 114 pkt 7 instrukcji G-5.

d)  Uwagi zgłoszone przez zainteresowane strony powinny być odnotowane w wykazie uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego (wzór Nr 7 instrukcji G-5).

W przypadku odmówienia złożenia podpisu fakt ten należy odnotować w raportach 
podstawowych pod treścią dotyczącą właściwej jednostki rejestrowej z podaniem przyczyń odmowy podpisu.

e) Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których 
     mowa w pkt b,  przy udziale Wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych,
     związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzygnie o przyjęciu lub
     odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi
     o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządzi wzmiankę o treści zgłoszonych uwag
     i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

f)  W operacie powinny znaleźć się :

- informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych wraz z informacją o trybie postępowania
    związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia 
    ewidencji budynków,

-   zawiadomienia o wyłożeniu projektu operatu opisowo-  kartograficznego ,  które 
    wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Włoszczowa i Starostwa Powiatowego 
    z adnotacjami oraz zawiadomienie, które było ogłaszane w prasie o zasięgu krajowym .

Wykaz dotyczący wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego

| Lp. | Oznaczenie uczestnika postępowania | Nr kartoteki budynków | Adnotacje dotyczące wyłożenia projektu operatu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Przyjęcie projektu operatu | Odmowa podpisu przyjęcia operatu | Złożenie uwag do projektu operatu | Niestawienie się w miejscu wyłożenia operatu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kowalski Jan adres | 11 |  | tak | - | - |
| 2 | Klimas Piotr adres | 35 |  | - | tak | - |

(Tabelę należy posortować alfabetycznie wg nazwisk uczestników postępowania oraz opracować 
w formie numerycznej).

Po upływie terminu 15 dni wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca niezwłocznie przekaże operat ewidencji gruntów i budynków celem włączenia go do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

8. Pozostałe ustalenia.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik roboty, w którym zleceniodawca będzie oceniał sposób wykonania poszczególnych etapów oraz ustosunkowywał się do przypadków szczególnych.

- Po upływie 15 dni wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca 
w ramach pracy jest zobowiązany do uruchomienia systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych, część kartograficznej i opisowej.

- Uzupełnienie baz danych opisowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji pozyskanych w wyniku niniejszego opracowania odbywać się będzie 
w technologii „modernizacja /import obrębu”.

- Numeryczne bazy zawierające rejestry i kartoteki budynków i lokali oraz rejestry gruntów zmieniające użytki zabudowane, winny być aktualne na dzień wyłożenia.

##### VII  SKŁAD OPERATU

Operat należy skompletować zgodnie z wytycznymi G-5 w szczególności w skład operatu powinny wejść:

1. Operat ewidencyjny

a. Operat opisowo - kartograficzny zawierający:

- rejestr gruntów dla działek o zmienionych użytkach zabudowanych nowo 
              wykazanych i zaktualizowanych

- wykaz podmiotów których dotyczą w/w zmiany

- rejestr budynków

- rejestr lokali

- kartotekę budynków

- kartotekę lokali

- wykaz budynków

- wykaz lokali

- wykaz podmiotów ewidencyjnych

- mapa ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000

b. Operat geodezyjno – prawny:

- zbiór dowodów stanów prawnych nieruchomości

- zbiór arkuszy danych ewidencyjnych  budynków i lokali

- mapa wywiadu, geodezyjna dokumentacja techniczna

2. Opracowane komputerowe zbiory danych na płycie CD-R (2 egz.)

- rejestr gruntów

- rejestr budynków 
            - rejestr lokali

- kartotekę budynków 
            - kartotekę lokali

- numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków

- pliki graficzne zeskanowanych rzutów kondygnacji

3. Operat technicznej dokumentacji geodezyjnej z podziałem na zasoby.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej winien otrzymać 
w wyniku opracowania dokumentacje techniczną skompletowana w następujący sposób:

Zasób bazowy ZB

- pliki eksportu bazy danych w formacie zgodnym z EWMAPĄ,

- dzienniki obserwacji terenowych w postaci wydruków lub pliki tekstowe raportów 
z obserwacji obliczeń,

- szkice polowe z aktualizacji treści ewidencyjnej,

- arkusze spisowe danych o budynkach i lokalach

- komplet zaktualizowanych opisów topograficznych punktów osnowy geodezyjnej poziomej,

- sprawozdanie techniczne z przeprowadzonych prac,

- protokoły wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego i wniesionych uwag,

- informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych wraz z informacją o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków,

- zawiadomienia o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, które wywieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Włoszczowa i Starostwa Powiatowego 
z adnotacjami oraz zawiadomienie, które było ogłaszane w prasie o zasięgu krajowym,

Zasób użytkowy ZU

- wyploty mapy ewidencji budynków na papierze w kroju arkuszowym 1:1000

- nośniki jednorazowego zapisu – CD-R’omy ze zbiorami danych komputerowych

Zasób przejściowy OT

- kopia zgłoszenia roboty,

- dziennik roboty,

- materiały niewykorzystane w procesie opracowania mapy,

- inne dokumenty o charakterze przejściowym.

- Operat z aktualizacji użytków zabudowanych zawierający :

- szkice polowe z pomiaru użytków zabudowanych,

- obliczenia powierzchni użytków zabudowanych

-    wykazy zmian gruntowych sporządzone odrębnie dla każdego obrębu ewidencyjnego

VIII. OBOWIĄZUJĄCE  PRZEPISY  PRAWNE.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst z 2005r. Dz.U. Nr 240 poz.2027 ze zm. ).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz. 454).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. (Dz.U. Nr 78 poz. 837).

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439 z 1995r. 
z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 112 poz. 1317 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych(PKOB) (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.).

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 Nr 31 poz. 266 -jednolity tekst z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r Nr 80 poz. 903.-jednolity tekst ze zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. jednolity tekst Nr 156, poz. 111 ze zm.).

IX. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY TECHNICZNE:

- O-1 – ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

- O-2 - ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych,

- O-3 – zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- G-1 – pozioma osnowa geodezyjna,

- G-4 – pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

- K-1 -  podstawowa mapa kraju /wydanie z 1995 r. po zmianach z 1998 r./,

- K-1 – mapa zasadnicza /wydanie z 1998 r./,

- G-5 – ewidencja gruntów i budynków

X. OPŁATY

Opłata za czynności związane z wydaniem i przyjęciem opracowania do zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego wyniesie około 3700 zł.

Załącznik Nr 4

Projekt

### UMOWA  Nr ..../GKN/08

W  dniu .........2008 roku we Włoszczowie  pomiędzy  Powiatem Włoszczowskim (NIP 656-18-55-937, REGON 291019360) reprezentowanym przez :

1/ Przewodniczący Zarządu Powiatu – mgr inż. Ryszard Maciejczyk 
2/ Wicestarosta  - mgr  Zbigniew Krzysiek

z  kontrasygnatą  Skarbnika  mgr inż. Józefa  Puto,

zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” a:

................................ zwanym dalej „WYKONAWCĄ” – została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jed. tekst z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) treści następującej:

§ 1

ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania na podstawie 
zamówienia znak: GKN.II.3431-6/08 modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków wraz ze zmianą oznaczeń gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych nie wykazanych dotychczas w ewidencji gruntów na części terenu gminy Włoszczowa na n/w obręby w systemach informatycznych EWMAPA 6 wersji Windows (część graficzna) oraz EWOPIS (część opisowa) w ilości 2449 w tym do pomiaru 439 na terenie 6 obrębów gminy Włoszczowa tj. Czarnca, Danków Duży, Gościęcin, Kurzelów, Silnia Duża, Wymysłów.

§ 2

1. Zakres prac oraz ich techniczne wykonanie określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
   stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.Wymagania techniczne wykonania robót i skompletowania operatu określają  
   obowiązujące instrukcje techniczne.

§ 3

- Wymagany termin wykonania zamówienia określa się na dzień  31.10.2008 r.

- Za termin zakończenia prac i odebrania ich przez ZAMAWIAJĄCEGO uznaje się dzień  
protokolarnego odbioru prac.

§ 4

- Wartość całości zamówionych prac określa się na kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości ...............zł. brutto, (słownie: ...........................................) kwota netto wynosi ……………………….( słownie: …………………..) podatek VAT w wysokości....................... zł  (słownie: ................................................)

§ 5

1.   Prace objęte umową mogą być awansowane do 70% ich wartości po protokólarnym stwierdzeniu wykonania przez Zamawiającego.

- Suma wynagrodzeń częściowych wypłaconych za zaawansowanie wykonania prac 
przed ostatecznym rozliczeniem wykonania przedmiotu umowy nie może przekroczyć 
70% wartości całości zamówionych prac.

- Ostateczne rozliczenie prac nastąpi po wykonaniu całości prac objętych umową.

- Całkowite wynagrodzenie umowne oraz wynagrodzenie częściowe, o którym mowa 
w pkt 1, 2 wypłacone zostanie na podstawie ostatecznego lub częściowego protokólarnego rozliczenia prac w terminie miesiąca od daty przedłożenia faktury.

5.  Fakturę należy wystawić na Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10,
      29-100  Włoszczowa
                                                                        § 6

Strony uzgadniają, że należności objęte umową nie mogą stanowić przedmiotu cesji

w rozumieniu art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 7

- WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości 15% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA.

- WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości 0.2% ceny umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego, o ile przeterminowanie nie przekroczy 30 dni.

Po upływie 30 dni od wyznaczonego terminu umownego kara za przeterminowanie wynosi 40% ceny umownej.

3.   ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
      umowne.

§ 8

- Wykonawca udziela 36- miesięcznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot umowy.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji .

Okres rękojmi strony ustalają na 36-miesięcy.

- Bieg terminu, po którym wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi, rozpoczyna się 
w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

§ 9

Bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania zamówienia innym podmiotom.

§ 10

WYKONAWCA w zakresie objętym niniejszą umową zobowiązuje się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. – jednolity tekst 
z 2002r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla ZAMAWIAJĄCEGO, a jeden dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:

# Załącznik Nr 3

# Wzór

# ..................................

| Lp | Nazwa i krótki opis zrealizowanego zamówienia | Miejsce realizacji | Data realizacji od-do | Zakres rzeczy porównywalny z przedmiotem niniejszego zamówienia | Wartość usługi | Wielkość obszaru realizacji zamówienia | Ocena należytego wykonania usługi przez Zleceniodawcę | Potwierdzenie Zleceniodawcy (data, podpis i pieczęć firmowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

/pieczęć adresowa wykonawcy/

Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko prace potwierdzone przez Zleceniodawcę w ostatniej kolumnie tabeli lub potwierdzone załączonymi dokumentami  zawierającymi wszystkie dane z powyższej tabeli (np. referencje).

# Miejscowość i data.................................................

# Podpis.......................................

/ upełnomocniony przedstawiciel  wykonawca /

# Załącznik Nr 2

............................................                   Wzór

/pieczęć adresowa wykonawcy

Wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację zadania:

| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO, NAZWA | POSIADANE KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA (wykształcenie, nr i zakres uprawnień) | ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH ZAMÓWIENIA | STAŻ ZAWODOWY (w latach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

..............................................

podpis i pieczęć wykonawcy