Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa samochodu osobowego pięciomiejscowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2019 roku samochodu osobowego pięciomiejscowego dla Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie:

- WYMAGANIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

| Lp. | DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIA | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji: 2019 |  |  |
| 2 | Nadwozie pięciomiejscowe |  |  |
| 4 | Homologacja osobowa |  |  |
| 5 | Ilość drzwi – 5, w tym drzwi odsuwane w drugim rzędzie siedzeń prawe i lewe oraz tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone |  |  |
| 6 | Przestrzeń bagażowa bez szyb bocznych bądź z szybami chronionymi od wewnątrz osłonami z siatki stalowej o oczkach kwadratowych nie większych niż 20 mm |  |  |
| 7 | Kolor nadwozia fabryczny z podstawowej palety kolorów z wyłączeniem koloru: niebieskiego |  |  |
| 8 | Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego |  |  |
| 9 | Silnik benzynowy |  |  |
| 10 | Norma emisji spalin nie niższa niż Euro 6,2 |  |  |
| 11 | Maksymalna moc nie mniejsza niż 100 KM |  |  |
| 12 | Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 160 Nm |  |  |
| 13 | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym określone zgodnie z procedurą WLTP nie większe niż 7,0 l/100 km |  |  |
| 14 | Napęd na przednie koła |  |  |
| 15 | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2450 mm |  |  |
| 16 | Długość całkowita nie mniejsza niż 4100 mm |  |  |
| 17 | Wysokość całkowita nie mniejsza niż 1750 mm |  |  |
| 18 | Szerokość całkowita bez lusterek nie mniejsza niż 1750 mm |  |  |
| 19 | Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej za drugim rzędem foteli nie mniejsza niż 800 mm |  |  |
| 20 | Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1300 mm |  |  |
| 21 | Maksymalna wysokość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1200 mm |  |  |
| 22 | Wykładzina gumowa podłogi w przestrzeni ładunkowej |  |  |
| 23 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne boczne oraz kurtyny powietrzne dla przedniego i tylnego rzędu siedzeń |  |  |
| 24 | Układ bezpieczeństwa: ABS |  |  |
| 25 | Układ wspomagania awaryjnego hamowania |  |  |
| 26 | Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy |  |  |
| 27 | Przednie światła przeciwmgielne |  |  |
| 28 | Klimatyzacja |  |  |
| 29 | Centralny zamek z pilotem |  |  |
| 30 | Immobiliser |  |  |
| 31 | Elektrycznie regulowane szyby boczne |  |  |
| 32 | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne |  |  |
| 33 | Radio fabryczne z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth |  |  |
| 34 | Dywaniki gumowe |  |  |
| 35 | Koło zapasowe |  |  |
| 36 | Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość |  |  |
| 37 | Komputer pokładowy |  |  |
| 38 | Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego |  |  |
| 39 | Światła do jazdy dziennej |  |  |
| 40 | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw podstawowych narzędzi (podnośnik i klucz do kół) |  |  |
| 41 | Hak holowniczy kulowy |  |  |
| 42 | Lampa ostrzegawcza LED, pojedyncza, barwy żółtej, mocowana na magnes i zasilana z gniazda 12V |  |  |
| 43 | Komplet opon zimowych wraz z felgami, rozmiar zgodny z zamontowanym w pojeździe, klasa średnia, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku, opór toczenia min. B, hamowanie na mokrej nawierzchni min. A, nie dopuszcza się opon bieżnikowanych. |  |  |

- Gwarancja

  - mechaniczna na okres nie krótszy niż  2 lata bez limitu kilometrów

  - na perforację blach nadwozia minimum 10 lat bez limitu kilometrów