ZARZĄD  DRÓG POWIATOWYCH  WE WŁOSZCZOWIE

S Z C Z E G Ó Ł O W A

S P E C Y F I K A C J A     T E C H N I C Z N A

D - 06 . 04 . 01

RENOWACJA  ROWÓW PRZYDROŻNYCH Z PROFILOWANIEM

SKARP  I  DNA

1.  W S T Ę P.

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem zamulonych rowów przydrożnych w ciągu drogi (dróg ) powiatowej wymienionej w przedmiarze robót.

  - Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                      i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy  pogłębieniu rowów przydrożnych.

Do wykonania :

Droga powiatowa Nr 0258T Krasocin – Oleszno, odcinek Wola Świdzińska – Świdno

-  wykonanie rowu na głębokości 50 cm z plantowaniem skarp i dna rowu z odwozem urobku na odległość do 2 km – do wykonania 150 m3.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za ich bezpieczne prowadzenie zgodnie           z wymaganiami jakościowymi oraz poleceniami odbierającego.

- M A T E R I A Ł Y.

Nie występują przy realizacji robót.

- S P R Z Ę T.

Zastosowany sprzęt powinien gwarantować należytą jakość wykonanych robót przy zachowaniu bezpieczeństwa.

Do wykonania robót może być użyty następujący sprzęt:

- koparki o szerokości łyżki dostosowanej do wymaganej szerokości dna rowu,

- inne maszyny ( urządzenia ) specjalistyczne do wykonania tego typu robót akceptowane przez odbierającego.

- T R A N S P O R T.

Do odwozu urobku uzyskanego z pogłębienia rowów mogą być stosowane dowolne środki transportowe sprawne technicznie.

5.  W Y K O N A N I E   R O B Ó T.

  - Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robót zobowiązany jest do:

- usunięcia krzaków  rosnących w obrębie rowu,

- wyznaczenia rowów w planie i profilu,

- demontażu istniejącego umocnienia rowu ( jeśli takie wystąpi ).

  - Odtworzenie rowu.

- zakres robót obejmuje oczyszczenie - pogłębienie rowu do założonych rzędnych z utrzymaniem spadku dna rowu umożliwiającym odpływ wody, rów po  oczyszczeniu powinien mieć głębokość nie mniejszą od 60 cm,

- plantowanie skarp i dna rowu osiągając :

a) szerokość dna rowu - 40 cm,

b) nachylenie skarp rowu 1: 1,5 a w przypadku gdy osiągnięcie takiego nachylenia nie jest możliwe ( z uwagi na zawężony pas drogowy, ogrodzenia i.t.p )   dopuszcza się wykonanie skarp o pochyleniu 1:1                  ( pod warunkiem, że pozwala na to rodzaj rodzimego gruntu ),

- odwóz urobku uzyskanego z pogłębionego rowu ( miejsce odwozu pozostawia się do decyzji Wykonawcy ) z rozplantowaniem w miejscu wyładunku.

6.     K O N T R O L A   J A K O Ś C I   R O B Ó T.

Kontrola robót obejmuje :

- ocenę wizualną robót,

- sprawdzenie prawidłowości wyznaczenia rowów w stosunku do krawędzi jezdni,

- sprawdzenie ilości i kompletności robót w stosunku do przedmiaru,

- sprawdzenie poprzez pomiar założonego kształtu rowu, równości powierzchni dna i skarp rowu oraz spadku podłużnego dna rowu.

Częstotliwość pomiarów - dopuszczalne odchyłki:

- szerokość dna i głębokość rowu - przynajmniej jeden pomiar na hektometr.

Dopuszczalna odchyłka  + - 5 cm.

- równość powierzchni skarp i dna rowu - przynajmniej jeden pomiar na hektometr.

Dopuszczalna odchyłka ( prześwit pomiędzy powierzchnią a szablonem                   + - 3 cm pochylenie podłużne dna rowu - pomiar wykonać co 50 mb  ( lokalne zagłębienia	+ - 5 cm ).

Pomiar powinien wykazać, że dno rowu wykazuje spadek nie mniejszy                  niż 0,3 % (chyba, że warunki lokalne nie pozwalają na uzyskanie spadku podłużnego dna rowu). Zasadą winno być takie wykonanie robót, aby woda z rowu odpływała.

7.     O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostka obmiarową przyjętą przy wykonaniu robót jest 1 m3 wybranego z rowu urobku ziemnego.

8.    O D B I Ó R   R O B Ó T.

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanego zakresu zgodnie                   z przedmiarem ( lokalizacja robót ), oraz wymaganą jakością.

9.    P O D S T A W A   PŁ A T N O Ś C I.

Płatność za 1 m3 wybranego z rowu urobku zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje :

- roboty przygotowawcze ( jak w p-cie 5.1 )

- odtworzenie rowu - zakres robót jak w p -cie 5.2

- pomiary kontrolne w czasie wykonania robót i w czasie odbioru.

10.  P R Z E P I S Y   Z W I Ą  Z A N E.

PN - S - 02205  - Roboty ziemne

PN - S - 02204  - Odwodnienie dróg.